## Slide 1: モバイルグラフィックステクノロジについて
v2.1 – 22/04/2020 <number>ページ © Copyright Imagination Technologies 2021
Notes: <number>
<number>

## Slide 2: 学習結果
ハードウェアアーキテクチャの基本を学びます。
OpenGL ESのクロスプラットフォーム/クロスコンパイルの利点を理解します。
ハードウェアアーキテクチャの欠点と性能検討事項を確認および理解します。
Notes: <number>

## Slide 3: 目次
ハードウェアアーキテクチャの基本
ハードウェアアーキテクチャの欠点
OpenGL ES 3.2とVulkan 1.1アーキテクチャ
クロスプラットフォームの利点
電力消費と性能の懸念事項
ケーススタディ：PowerVRアーキテクチャ
問題の特定
Notes: <number>

## Slide 4: ハードウェアアーキテクチャの基本
Notes: <number>
<number>

## Slide 5: 同じ基本アーキテクチャ
基本的なモバイル機器からハイエンドなデスクトップコンピュータまで、各種のハードウェア仕様があります。
ただし、それらすべてには、同様のハードウェアアーキテクチャがあり ます。
Notes: <number>

## Slide 6: 非ノイマン型アーキテクチャ
コンピュータアーキテクチャの最初のタイプは1940年代、ジョン・フォン・ノイマンにより開発されました。
ノイマンのアーキテクチャは次の5つの個別コンポーネントで構成されています。
  CPU
  作業記憶装置
  永久記憶装置
  入力
  出力
Notes: <number>

## Slide 7: 非ノイマン型アーキテクチャ
Notes: ここでは、CPU周辺には5つの非ノイマン型コンポーネントが配置されているのが確認できます。
<number>

## Slide 8: 最新アーキテクチャ
Notes: ここでは、CPU周辺には同じ5つの非ノイマン型コンポーネントが配置されているのが確認できます。
そのため、基本的な非ノイマン型アーキテクチャは、5つのコンポーネントという点ではほとんど変更されておらず、それらすべてがCPUとの通信に依拠しています。
<number>

## Slide 9: ハードウェアアーキテクチャの欠点
Notes: <number>
<number>

## Slide 10: CPU/メモリの欠点
CPUは、システムメモリからのデータの取り込みを必要とします。
  このデータは、実行が必要なソフトウェアプログラムの一部になる場合がある
  このデータは、CPUによる処理が必要な場合がある
システムメモリからCPUにデータを移行するには、時間がかかります。
これは非ノイマン型の欠点と呼ばれます。
Notes: <number>

## Slide 11: 非ノイマン型の欠点
CPU/メモリの欠点の原因は、CPUとシステムメモリとの間にある物理的な隔たりにあります。
システムメモリのサイズと比べ、CPUとシステムメモリとの間のデータ転送レートはかなり小さくなる可能性があります。
CPUが一部のデータについての計算を完了し、そのデータがシステムメモリ内にある場合、これは、データが到着するまで長い待機期間があることになります。
この結果、システムメモリからデータが到着するのをプロセッサが待機する形となり、プロセッサの効果的な処理速度に制限がかかります。
Notes: <number>

## Slide 12: 非ノイマン型の欠点の解決方法
この欠点について1つの解決方法は、CPU近くにキャッシュメモリを設けることです。
CPUが一部のデータに関する計算を完了して、そのデータがシステムメモリ内にある場合、このデータは、CPUが必要とするときに、キャッシュメモリとなるように、先行してシステムメモリから取り込むことができ ます。
もう1つの解決方法は、システムメモリからCPUにデータを送る速度を上げることです。
Notes: <number>

## Slide 13: 非ノイマン型の欠点の解決方法
キャッシュメモリのサイズには限りがあるため、プロセッサが必要なときにすべてデータをキャッシュメモリに入れておくことはできません。そのため、データが到達するまで一部待機時間が生じる場合があり、これは キャッシュミスと呼ばれます。
そのため、キャッシュメモリのサイズを増設する、またキャッシュメモリのレベルを増やすことで、キャッシュミスの量を減らすことができます。
Notes: <number>

## Slide 14: GPU/メモリの欠点
GPUは、グラフィックデータを処理するようにデザインされたプロセッサです。
これはプロセッサであるため、非ノイマン型CPU/メモリと同じ欠点が悩みの種です。
すなわち、GPU/メモリの欠点の原因は、GPUとシステムメモリとの間の物理的な隔たりにあります。
Notes: <number>

## Slide 15: GPU/メモリの欠点の解決方法
この欠点の1つの解決方法は、キャッシュメモリ（VRAM）をGPUの近くに置くことです。
これは、CPUについては、キャッシュメモリの場合と状況な同じです。
キャッシュメモリを使うことで、GPUは、システムメモリからデータを取り込み、近くに保存することができます。
これは、GPUが実際、データの処理を必要となる前に行われるため、理論上は、GPUは常に、必要なときにキャッシュメモリに必要なデータがあります。
Notes: <number>

## Slide 16: GPU/メモリの欠点の解決方法
ただし、実際、キャッシュメモリのサイズは、システムメモリのものと比べて小さく、システムメモリからデータを取り込むには少し時間がかかります。
1つの解決方法は、システムメモリからGPUにデータを送る速度を上げることです。
もう1つの解決方法は、キャッシュメモリの量を増やすことです。
Notes: <number>

## Slide 17: 一般的な欠点の解決方法
GPU、キャッシュメモリ、およびシステムメモリ通信向けの各種仕様を含む、幅広いハードウェア仕様があることを確認しました。
CPU/メモリの欠点および/またはGPU/メモリの欠点を減らすもう1つの解決方法は、使うデータを減らすことです。
システムメモリからCPUまたはGPUに転送するデータを減らすことで、すべてのアーキテクチャ、特に、モバイル機器等リソースが限定されたハードウェアの性能は改善されます。
Notes: <number>

## Slide 18: 一般的な欠点の解決方法
GPUには、できるかぎり多く並列処理するシェーダーコードを使うことができるスレッドが何百または何千もあります。
同時に処理できる以上の、スレッドが通常、利用できます。
これは、スレッドがメモリへのアクセスのために待機が必要なとき、別のスレッドを処理できるという意味になります。
これで、遅延アクセスメモリを一部非表示にできます。
Notes: <number>

## Slide 19: Google開発者アドバイス - CPU/GPUの欠点
ビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=zVK6TKSx1lU
Notes: *** ビデオのストリーミングにはインターネット接続が必要です ***
所要時間：3:49
<number>

## Slide 20: OpenGL ES 3.2とVulkan 1.1アーキテクチャ
Notes: <number>
<number>

## Slide 21: OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.1
入力アセンブラー
Tessellation制御シェーダー
頂点シェーダー
Tessellationプリミティブジェネレーター
Tessellation評価シェーダー
ジオメトリシェーダー
頂点後処理
アーリーパーフラグメントテスト
フラグメントシェーダー
レイトパーフラグメントテスト
ブレンディング
アプリケーションから
ラスタライゼーション
頂点シェーダー
Tessellationプリミティブジェネレーター
Tessellation制御シェーダー
Tessellation評価シェーダー
ジオメトリシェーダー
変換フィードバック
ラスタライゼーション
フラグメント別演算
ブレンディング
アプリケーションから
頂点プラー
フラグメントシェーダー
アーリーパーフラグメントテスト
Notes: これらはOpenGL ES 3.2とVulkan 1.1用のグラフィックスパイプラインです。 これらのステージのほとんどについては、次の数スライドで詳しく見ていきます。
Vulkanのパイプラインは基本的にOpenGL ESと同じであることが確認できます。
パイプラインのオレンジ色ステージは、シェーダーステージです。 すなわち、パイプラインのこれらのステージで実行する独自のコードを書き込むことができます。
青色ステージは、固定機能です。 すなわち、これらのステージでは独自のコードを書き込むことはできないが、その一部は構成できます。
オブジェクトのジオメトリは、アプリケーションが提出します。
頂点プラー/入力アセンブラステージは、処理のため頂点シェーダーに頂点を提出します。
頂点シェーダーは、頂点に変換を適用します。 頂点を変換する独自の頂点シェーダーコードを書き込むことができます。
Tessellationは、新しいジオメトリを作成するのに使う、3つのステージで構成されています。 Tessellationステージの最初と3番目のセクションには、独自のコードを書き込むことができます。
ジオメトリシェーダーステージは、Tessellationステージのほうが柔軟で高度ではあっても、ジオメトリの作成に使うことができます。これは、Tessellationが作動しない場合に備え、従来のハードウェアで作動するために用意されています。 独自のコードをこのステージ向けに書き込むことができます。
変換フィードバック/頂点後処理ステージは、頂点処理手順で生成されるプリミティブを捕捉するプロセスです。
ラスタライゼーションステージは、各プリミティブの3D世界頂点を2D画面空間にマッピングします。 ここでは、クリッピングを実行することもできます。
Vulkan用のアーリーグラグメントテストステージは、必要な場合、ステンシルテストを実行し、必要に応じて、深度テストも実行します。
これらのテストのいずれかが失敗した場合、提案されたフラグメントを選び出し、フラグメントシェーダーステージに追加しません。
フラグメントシェーダーステージは、プリミティブ用に外挿データを受け取り、色等、そのプリミティブが画面空間で使っている各ピクセル用にデータを生成します。ピクセルに色付けする独自のフラグメントシェーダーコードを書き込むことができます。
パーフラグメント演算/レイトフラグメントテストステージは、必要な場合、ステンシルテストを実行し、必要に応じて、深度テストも実行します。
これらのテストのいずれかが失敗した場合、フラグメントを選び出し、ブレンディングステージに追加しません。
最後に、フラグメントデータがブレンドされ、フレームバッファに書き込まれます。
<number>

## Slide 22: 頂点シェーダー
頂点の定義：
  頂点は、少なくとも2つの端が交わる点である
  ゆえに、すべての三角形は、3つの頂点で構成されている
頂点シェーダーはプログラム可能です。
  そのため、頂点シェーダーで、頂点の特性を変換するGPU上でコードを直接実行できる
これらの変換には、頂点の位置、頂点の色、頂点の照明情報の移動が含まれます。
Notes: <number>

## Slide 23: 頂点シェーダー
この例では、頂点シェーダーは位置を変換し、青色三角形の各頂点の色を変更します。
Notes: 頂点シェーダーに送られる三角形には、3つすべての頂点が青色に着色されています。
頂点シェーダーは、頂点の位置を新しい位置に変換し、各頂点の色を新しい色に変更しました。
<number>

## Slide 24: 頂点シェーダーの例
ビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=WVi15CQFjQY
Notes: この例の頂点シェーダーコードは、三角形の頂点を周辺に移動させ、GPU内のジオメトリを動的に変更します。
このコースでは、独自のシェーダーコードを書き込み、頂点シェーダーをプログラムする方法を学びます。
<number>

## Slide 25: Tessellation
Tessellationの定義：
  Tessellationは、ポリゴンをより小さなポリゴンに分けるプロセスである
Notes: <number>

## Slide 26: Tessellation
Tessellationを行う主な2つの理由は、照明のリアリズムを高め、オブジェクトにさらなる詳細を加えることです。
照明計算は、より多くの頂点を使って照明を計算できるため、さらに高精度になります。
変位マッピングは、オブジェクトの頂点を変換し、表面についての詳細を提供します。
Notes: <number>

## Slide 27: Tessellation – 変位マッピング
これは通常、変位テクスチャマップに含まれる色値にあわせて頂点を変換する変位テクスチャマップを使って行います。
Notes: 変位（高さマップ）を表すのにグレイスケール画像を使うことができます。
次に、これを使って、オブジェクトメッシュの頂点を変位します。
これで、より細かなメッシュができます。
<number>

## Slide 28: Tessellationの例
http://www.geforce.com/hardware/desktop-gpus/geforce-gtx-465/features
Notes: モデルは、パッチ（左）等の多数の長方形として定義されます。
粗いモデル（左）がTessellationを通った後、滑らかなモデルが生成されます（中）。
変位マッピングを適用した場合（右）、文字は、映像のようなリアリズムに近づきます。
Tessellationの量は、シェーダーコードによって異なりますが、モデルがカメラに近いほど、あるいはカメラから離れているほど、通常はジオメトリの量はより多くなるため、より細かくなります。
<number>

## Slide 29: Tessellation制御シェーダー
Tessellation制御シェーダーはプログラム可能です。
Tessellationシェーダーは、各表面パッチにつき、呼び出されます。
Tessellation制御シェーダーへの入力は、パッチとパッチ制御ポイントです。
Tessellation制御シェーダーは、異なる表現値で制御ポイントを変換できます。
  例：立体スプラインからベジェへの変換
Notes: <number>

## Slide 30: Tessellationプリミティブジェネレーター
Tessellationプリミティブジェネレータは固定機能です。
Tessellationプリミティブジェネレータは、必要な場合、パッチをより小さいポリゴンに分けます。
  これは、Tessellationファクターを使って行い、詳細のダイナミックレベル（LOD）を生成する – 通常は、カメラからの距離に基づいて行う
Notes: <number>

## Slide 31: Tessellation評価シェーダー
Tessellation評価シェーダーはプログラム可能です。
Tessellation評価シェーダーは、各頂点の表面表現を評価します。
Tessellation評価シェーダーは、変位マッピング等の技術も適用できます。
出力は、パッチの頂点の情報全体、例えば、位置、テクスチャ座標、色等となります。
Notes: <number>

## Slide 32: ジオメトリシェーダー
ジオメトリシェーダーはプログラム可能です。
ジオメトリシェーダーは、頂点を作成または適応できるため、ポリゴンを作成できます。
Tessellationステージは、より柔軟性がよく、高度であるため、この従来型ステージより好まれています。
  Tessellationが作動しない従来型ハードウェアで作動するため、ここにリストされている
Notes: <number>

## Slide 33: ラスタライゼーション
ラスタライゼーションステージは固定機能です。
ラスタライゼーションは、3D世界の頂点を2D画面空間にマッピングし、頂点色とテクスチャ座標を含めることができます。
ラスタライゼーションは、クリッピングも実行できます。
Notes: <number>

## Slide 34: フラグメントシェーダー
フラグメントシェーダーはプログラム可能です。
フラグメントシェーダーは、各ピクセルの色を計算します。
フラグメントシェーダーは、複数の機能を実行できます。例：
  照明
  テクスチャ
  バンプマッピング
  反射/屈折
  影
Notes: テクスチャ – 頂点シェーダーからのテクスチャ座標を前提にして、フラグメントシェーダーは、ポリゴンをテクスチャで埋めることができます。
バンプマッピング – これは、通常は正規マップと呼ばれる、色情報の代わりに、正規情報を含むテクスチャを使います。 次に、照明計算で正規マップを使って、ポリゴンの表面が変位している（凹凸がある）印象を与えます。
<number>

## Slide 35: フラグメントシェーダーの例
ビデオ：https://www.youtube.com/watch?v=TTRQqjEIRgE
Notes: このコースでは独自のシェーダーコードを書き込み、フラグメントシェーダーをプログラムする方法を学びます。
<number>

## Slide 36: OpenGL ES 3.2 Vulkan 1.1
コンピュートシェーダー
アプリケーションから
ディスパッチ
コンピュートシェーダー
アプリケーションから
ディスパッチ
Notes: これらはOpenGL ES 3.2とVulkan 1.1用のコンピュータパイプラインです。 これらはすべて同じです。
<number>

## Slide 37: コンピュートシェーダー
コンピュートシェーダーでは、コードを、グラフィックス処理に使用する代わりに、一般プロセッサ（GPUコンピュート）として使用できるGPUで直接実行できます。
Notes: <number>

## Slide 38: コンピュートシェーダー
そのため、ソフトウェアは、一般的なタスクにGPUの特別計算力を利用できます。
Notes: コンピュートシェーダー – 例：画像処理ソフトウェアで1つの画像を拡大してぼかす場合、マトリックスを使って、生成される画像の新しい色を計算します。
GPUは、高速マトリックス計算機のため、GPUを使うことで、CPU以上に高速で画像をぼかすことができます。
<number>

## Slide 39: クロスプラットフォームの利点
Notes: <number>
<number>

## Slide 40: クロスプラットフォーム
ソフトウェア開発には時間がかかります。
複数のプラットフォーム向けにソフトウェアを開発する場合、各プラットフォーム用に異なるコードを多数書き込む必要はありません。
クロスプラットフォーム開発とは、同じOpenGL ESコードを使うため、すべてのプラットフォームでグラフィックス全体の見え方も維持できます。
  ゲームプレイヤーは、異なる機器で同様のグラフィックスに期待する
Notes: <number>

## Slide 41: クロスプラットフォーム
OpenGL ESは、クロスプラットフォームグラフィックスライブラリであるため、お使いのOpenGLコードおよび/またはシェーダーコードをほとんど変更しないで、また全く変更しないで多くのプラットフォームにコンパイルできます。
これは、OpenGL ESが、開発者が使う一貫したインターフェイスセットを定義するアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）であるために実現できます。
プラットフォーム別実装は、OpenGL ESがその上に入る各プラットフォーム向けに作成されます。
Notes: <number>

## Slide 42: クロスプラットフォーム
一般的なプラットフォームは、以下と同様になります。
アプリケーション
OpenGL ES API
ネイティブライブラリ
ハードウェア抽象化レイヤ（HAL）
他のAPI
Notes: アプリケーション -> お使いのソフトウェアは、OpenGL ES APIおよびおそらく他のAPIを利用します。
API -> 特定プラットフォーム（HAL）向用にネイティブライブラリを呼び出す一貫したAPIを使います。
<number>

## Slide 43: OpenGL ESの実装者
Notes: リストは次のサイトを参照：https://www.khronos.org/opengles/
<number>

## Slide 44: 電力消費と性能の懸念事項
Notes: <number>
<number>

## Slide 45: 電力消費
モバイルアーキテクチャの各イテレーションで、性能が向上します。
新しいアーキテクチャの各イテレーションが、前のアーキテクチャをスケールアップするだけで含める（同様の）コンポーネント数を増やすなら、性能の向上にあわせて、必要な電力も増えます。
電力量が増えることは、モバイル機器のバッテリの使用量が増え、バッテリの電力残量の減りが速くなるほか、熱が生じる場合があるということを意味します。
必要な電力が多いソフトウェアは、そのソフトウェアのユーザーには受け入れられません。
Notes: <number>

## Slide 46: 性能の懸念事項
CPUまたはGPUのいずれかにあるデータを処理すると、電力不足が発生します。
そのため、CPUとGPUで実行するコードを最適化することで、電力消費を抑えます。
GPUに提出したジオメトリの量を減らすと、処理の量が減り、その結果として、電力消費が抑えられます。
GPUアーキテクチャは、表示されていない三角形を処理から削除でき、帯域幅を抑え、電力使用量が減少するため、処理コストも抑えられます。
Notes: ジオメトリ - 「ポイント、線およびポリゴン」を示すコンピュータグラフィックスの専門用語です。
<number>

## Slide 47: 即時モードレンダリング（IMR）
即時モードレンダリング（IMR）は、ジオメトリがGPUに提出されるとすぐに、それをレンダリングする共通の基本モバイルグラフィックスパイプラインです。
すなわち、各提出ジオメトリは、提出順に処理され完了します。
  これでは、「オーバードロー」のため、処理時間と電力が無駄になる
  “Early-Z”技術は役立つが、ジオメトリソーティング程度の役割である
バッファは、システムメモリに保存されます。
  高帯域幅使用、電力消費および遅延
Notes: 今から数スライドで、オーバードローとEarly-Zテストについて説明します。
<number>

## Slide 48: 即時モードレンダリング（IMR）
Notes: 以前と同じパイプラインで、さらに簡易。
データは、GPUではなく、システムメモリに保存されるため、帯域幅が欠点になります。
<number>

## Slide 49: タイルベースレンダリング（TBR）
タイルベースレンダリング（TBR）は、より新しいモバイルグラフィックスパイプラインです。
ラスタライズをタイルごとに実行します。
  高速オンチップバッファを利用でき、帯域幅を狭く、電力消費を抑え、遅延を少なくできる
ただし、各パイプラインはまだ、提出順に処理され完了します。
  “Early-Z”技術は役立つが、ジオメトリソーティング程度の役割である
Notes: <number>

## Slide 50: タイル表示 - ジオメトリの並列処理
タイル表示のコンセプトは、フレームバッ ファタイルをさらに分けることです。
この例では、フレームバッファを8x8タイルに、タイルごとにそれぞれ32x32ピクセルにします。
ジオメトリを、影響を受けるタイルにソー ティングします。
  各タイプは、独立して並列処理できる
これで、タイルごとにピクセル数を小さくできます。
  小さなオンチップメモリを使うことができ、帯域幅や使用電力を抑えられる
Notes: <number>

## Slide 51: より新しいモバイルタイルベースのグラフィックスパイプライン
Notes: タイル用にオンチップバッファをGPUに含めることは、すべてのデータにシステムメモリが必要ではなく、そのため、帯域幅の欠陥が縮小され、性能が改善されることを意味します。
<number>

## Slide 52: オーバードロー
共通のレンダリングパイプラインでは、各パイプラインは、提出順に処理されます。
この例では、赤色のボックスは、画面からもっとも遠く、黄色の円錐形は、画面にもっとも近く、緑色の球体は、その間にあります。
Notes: <number>

## Slide 53: オーバードロー
赤色のボックスが最初に処理およびレンダリングされます。
次に、黄色の円錐形が処理およびレンダリングされます。
その後、緑色の球体が処理およびレンダリングされます。
Notes: <number>

## Slide 54: オーバードロー
赤色のボックスは、明らかなオーバードローがなく、立方体全体がレンダリングされるように、最初に処理およびレンダリングされます。
黄色の円錐形が処理およびレンダリングされると、赤色のボックスの前に来るため、赤色のボックスの部分の上でレンダリングされます。
Notes: <number>

## Slide 55: オーバードロー
これは、黄色の円錐形の後ろにある赤色のボックスの部分のレンダリングが必要ではないことを意味します。
Notes: <number>

## Slide 56: オーバードロー
緑色の球体を処理およびレンダリングすると、これも赤色のボックスの部分の上でレンダリングされます。
これは、緑色の球体の後ろにある赤色のボックスの部分のレンダリングも必要ではないことを意味します。
Notes: <number>

## Slide 57: オーバードロー
黄色の円錐形の後ろにある緑色の球体の部分は見えないため、レンダリングされません。
Notes: <number>

## Slide 58: オーバードロー
レンダリング後に1つの角度からオブジェクトを見る場合、赤色のボックスと緑色の球体の一部のみ、レンダリングが必要であるように見えます。
Notes: <number>

## Slide 59: Early-Z最適化
そのため、オブジェクトを画面からの距離で描かれるように順序付ける必要があります。
Notes: <number>

## Slide 60: Early-Z最適化
黄色の円錐形は、最初に処理およびレンダリングされます。
その後、緑色の球体が処理およびレンダリングされます。
次に、赤色のボックスが処理およびレンダリングされます。
Notes: <number>

## Slide 61: Early-Z最適化
このように、オブジェクトを画面の前から後ろの順に提出することで、見えるオブジェクトの部分のみをレンダリングすることになります。
これで、オーバードローが減り、処理時間が抑えられ、電力消費も少なくなります。
Notes: <number>

## Slide 62: ケーススタディ：PowerVRアーキテクチャ
Notes: <number>
<number>

## Slide 63: タイルベース遅延レンダリング（TBDR）
PowerVRアーキテクチャは、グラフィックスパイプラインで遅延レンダリングのコンセプトを使います。
これにより、各フラグメントを2つのステージで処理します。
  表示されない表面の除去
  シェーディング
Notes: <number>

## Slide 64: タイルベース遅延レンダリング（TBDR）
表示されない表面の除去は、ピクセルパーフェクトです。
  表示されるフラグメントのみがパスされ、「オーバードロー」はない
  必要なのは、位置データのみとなる
  帯域幅と処理が少なくて済み、電力が抑えれる
Notes: <number>

## Slide 65: タイルベース遅延レンダリング（TBDR）
表示されない表面の除去は、提出順とは関係ありません。
  遅延レンダリングでは、アーキテクチャにより、テクスチャリングとシェーディング演算が、すべてのオブジェクトが可視の有無がテストされるまで、遅延されることになる
  前の例のように、アプリケーションを前から後ろにジオメトリを提出する必要は ない
Notes: <number>

## Slide 66: 頂点処理（タイラー）
すべてのフレームで、ハードウェアプロセスが、次の手順でジオメトリデータを提出します。
頂点シェーダー等のアプリケーション定義変換の実行（頂点処理）
結果的に生成されるデータは、画面空間に変換される（クリップ、プロジェクトおよび選別）
Notes: <number>

## Slide 67: 頂点処理（タイラー）
すべてのフレームで、ハードウェアプロセスが、次の手順でジオメトリデータを提出します。
ここで、タイルアクセラレータ（TA）は、どのタイルに各変換済プリミティブが含まれるかを決定する（タイル 表示）。
次に、タイル別リストが更新され、各タイルの境界に入るプリミティブを追跡する。
Notes: <number>

## Slide 68: タイル別ラスタライゼーション（レンダラー）
ラスタライゼーションとピクセルカラーリングは、次の手順で、タイルごとに実行します。
タイル演算がはじまると、対応するタイルリストがパラメータバッファ（PB）から取り込まれ、読み込みが必要な画面空間のプリミティブデータを特定する
Notes: <number>

## Slide 69: タイル別ラスタライゼーション（レンダラー）
ラスタライゼーションとピクセルカラーリングは、次の手順で、タイルごとに実行します。
画像統合プロセッサ（ISP）は、プリミティブデータを読み込み、表示されない表面の除去（HSR）を、深度とステンシルテストとあわせて実行する - ISPはタイル内のジオメトリ用に画面空間位置データのみを読み 込む
Notes: <number>

## Slide 70: タイル別ラスタライゼーション（レンダラー）
ラスタライゼーションとピクセルカラーリングは、次の手順で、タイルごとに実行します。
タグバッファには、どの三角形が各ピクセル上にあるかに関する情報が記載されている
Notes: <number>

## Slide 71: タイル別ラスタライゼーション（レンダラー）
ラスタライゼーションとピクセルカラーリングは、次の手順で、タイルごとに実行します。
これで、テクスチャとシェーディングプロセッサ（TSP）は、フラグメントシェーダー等のカラーリング演算を表示されるピクセルに適用する
Notes: <number>

## Slide 72: タイル別ラスタライゼーション（レンダラー）
ラスタライゼーションとピクセルカラーリングは、次の手順で、タイルごとに実行します。
続いて、アルファテストとそれに続くアルファブレンディングが実行される
Notes: <number>

## Slide 73: タイル別ラスタライゼーション（レンダラー）
ラスタライゼーションとピクセルカラーリングは、次の手順で、タイルごとに実行します。
タイルのレンダリングが完了したら、色データがシステムメモリ内のフレームバッファに書き込まれる
Notes: <number>

## Slide 74: 従来型処理エンジン
従来型処理エンジンは、頂点のみまたはフラグメントタスクのみを処理する、個別専門処理モジュールを使います。
シリコン領域廃棄 = $$$
頂点 プロセッサ
フラグメントプロセッサ
フレーム処理時間
メモリレイテンシのため処理が停滞する
Notes: 頂点タスク以上にフラグメントタスクがある場合、頂点プロセッサは、フラグメントプロセッサが終了するまで動作しないまま、またその逆も同じです。

## Slide 75: ユニバーサルスケーラブルシェーダーエンジン
PowerVRユニバーサルプロセッサは、すべてのタイプの処理工程を取り扱うことで、取り扱うタスク間で混合状況を替えて使用することができるため、タスクをすべてのプロセッサに割り当てることより、最大効率を保証します。
ユニバーサルプロセッサ
フレーム処理時間
ユニバーサルプロセッサ
より高い性能
または
より低い電力消費
メモリ遅延は、ほとんどの場合、データ駆動型 スケジューリングによって隠すことができる
Notes: スケジューラーで、シェーダータスクは適切なユニバーサルプロセッサに配置されます。
これで、性能を向上（より多くのジオメトリを処理）できるか、または電力消費を抑えられます。
この講義の前半で学んだ内容：
GPUには、できるかぎり多く並列処理するシェーダーコードを使うことができるスレッドが何百または何千もあります。
同時に処理できる以上の、スレッドが通常、利用できます。
これは、スレッドがメモリへのアクセスのために待機が必要なとき、別のスレッドを処理できるという意味になります。
これで、遅延アクセスメモリを一部非表示にできます。

## Slide 76: PowerVRテクスチャ圧縮
PowerVRテクスチャ圧縮 – PVRTC4とPVRTC2
特許取得のテクスチャ圧縮形式は、画質を大きく損なくことなく、すべてのPowerVRアーキテクチャでサポートされます。
分散サイズとメモリフットプリントの大幅削減。
Notes: <number>

## Slide 77: PowerVRテクスチャ圧縮
RGBとRGBA形式の両方をピクセルごとに4と2ビットに圧縮でき、帯域幅（従来のARGBテクスチャ圧縮より4x～16x縮小）を縮小し、電力消費も抑えられます。
ARGB8888 256KB
ARGB4444 128KB
PVRTC-4 32KB
PVRTC-2 16KB
Notes: <number>

## Slide 78: 問題の特定
Notes: <number>
<number>

## Slide 79: 問題の特定
必要なジオメトリのみを提出すること、および帯域幅をできるかぎり縮小することを確認しました。
ただし、グラフィックスコードをどのように書き込むかは、性能に大きな影響を及ぼす可能性があり、電力消費増等につながる可能性もあり ます。
ほとんどのプラットフォーム上でC++とグラフィックスコードの点検ができるツールがあります。
Notes: <number>

## Slide 80: 問題の特定
PVRTraceとPVRTuneは、PowerVRが提供する2つのツールで、1つの機器で実行しながら、グラフィックスコードを記録でき、また記録内容のプロファイリングにより、グラフィックスコードで考えられる問題を特定できます。
Notes: <number>

## Slide 81: PVRTrace
PVRTraceは、記録および分析ユーティリティで、OpenGL ESアプリケーションを実行しながら、そのAPI呼出のすべてを捕捉し、後日分析用にデータを記録します。
PVRTraceは、PowerVR SDK OpenGL ESエミュレータとあわせて使うことができ、実際の機器で実行する必要なく、OpenGL ESコードで分析を実行できます。
Notes: <number>

## Slide 82: PVRTrace
これは、3つのメインコンポーネントで構成されています。
記録ライブラリ
  記録ライブラリは、プラットフォームにインストールされ、そのプラットフォームのネイティブグラフィックスライブラリへのすべての呼出を捕捉するシムライブラリである
  これらの呼出は、捕捉されてPVRTファイルに書き込まれ、PVRTraceGUIとPVRTracePlaybackが読み戻す
Notes: シムとは、API呼出を透過的に傍受し、パスされた引数を変更、演算自体を取り扱い、あるいは演算を他のところに転送するライブラリです。
<number>

## Slide 83: PVRTrace
これは、3つのメインコンポーネントで構成されています。
PVRTraceGUI
  PVRTraceGUIは、PVRTraceの分析インターフェイスとして機能し、事前に記録されたPVRTファイルのコンテンツへの「ヒトが判読できる」アクセスを可能にする
Notes: <number>

## Slide 84: PVRTrace
これは、3つのメインコンポーネントで構成されています。
PVRTracePlayback
  PVRTracePlaybackは、記録ライブラリを使って記録されたPVRTファイルの再生に使用する
  これで、複数のプラットフォーム間でのプログラムの複数稼働を正確にデバッグできる
Notes: <number>

## Slide 85: PVRTrace
Notes: <number>

## Slide 86: PVRTune
PVRTuneは、グラフィックスアクセラレータのPowerVRシリーズ向け性能分析ツールです。
ドライバレベルカウンターとハードウェアレジスタを使って、PowerVR GPUで稼働するアプリケーションの性能に関してリアルタイムデータを提供します。
これにより、アプリケーションは、分析ができるようにするには、その前に、PowerVR GPUを搭載したデバイスで稼働する必要が生じます。
PowerVR GPUで開発している場合、PowerVR SDKでのPVRTuneの使い方にしたがって行うことができます。

## Slide 87: PVRTune