## Slide 1
RVfpga
Bilgisayar Mimarisini Anlamanın Eksiksiz Kursu

## Slide 2: Sayılanlar
Sponsorlar - Destekleyenler
YAZARLAR
Prof. Sarah Harris
Prof. Daniel Chaver
DANIŞMAN
Prof. David Patterson
KATKIDA BULUNANLAR
Robert Owen
Zubair Kakakhel
Olof Kindgren
Prof. Luis Piñuel
Ivan Kravets
Valerii Koval
Ted Marena
Prof. Roy Kravitz
ORTAKLAR
Prof. Daniel León
Prof. José Ignacio Gómez
Prof. Katzalin Olcoz
Prof. Alberto del Barrio
Prof. Fernando Castro
Prof. Manuel Prieto
Prof Ataur Patwary
Prof. Christian Tenllado
Prof. Francisco Tirado
Prof. Román Hermida
Cathal McCabe
Dan Hugo
Braden Harwood
Prof. David Burnett
Gage Elerding
Prof. Brian Cruickshank
Deepen Parmar
Thong Doan
Oliver Rew
Niko Nikolay
Guanyang He

## Slide 4: Giriş
RISC-V FPGA (RVfpga) yönergeler, araçlar, deneyler sağlayan bir öğretim paketi olarak şu konular üzerine yoğunlaşır:
  Ticari bir RISC-V yongadaki sistem (SoC) bir FPGA’e nasıl hedeflenir
  RISC-V SoC nasıl programlanır
  RISC-V SoC’e nasıl daha çok işlevsellik eklenir
  RISC-V çekirdek ile bellek hiyerarşisi nasıl çözümlenip değiştirilir
Bu paket Imagination Technologies ile akademi, endüstri ortakları birlikteliğinde geliştirilmektedir.
RVfpga Western Digital’in RISC-V SweRV EH1 çekirdeğine dayalı Chips Alliance’ın SweRVolf SoC’si ekseninde kurgulanmıştır.

## Slide 5: RVfpga Tanıtımı
RVfpga Paketi şunları sağlar:
  kapsamlı, ücretsiz dağıtılan, eksiksiz bir RISC-V kursu
  RISC-V işlemcilerle RISC-V ekosistemini öğrenmek için uygulamalı, kolayca erişilebilir bir yol
  birçok üniversiteyle şirkette bulunan düşük maliyetli FPGAlere hedeflenmiş bir RISC-V sistemi.
RVfpga kursunu bitirdikten sonra kullanıcılar anladıkları, nasıl kullanıp değiştireceklerini bildikleri, çalışan bir RISC-V işlemcisi, SoC’si, ekosistemi ile ayrılacaklar.

## Slide 6: RVfpga Kurs İçerikleri

## Slide 7: RVfpga İçerikleri
RVfpga kursun da FPGA’e hedeflenen RISC-V SoC’sinin de adıdır.
İlk Kullanım Kılavuzu
  Hızlı Başlangıç Kılavuzu
  RISC-V Mimarisi ile RVfpga’in tanıtımı
  Araçları Kurma (VSCode, PlatformIO, Vivado, Verilator, Whisper)
  RVfpga’i Donanımda, Simülasyonda Çalıştırma
Deneyler
  1-10: RVfpga’i Vivado’da Kurgulama, RVfpga’i Programlama, RVfpga’i çevre birimleri ekleyerek Genişletme (Kasım 2020’de yayınlandı)
  11-20: RVfpga’in RISC-V çekirdeği ile bellek sistemini çözümleyip değiştirme (2021 dördüncü çeyrekte yayınlanacak)

## Slide 8: RVfpga Kursu
1-2 Dönemlik Kurs
  Lisans (1-10 arası Deneyler)
  Yüksek lisans/üst dönemler (11-20 arası Deneyler)
Beklenen Ön Bilgi
  Dijital tasarımın, yüksek-düzeyli programlamanın (C önerilir), yönerge kümesi mimarisinin, çevirici programlamanın, işlemci mikromimarisinin, bellek sistemlerinin (bu içerik Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition, Harris & Harris, © Elsevier kapsamındadır, beklenen yayın dönemi: 2021 yazı) temelleri
  Bu konular RVfpga kursu boyunca uygulamalı öğrenimle genişletilip sağlamlaştırılacaktır

## Slide 9: RVfpga’e Nasıl Ulaşılır
Imagination University Programme’a (IUP) Kayıt Ol – dünya çapındaki öğretmenler, araştırmacılar, öğrenciler için:
https://university.imgtec.com
  Yayınların güncellemelerini, bildirimlerini al
  İçerikleri isteyip indir
  Destek Forumları: müfredat/öğretim tartışmaları için PowerVR, RVfpga, & AI Forumları; IUP Forum
Sosyal Medya:
  Robert Owen, IUP Direktörü: @UniPgm
  Imagination Technologies: @ImaginationTech
  WeChat & Weibo: ImaginationTech
Scan QR Code for IUP website
Imagination University Programme Website

## Slide 10: RVfpga Gerekli Yazılım ile Donanım
YAZILIM
Xilinx Vivado 2019.2 WebPACK
PlatformIO – Microsoft’un Visual Studio Code’unun bir eklentisi – Chips Alliance platformu ile, şunları içerir: RISC-V Toolchain, OpenOCD, Verilator HDL Simulator, WD Whisper yönerge kümesi simülatörü (ISS)
DONANIM*
Digilent’in Nexys A7 / Nexys 4 DDR FPGA Kartı
RISC-V ÇEKİRDEK & SOC
Çekirdek: Western Digital’in SweRV EH1’i
SoC: Chips Alliance’in SweRVolf’u
Bütünüyle ücretsiz, yalnızca FPGA kartı $265 (akademik ücret: $199) tutar
*Deneylerin hepsi yalnızca simülasyonda bitirilebilir; yani bu donanım önerilir ancak gerekmez.

## Slide 11: Desteklenen Platformlar
İşletim Sistemleri
  Ubuntu 18.04 (sonraki sürümler de çalışacaktır)
  Windows 10
  macOS

## Slide 12: RVfpga Yazılım Araçları
Xilinx’in Vivado IDE’si
  RVfpga kaynak dosyaları (Verilog / SystemVerilog) ile RVfpga’in hiyerarşisini gör
  Nexys A7 kartına hedeflenmiş RVfpga için veri dosyası (FPGA yapılandırma dosyası) oluştur
PlatformIO – bir Visual Studio Code (VSCode) eklentisi
  RVfpga’i Nexys A7 kartına indir
  RVfpga’de C ile çevirici programlarını derle, indir, çalıştır, ayıkla
Verilator – bir HDL (donanım tanım dili) simülatörü
  RVfpga’in iç sinyallerini çözümlemek için RVfpga’i HDL (alçak) düzeyde simüle et

## Slide 13: Nexys A7-100T FPGA Kartı
Kartın şuradan figürü: https://reference.digilentinc.com/
Artix-7 alanda programlanabilir geçit dizisi (FPGA) içerir
Çevre birimleri (örneğin LEDler, anahtarlar, düğmeler, 7-kesimli ekranlar, ivmeölçer, sıcaklık sensörü, mikrofon gibi) içerir
digilentinc.com ile diğer sağlayıcılardan alınabilir

## Slide 14: RISC-V Çekirdekleri ile SoCleri

## Slide 15: SweRV EH1 Çekirdeği
Figür şuradan: https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV/blob/master/docs/RISC-V_SweRV_EH1_PRM.pdf
Western Digital’den açık-kaynak çekirdek
32-bit (RV32ICM) süperskaler çekirdek, çift-yayın 9-aşama boruhatlı
Çekirdeğe sıkı bağlı ayrı yönerge ile veri bellekleri (ICCM ile DCCM)
Eşlikli ya da ECC korumalı 4-yön küme-ilişkisel I$ (I-Cache)
Programlanabilir Kesinti Denetleyicisi
RISC-V Ayıklama spesifikasyonu ile uyumlu Çekirdek Ayıklama Ünitesi
Sistem Veri Yolu: AXI4 ya da AHB-Lite

## Slide 16: Genişletilmiş SweRVolf SoC
Chips Alliance’dan açık-kaynak yongadaki-sistem (SoC)
SweRVolf, SweRV EH1 Çekirdeğini kullanır. SweRVolf bir Boot (Önyükleme) ROM, UART, bir Sistem Denetleyicisi, bir SPI denetleyicisi (SPI1) içerir.
RVfpga, SweRVolf’u bir başka SPI denetleyicisi (SPI2), bir GPIO (Genel Amaçlı Girdi/Çıktı), 8-sayı 7-Kesimli Ekran, bir zamanlayıcı ile genişletir.
SweRV Çekirdeği bir AXI veri yolu kullanır, çevre birimleri bir Wishbone veri yolu kullanır, dolayısıyla SoC’de AXI’dan Wishbone’a Köprü de vardır
Sistem | Adres
Boot ROM | 0x80000000 - 0x80000FFF
Sistem Denetleyicisi | 0x80001000 - 0x8000103F
SPI1 | 0x80001040 - 0x8000107F
SPI2 | 0x80001100 - 0x8000113F
Zamanlayıcı | 0x80001200 - 0x8000123F
GPIO | 0x80001400 - 0x8000143F
UART | 0x80002000 - 0x80002FFF
Genişletilmiş SweRVolf Bellek Eşlenimi

## Slide 17: RVfpga
RVfpga: Nexys A7 FPGA kartına hedeflenmiş, ek çevre birimli Genişletilmiş SweRVolf SoC:
  Çekirdek & Sistem:
    Genişletilmiş SweRVolf SoC
    Lite DRAM denetleyici
    Saat Oluşturucu, Saat Alanı, JTAG portu için BSCON mantığı
  Nexys A7 FPGA kartında kullanılan Çevre Birimleri:
    DDR2 bellek
    USB bağlantısıyla UART
    SPI Flash bellek
    16 LED, 16 anahtar
    SPI İvmeölçer
    8-sayı 7-kesimli ekran

## Slide 18: RVfpga Eklentileri
SweRVolf SoC’si 6-10 arası Deneylerde daha da genişletilir:
  Karttaki Nexys A7 düğmeleriyle arayüz yapmak için GPIO denetleyicisi
  7-kesimli ekran denetleyicisinin değiştirilmesi
  Karttaki üç renkli LEDleri kullanmak için yeni zamanlayıcı modülleri
  Yeni dış kesinti kaynakları

## Slide 19: RVfpga Deneylerinin Tanıtımı

## Slide 20: RVfpga Deneyleri
1-10 arası Deneyler (Kasım 2020’de yayınlandı)
Vivado Projesi, Programlama
I/O Sistemleri
11-20 arası Deneyler (2021 dördüncü çeyrekte yayınlanacak)
RISC-V Çekirdeği
RISC-V Bellek Sistemleri
Uygulamalı tasarımla daha iyi öğrenilmesi için bütün deneyler RVfpga’i kullanma ya da değiştirme ya da kullanıp değiştirme alıştırmaları içerir.

## Slide 21: RVfpga Deneyler 1-10
RVfpga kaynak koduna nasıl bakılıp (Verilog/SV) FPGA’e hedefleneceğini (1), RVfpga için C ile çevirici programlarının nasıl yazılacağını (2-5), çevre birimleri eklemek için RVfpga’in nasıl değiştirileceğini (6-10) gösterir.
Deney 0: RVfpga Deneylerinin Tanıtımı
Deney 1: Bir Vivado Projesi Oluşturma
Deney 2: C Programlaması
Deney 3: RISC-V Çevirici Dili
Deney 4: İşlev Çağrıları
Deney 5: Görüntü İşleme: C & Çevirici
Deney 6: Girdi/Çıktıya Giriş
Deney 7: 7-Kesimli Ekranlar
Deney 8: Zamanlayıcılar
Deney 9: Kesinti-güdümlü Girdi/Çıktı
Deney 10: Dizisel Veri Yolları
Programlama
Girdi/Çıktı Sistemleri

## Slide 22: RVfpga Deneyler 1-5: Vivado Proje & Programlama
Deney 1: Bir Vivado Projesi Oluşturma: RISC-V sistemini (RVfpga) bir FPGA kartına hedefleyip RVfpga’i Verilator’de simüle etmek için bir Vivado projesi kurgula
Deney 2: C Programlaması: PlatformIO’da bir C programı yazıp RVfpga’de çalıştır / ayıkla. Ayrıca terminale yazdırma gibi işlemleri destekleme için Western Digital’in Kart Destek ile Platform Destek Paketlerine (BSP ile PSP) giriş yap.
Deney 3: RISC-V Çevirici Dili: PlatformIO’da bir RISC-V çevirici programı yazıp RVfpga’de çalıştır / ayıkla
Deney 4: İşlev Çağrıları: İşlev çağrılarına, C kütüphanelerine, RISC-V çağırma uzlaşımına giriş
Deney 5: Görüntü İşleme: C & Çevirici: Çevirici kodunu C koduyla birlikte göm

## Slide 23: RVfpga Deneyler 6-10: Girdi/Çıktı & RVfpga Çevre Birimleri
Deney 6: Girdi/Çıktıya Giriş: Bellek eşlenmiş Girdi/Çıktı ile RVfpga’in açık kaynak GPIO modülüne giriş
Deney 7: 7-Kesimli Ekranlar: 7-kesimli ekran çözücüsü kurgulayıp RVfpga sistemine entegre et
Deney 8: Zamanlayıcılar: Zamanlayıcılarla bir Zamanlayıcı denetleyicisini anlayıp kullan
Deney 9: Kesinti-güdümlü Girdi/Çıktı: RVfpga kesinti desteğiyle kesinti-güdümlü Girdi/Çıktının kullanımına giriş
Deney 10: Dizisel Veri Yolları: Dizisel arayüzlere giriş (SPI, I2C, UART). SPI arayüzünü kullanan karttaki ivmeölçeri kullan

## Slide 24: RVfpga Deneyler 11-15: RISC-V Çekirdeği
2021 dördüncü çeyrekte yayınlanacak
Çekirdek yapısını anlama
Yönerge akışını boruhattı üzerinden anlama (Aritmetik/Mantık, Bellek, Sıçramalar, Dallandırmalar)
Sakıncaları anlayıp başa çıkma
Yeni yönergeleri gerçekleştirip FPGA kartında yürütme
Dallandırma kestiricisini anlayıp değiştirme
Süperskaler işlemeyi anlama

## Slide 25: RVfpga Deneyler 16-20: RISC-V Bellek Sistemleri
2021 dördüncü çeyrekte yayınlanacak
Önbellek yakalamasıyla/ kaçışıyla bellek hiyerarşisinin işlemini anlama
Önbelleği değiştirme: değişik önbellek boyutlarını, yapılandırmalarını, yönetim politikalarını gerçekleştirme
Önbellek denetleyicisini anlama
Bellekleri anlama: ICCM (yönerge sıkı bağlı bellek) ile DCCM (veri sıkı bağlı bellek)

## Slide 26: RVfpga Süreci
Hedef Kitle
  Elektrik mühendisliği, bilgisayar bilimi, bilgisayar mühendisliği lisans öğrencileri
  RISC-V mimarisini öğrenmeye ilgili Akademi & Endüstri profesyonelleri
Imagination University Programme’ın (IUP) Yaptıkları: MIPSfpga Programını Geliştirdi:
  Nisan 2015’te çıktı
  800 üniversiteyle etkileşime geçti
  Elektra Best Educational Support Award, Europe 2015 ödülünü kazandı
RVfpga’e Erişilebilirlik | 
Kasım 2020 | RVfpga İlk Kullanım Kılavuzu RVfpga Deneyler 1-10
2021 4. Çeyrek | RVfpga Deneyler 11-20
Mart 2021 | Yüksek lisans düzeyinde SoC Tasarım Kursu
Diller | İngilizce & Çince & Türkçe (sonra İspanyolca & Japonca)
Ders Kitabı | Digital Design & Computer Architecture: RISC-V Edition 2021 by Sarah Harris and David Harris

## Slide 27: RVfpga Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## Slide 28: Hızlı Başlangıç Kılavuzu Tanıtımı
VSCode & PlatformIO kur
RVfpga’de Örnek Programı çalıştır

## Slide 29: PlatformIO & VSCode Kur
VSCode kur
  https://code.visualstudio.com/Download
  Ubuntu ile macOS için Python kur (bu adım Windows için gerekmez)
VSCode içerisinde PlatformIO eklentisini kur
Nexys A7 Kart sürücülerini kur (RVfpga İlk Kullanım Kılavuzu yönergelerine göz at)

## Slide 30: RVfpga’i Karta İndirip Programı Çalıştır
PlatformIO’da:
  Anahtarların değerini LEDlere yazan örnek programı aç. Program şurada: [RVfpgaPath]\RVfpga\examples\LedsSwitches_C-Lang
  PlatformIO ilk değerlendirme dosyasında (platformio.ini) RVfpga veri dosyasının dizin yerini güncelle – bir diğer deyişle, şu satırı platformio.ini’ye ekle: board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.bit
  RVfpga SoC’yi Nexys A7 Kartına İndir (Project Tasks → env:swervolf_nexys → Platform → Upload Bitstream)
  Çalıştır/Ayıkla butonuna basarak programı RVfpga’de derle, indir, çalıştır, buton şu:
[RVfpgaPath] RVfpga klasörünün makinendeki konumudur. Bu klasör Imagination University Programme’den gelen RVfpga paketinde sağlanmıştı.

## Slide 31: RVfpga Deney Tanımları

## Slide 32: Deney 1: Vivado Projesi

## Slide 33: RVfpga Deney 1: RVfpga Vivado Projesi
Vivado, RVfpga’in kaynak (Verilog) kodunu görüntüleme, değiştirme, sentezleme için bir Xilinx aracıdır.
RVfpga’in kaynak kodu şuradadır:
[RVfpgaPath]/RVfpga/src
RVfpga’in kaynak kodunu içeren bir Vivado projesi oluştur. Nexys A7 kartına hedeflenmiş RVfpga sentezleyip FPGA’i RVfpga olarak yapılandırma bilgisi içeren bir veri dosyası (veri akışı dosyası da denir) oluştur.
Ayrıca RVfpga’in kaynak kodununun simülasyonunu yapıp, iç sinyalleri incelemek için Verilator’ü - bir HDL simülatörü - de kullanabilirsin (Verilator’ün kullanım yönergeleri için RVfpga İlk Kullanım Kılavuzuna göz at).
Vivado ile Verilator Deneyler 6-10 arasında RVfpga SoC’sini değiştirip simülasyonunu yapmak için çok kullanılacaktır.

## Slide 34: Deney 2: C Programlaması

## Slide 35: RVfpga Deney 2: C Programlaması
PlatformIO projesi oluştur
Örnek C programını projeye ekle
RVfpga’i Nexys A7 kartına indir
C programını RVfpga’e indirip programı çalıştır/ayıkla
Deneyin sonundaki alıştırmaların hepsini ya da birkaçını bitir

## Slide 36: RVfpga Deney 2: Örnek C Programı
// bellek-eşlenmiş girdi/çıktı adresleri
#define GPIO_SWs 0x80001400
#define GPIO_LEDs 0x80001404
#define GPIO_INOUT 0x80001408
#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)
#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }
int main ( void )
{
int En_Value=0xFFFF, switches_value;
WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);
while (1) {
switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs); // anahtarlardaki değerleri oku
switches_value = switches_value >> 16; // alt 16 bitlere kaydır
WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value); // anahtar değerini LEDlerde göster
}
return(0);
}
Bu program anahtarların değerlerini LEDlere yazar.

## Slide 37: RVfpga Deney 2: Bellek-Eşlenmiş I/O Adresleri
Aygıt | Bellek-Eşlenmiş I/O Adresi
Anahtarlar (Nexys A7 kartında 16) | 0x80001400 (üst 16 bitler)
LEDler (Nexys A7 kartında 16) | 0x80001404 (alt 16 bitler)
GPIO Girdi/Çıktısı (1 = çıktı, 0 = girdi) | 0x80001408

## Slide 38: RVfpga Deney 2: Western Digital’in BSP & PSP’si
Western Digital şunları sağlar:
  PSP: işlemci destek paketi
  BSP: kart destek paketi
Bunlar belirli işlemci (SweRV EH1 core) ile kart (Nexys A7 FPGA kartı) için yaygın işlevleri sağlar.
  Örnek: printfNexys (C’deki printf işlevi gibi)

## Slide 39: RVfpga Deney 2: Terminale Yazdırma için UART
#if defined(D_NEXYS_A7)
#include <bsp_printf.h>
#include <bsp_mem_map.h>
#include <bsp_version.h>
#else
PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")
#endif
#include <psp_api.h>
#define DELAY 10000000
int main(void) {
int i, j = 0;
// UART'a ilk değerini ver
uartInit();
while (1) {
printfNexys("Hello RVfpga users! Iteration: %d\n", j);
for (i=0; i < DELAY; i++) ; // printf'ler arasında geciktir
j++;
}
}
Şu satırı platform.ini dosyasına ekle:
monitor_speed = 115200
Program çalışmaya başladıktan sonra, pencerenin aşağısındaki şu butona basarak PlatformIO terminalini aç:

## Slide 40: Deney 3: RISC-V Çeviricisi

## Slide 41: RVfpga Deney 3: RISC-V Çeviricisi
RISC-V Çevirici Dili Tanıtımı
PlatformIO projesi oluştur
Örnek RISC-V çevirici programını projeye ekle
RVfpga’i Nexys A7 kartına indir
RISC-V çevirici programını RVfpga’e indirip programı çalıştır/ayıkla
Deneyin sonundaki alıştırmaların hepsini ya da birkaçını bitir

## Slide 42: RVfpga Deney 3: RISC-V Çevirici Yönergeleri
Yaygın RISC-V Çevirici Yönergeleri/Sözde Yönergeleri
RISC-V Çeviricisi | Tanım | İşlem | 
add s0, s1, s2 | Ekle | s0 = s1 + s2 | 
sub s0, s1, s2 | Çıkar | s0 = s1 - s2 | 
addi t3, t1, -10 | Anlıkla ekle | t3 = t1 – 10 | 
mul t0, t2, t3 | 32-bit çarp | t0 = t2 * t3 | 
div s9, t5, t6 | Bölüm | t9 = t5 / t6 | 
rem s4, s1, s2 | Kalan | s4 = s1 % s2 | 
and t0, t1, t2 | Bitsel AND yap | t0 = t1 & t2 | 
or t0, t1, t5 | Bitsel OR yap | t0 = t1 ¦ t5 | 
xor s3, s4, s5 | Bitsel XOR yap | s3 = s4 ^ s5 | 
andi t1, t2, 0xFFB | Anlıkla bitsel AND yap | t1 = t2 & 0xFFFFFFFB | 
ori t0, t1, 0x2C | Anlıkla bitsel OR yap | t0 = t1 ¦ 0x2C | 
xori s3, s4, 0xABC | Anlıkla bitsel XOR yap | s3 = s4 ^ 0xFFFFFABC | 
sll t0, t1, t2 | Sola mantıksal kaydır | t0 = t1 << t2 | 
srl t0, t1, t5 | Sağa mantıksal kaydır | t0 = t1 >> t5 | 
sra s3, s4, s5 | Sağa aritmetik kaydır | s3 = s4 >>> s5 | 
slli t1, t2, 30 | Anlıkla sola mantıksal kaydır | t1 = t2 << 30 | 
srli t0, t1, 5 | Anlıkla sağa mantıksal kaydır | t0 = t1 >> 5 | 
srai s3, s4, 31 | Anlıkla sağa aritmetik kaydır | s3 = s4 >>> 31 | 

## Slide 43: RVfpga Deney 3: RISC-V Çevirici Yönergeleri
Yaygın RISC-V Çevirici Yönergeleri/Sözde Yönergeleri (devam)
RISC-V Çeviricisi | Tanım | İşlem | 
lw s7, 0x2C(t1) | Sözcüğü yükle | s7 = memory[t1+0x2C] | 
lh s5, 0x5A(s3) | Yarım-sözcüğü yükle | s5 = SignExt(memory[s3+0x5A]15:0) | 
lb s1, -3(t4) | Baytı yükle | s1 = SignExt(memory[t4-3]7:0) | 
sw t2, 0x7C(t1) | Sözcüğü depola | memory[t1+0x7C] = t2 | 
sh t3, 22(s3) | Yarım-sözcüğü depola | memory[s3+22]15:0 = t315:0 | 
sb t4, 5(s4) | Baytı depola | memory[s4+5]7:0 = t47:0 | 
beq s1, s2, L1 | Eşitse dallandır | if (s1==s2), PC = L1 | 
bne t3, t4, Loop | Eşit değilse dallandır | if (s1!=s2), PC = Loop | 
blt t4, t5, L3 | Azsa dallandır | if (t4 < t5), PC = L3 | 
bge s8, s9, Done | Çok ya da eşitse dallandır | if (s8>=s9), PC = Done | 
li s1, 0xABCDEF12 | Anlığı yükle | s1 = 0xABCDEF12 | 
la s1, A | Adresi yükle | s1 = Memory address where variable A is stored | 
nop | İşlem yok | no operation | 
mv s3, s7 | Taşı | s3 = s7 | 
not t1, t2 | Değil (Tersine Döndür) | t1 = ~t2 | 
neg s1, s3 | Olumsuzla | s1 = -s3 | 
j Label | Sıçra | PC = Label | 
jal L7 | Sıçrayıp bağla | PC = L7; ra = PC + 4 | 
jr s1 | Yazmaça sıçra | PC = s1 | 

## Slide 44: RVfpga Deney 3: RISC-V Yazmaçları
32 tane 32-bit yazmaç
Ad | Yazmaç Numarası | Kullanım
zero | x0 | Sabit değer 0
ra | x1 | Dönüş adresi
sp | x2 | Yığın göstergesi
gp | x3 | Genel gösterge
tp | x4 | İş parçacığı göstergesi
t0-2 | x5-7 | Geçici değişkenler
s0/fp | x8 | Kaydedilmiş değişken / Çerçeve göstergesi
s1 | x9 | Kaydedilmiş değişken
a0-1 | x10-11 | İşlev argümanları / Dönüş değerleri
a2-7 | x12-17 | İşlev argümanları
s2-11 | x18-27 | Kaydedilmiş değişkenler
t3-6 | x28-31 | Geçici değişkenler

## Slide 45: RVfpga Deney 3: Örnek RISC-V Çevirici Programı
// bellek-eşlenmiş girdi/çıktı adresleri
# GPIO_SWs = 0x80001400
# GPIO_LEDs = 0x80001404
# GPIO_INOUT = 0x80001408
.globl main
main:
main:
li t0, 0x80001400 # genel-amaçlı girdi/çıktı bellek-eşlenmiş yazmaçların taban adresi
li t1, 0xFFFF # genel-amaçlı girdi/çıktıların yönünü ayarla
# üst yarım = anahtarlar (girdiler) (=0)
# alt yarım = çıktılar (LEDler) (=1)
sw t1, 8(t0) # GPIO_INOUT = 0xFFFF
repeat:
lw t1, 0(t0) # anahtarları oku: t1 = GPIO_SWs
srli t1, t1, 16 # değeri 16 bit sağa kaydır
sw t1, 4(t0) # değeri LEDlere yaz: GPIO_LEDs = t1
j repeat # döngüyü tekrarla
Bu program anahtarların değerini LEDlere yazar.

## Slide 46: Deney 4: İşlev Çağrıları

## Slide 47: RVfpga Deney 4: İşlev Çağrıları
İşlev çağrıları olan C programları yaz
  İşlevlere prosedür (işlem) de denir
C kütüphaneleri kullanarak
RISC-V (Prosedür) Çağırma Uzlaşımı

## Slide 48: RVfpga Deney 4: İşlevli Örnek Program
// bellek-eşlenmiş I/O adresleri
#define GPIO_SWs 0x80001400
#define GPIO_LEDs 0x80001404
#define GPIO_INOUT 0x80001408
#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)
#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }
void IOsetup();
unsigned int getSwitchVal();
void writeValtoLEDs(unsigned int val);
int main ( void ) {
unsigned int switches_val;
IOsetup();
while (1) {
switches_val = getSwitchVal();
writeValtoLEDs(switches_val);
}
return(0);
}

## Slide 49: RVfpga Deney 4: İşlevli Örnek Program
void IOsetup()
{
int En_Value=0xFFFF;
WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);
}
unsigned int getSwitchVal()
{
unsigned int val;
val = READ_GPIO(GPIO_SWs); // anahtarlardaki değeri oku
val = val >> 16; // alt 16 bitlere kaydır
return val;
}
void writeValtoLEDs(unsigned int val)
{
WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, val); // değeri LEDlerde göster
}

## Slide 50: RVfpga Deney 4: C Kütüphaneleri
Kütüphaneler
  Yaygın kullanılan işlevler koleksiyonu
  Yaygın kullanılan işlevlere kolayca erişilebilmesi için sağlanır (programlama süresinden kurtarır)
Örnek C kütüphaneleri:
  math.h (matematik kütüphanesi): sqrt (karekök), cos (kosinüs), gibi işlevler içerir
  stdio.h (standart Girdi/Çıktı kütüphanesi): ekrana değerler yazdırmak (printf), kullanıcıdan değerler okumak (scanf), gibisi için işlevler içerir
  stdlib.h (standart kütüphane): rastgele sayılar oluşturmak için işlevler içerir (rand).
  Daha nicesi… (google’da C kütüphanelerini arat)

## Slide 51: RVfpga Deney 4: C Kütüphaneli Örnek Program
#include <stdlib.h>
...
int main(void) {
unsigned int val;
volatile unsigned int i;
IOsetup();
while (1) {
val = rand() % 65536;
writeValtoLEDs(val);
for (i = 0; i < DELAY; i++)
;
}
return(0);
}
Bu program 0 ile 65535 arasından seçilen rastgele bir sayıyı LEDlere yazar.

## Slide 52: RVfpga Deney 4: RISC-V Çağırma Uzlaşımı
Bir işlevi çağır
  jal function_label
Bir işlevden dönüş yap
jr ra
Argümanlar
  şu yazmaçlara koyulur: a0-a7
Dönüş değeri
  şu yazmaça koyulur: a0

## Slide 53: RVfpga Deney 4: RISC-V Çağrı Uzlaşımı Örneği
C Kodu
int main() {
...
  int y = y + func1(1, 2, 3)
  y++;
  ...
  }
  int func1(int a, int b, int c) {
  int sum;
  sum = a + b + c;
  return sum;
  }
RISC-V Çeviricisi
  # y is in s0
  main:
  ...
  addi a0, zero, 1 # put values in argument registers
  addi a1, zero, 2
  addi a2, zero, 3
  jal func1 # call function func1
  add s0, s0, a0 # y = y + return value
  addi s0, s0, 1 # y = y++
  ...
  # sum is in s0
  func1:
  add s0, a0, a1 # sum = a + b
  add s0, s0, a2 # sum = a + b + c
  addi a0, s0, 0 # return value = sum
  jr ra # return

## Slide 54: RVfpga Deney 4: Yığın
Bellekte yazmaç değerlerini kaydetmek için kullanılan üzerine yazılabilen boşluk
Yığın göstergesi (sp) yığının üstünün adresini tutar
Yığın bellekte aşağı doğru büyür. Yani, örneğin, yığında 4 sözcük (16 bayt) boşluk açmak için şu kod kullanılır:
addi sp, sp, -16
Yazmaçların iki türü:
  Korunur yazmaçlar: yazmaç içeriği işlev çağrıları arasında korunmalıdır (diğer deyişle işlev çağrısının öncesinde değer neyse sonrasında da o olmalıdır)
  Korunmaz yazmaçlar: yazmaç içeriği işlev çağrıları arasında korunmamalıdır (diğer deyişle işlev çağrısının öncesinde değer neyse sonrasında da o olması gerekmez)
  Kaydedilmiş yazmaçlar (s0-s11), dönüş adresi yazmacı (ra), yığın göstergesi (sp) korunur yazmaçlardır. Diğer yazmaçlar korunmaz.

## Slide 55: RVfpga Deney 4: Korunur / Korunmaz Yazmaçlar
Ad | Yazmaç Numarası | Kullanım | Korunur
zero | x0 | Sabit değer 0 | -
ra | x1 | Dönüş adresi | Korunur
sp | x2 | Yığın göstergesi | Korunur
gp | x3 | Genel gösterge | -
tp | x4 | İş parçacığı göstergesi | -
t0-2 | x5-7 | Geçici değişkenler | Korunmaz
s0/fp | x8 | Kaydedilmiş değişken / Çerçeve göstergesi | Korunur
s1 | x9 | Kaydedilmiş değişken | Korunur
a0-1 | x10-11 | İşlev argümanları / Dönüş değerleri | Korunmaz
a2-7 | x12-17 | İşlev argümanları | Korunmaz
s2-11 | x18-27 | Kaydedilmiş değişkenler | Korunur
t3-6 | x28-31 | Geçici değişkenler | Korunmaz

## Slide 56: RVfpga Deney 4: Yığın – Gözden Geçirilmiş Kod
C Kodu
int main() {
...
  int y = y + func1(1, 2, 3)
  y++;
  ...
  }
  int func1(int a, int b, int c) {
  int sum;
  sum = a + b + c;
  return sum;
  }
RISC-V Çeviricisi
  # y is in s0
  main: ...
  addi a0, zero, 1 # put values in argument registers
  addi a1, zero, 2
  addi a2, zero, 3
  jal func1 # call function func1
  add s0, s0, a0 # y = y + return value
  addi s0, s0, 1 # y = y++
  ...
  # sum is in s0
  func1:addi sp, sp, -4 # make room on stack
  sw s0, 0(sp) # save s0 on stack
  add s0, a0, a1 # sum = a + b
  add s0, s0, a2 # sum = a + b + c
  addi a0, s0, 0 # return value = sum
  lw s0, 0(sp) # restore s0 from stack
  addi sp, sp, 4 # restore stack pointer
  jr ra # return

## Slide 57: Deney 5: C ile Çevirici

## Slide 58: RVfpga Deney 5: C ile Çeviriciyi Birleştirme
Örnek: Görüntü işleme programı
Kimi işlev C dilinde kimisi çevirici dilinde yazılı

## Slide 59: RVfpga Deney 5: Görüntü İşleme Programı
Renkli görüntüyü grili görüntüye dönüştür

## Slide 60: RVfpga Deney 5: Görüntü İşleme Programı
Pikseller üç 8-bit renk olarak depolanır: R = kırmızı, G = yeşil, B = mavi
İstenilen renk R, G, B değerlerini çeşitlendirerek oluşturulabilir
Görüntüyü 8-bit griliye (grey) dönüştürmek için pikseller şöyle dönüştürülür:
grey = (306*R + 601*G + 117*B) >> 10
RGB ağırlıkları 1024 eder (306 + 601 + 117 = 1024), dolayısıyla 8-bit aralığına dönmek için (0-255), sonuç 1024 ile bölünür (diğer deyişle sağa 10 bit kaydırılır: >> 10)
Algoritma üzerine daha çok detay için şuraya göz at:
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/rgb2gray.html

## Slide 61: RVfpga Deney 5: Çevirici İşlevi
.globl ColourToGrey_Pixel
.text
ColourToGrey_Pixel:
li x28, 306 # a0 = R * 306
mul a0, a0, x28
li x28, 601 # a1 = G * 601
mul a1, a1, x28
li x28, 117 # a2 = B * 117
mul a2, a2, x28
add a0, a0, a1 # grey = a0 + a1 + a2
add a0, a0, a2
srl a0, a0, 10 # grey = grey / 1024
ret # return
.end
grey = (306*R + 601*G + 117*B) >> 10
.globl yönlendirmesi CoulourToGrey_Pixel işlevini projedeki bütün dosyalara görünür kılar.

## Slide 62: RVfpga Deney 5: yapılarla diziler
typedef struct {
unsigned char R;
unsigned char G;
unsigned char B;
} RGB;
extern unsigned char VanGogh_128x128[]; // 1D array of individual RGB values
RGB ColourImage[N][M]; // 2D array of RGB struct (colour image)
unsigned char GreyImage[N][M]; // 2D array of greyscale image
// VanGogh_128.c
unsigned char VanGogh_128x128[] = { 157, // R (pixel [0][0])
182, // G (pixel [0][0])
161, // B (pixel [0][0])
171, // R (pixel [0][1])
195, // G (pixel [0][1])
173, // B (pixel [0][1])
173, // R (pixel [0][2])
... }

## Slide 63: RVfpga Deney 5: Main (Ana) İşlevi
int main(void) {
// Create an N x M matrix using the input image
initColourImage(ColourImage);
// Transform Colour Image to Grey Image
ColourToGrey(ColourImage,GreyImage);
...
}
void ColourToGrey(RGB Colour[N][M], unsigned char Grey[N][M]) {
int i,j;
for (i=0; i<N; i++)
for (j=0; j<M; j++)
Grey[i][j] = ColourToGrey_Pixel(Colour[i][j].R, Colour[i][j].G,
Colour[i][j].B);
}

## Slide 64: Deney 6: I/O’ya Giriş

## Slide 65: RVfpga Deney 6: Girdi/Çıktıya Giriş
Girdi/çıktı (I/O) sistemleri – çevre birimleri de denir
Genel amaçlı Girdi/Çıktı (GPIO)
GPIO denetleyicileri

## Slide 66: RVfpga Deney 6: I/O’lu, Genel Yapılı İşlemci

## Slide 67: RVfpga Deney 6: I/O’lu İşlemci
Çevre Birimleri
SweRVolf çevre birimleri:
  Boot (Önyükleme) ROM
  Sistem Denetleyicisi
  SPI1 Flash Bellek
  UART
RVfpga’in ekledikleri:
  GPIO LEDler, anahtarlar
  Zamanlayıcı
  SPI2 İvmeölçeri
  7-kesimli ekranlar (Sistem Denetleyicisi içerisinde: Sys-Con)

## Slide 68: RVfpga Deney 6: Genel Amaçlı I/O (GPIO)
Peripherals
Genel amaçlı Girdi/Çıktı:
  İşlemcinin çevre birimlerine (anahtarlar, LEDler gibi) bağlı uçları okuma/yazma sağlar
  Üç durum (tri-state) kullanılarak uçlar girdi ya da çıktı olarak yapılandırılabilir
Üç bellek-eşlenmiş yazmaç:
  Okuma Yazmacı: uçtan değeri oku
  Yazma Yazmacı: uca değeri yaz
  Etkinleştirme Yazmacı: 1 = çıktı, 0 = girdi

## Slide 69: RVfpga Deney 6: Bellek-Eşlenmiş Yazmaçlar
Yazmaç | Bellek-Eşlenmiş Adres
Okuma Yazmacı | 0x80001400
Yazma Yazmacı | 0x80001404
Etkinleştirme Yazmacı | 0x80001408
GPIO’nun 15:0 bitlerini çıktı, 31:16 bitlerini girdi olarak yapılandır:
li t0, 0x80001400 # t0 = 0x80001400
li t1, 0xFFFF # 1 = çıktı, 0 = girdi
sw t1, 8(t0) # [15:0] = çıktılar, [31:16] = girdiler
I/O okuma:
lw t2, 0(t0) # t2 = GPIO uçlarının değeri
I/O yazma:
sw t3, 4(t0) # GPIO uçları = t3

## Slide 70: RVfpga Deney 6: RVfpga GPIO Modülü
OpenCores’dan Genel Amaçlı Girdi/Çıktı Modülü
https://opencores.org/projects/gpio
32 GPIO ucuna kadar kullanılabilir
  Uçlar birbirinden bağımsız olarak girdi (etkinleştirme = 0) ya da çıktı (etkinleştirme = 1) olarak yapılandırılabilir
  Yapılandırma program süresince değişebilir
Yazmaç | Bellek-Eşlenmiş Adres
Okuma Yazmacı | 0x80001400
Yazma Yazmacı | 0x80001404
Etkinleştirme Yazmacı | 0x80001408

## Slide 71: RVfpga Deney 6: Bellek-Eşlenmiş Yazmaçlar
LEDlerle Anahtarları GPIO uçlarına eşleme:
  LEDler: uçlar [15:0] (işlemcinin çıktıları)
  Anahtarlar (Switches): uçlar [31:16] (işlemcinin girdileri)
GPIO’yu Yapılandır:
  Etkinleştirme Yazmacı = 0x0000FFFF (1 = çıktı, 0 = girdi)
li t0, 0x80001400
li t1, 0xFFFF
sw t1, 8(t0) # Etkinleştirme Yazmacı = 0xFFFF
LEDlere Yaz:
  [15:0] içerisindeki değeri 0x80001404 adresine yaz
  sw t3, 4(t0) # LEDs = [t3]15:0
Anahtarları Oku:
  0x80001400 adresindeki [31:16] bitlerinde anahtarları oku
  Değeri alt 16 bitlere koymak için 16 bit sağa kaydır
  lw t5, 0(t0) # [t5]31:16 = anahtar değerleri
  srli t5, t5, 16 # [t5]15:0 = anahtar değerleri
kartın figürü şurada https://reference.digilentinc.com/

## Slide 72: RVfpga Deney 6: GPIO Alçak Düzeyli Gerçekleştirmesi
3 ana parçaya bölünmüştür
  RVfpga’in karttaki LEDlere/Anahtarlara dış bağlantısı (sol taralı bölge)
  GPIO modülünün RVfpga’e entegrasyonu (orta taralı bölge)
  GPIO ile SweRV EH1 arasındaki bağlantı (sağ taralı bölge)

## Slide 73: RVfpga Deney 6: Dış bağlantı
Dosya rvfpga.xdc: i_sw[15:0]’in karttaki anahtarlarla, o_led[15:0]’in karttaki LEDlerle bağlantısını tanımlar

## Slide 74: RVfpga Deney 6: RVfpga’e Entegrasyon
Dosya swervolf_core.v: Üç-durum arabellekleri ile GPIO modül somutlaması

## Slide 75: RVfpga Deney 6: SweRV EH1 ile Bağlantı
Dosya wb_intercon.v: 7-1 Çoklayıcı gerçekleştirmesi

## Slide 76: Deney 7: 7-Kesimli Ekranlar

## Slide 77: RVfpga Deney 7: 7-Kesimli Ekranlar
7-kesimli ekranların tanıtımı
7-kesimli ekran donanımı

## Slide 78: RVfpga Deney 7: 7-Kesimli Ekranların Tanıtımı
A
B
C
F
E
G
D
7 LED kesimi: A-G
Belirli sayıyı oluşturmak için kesimler yakılır
  1: kesimler B, C
  2: kesimler A, B, D, E, G
  3: kesimler A, B, C, D, G
  gibi.

## Slide 79: RVfpga Deney 7: Nexys A7’daki 7-Kesimli Ekranlar
figure of board from https://reference.digilentinc.com/
8-sayı 7-kesim ekran
Bellek-eşlenmiş erişim:
  Enables_Reg: 0x80001038
  Digits_Reg: 0x8000103C
Etkinleştirmeler alçakta-sağlamalıdır
Örnek: En sağdaki iki sayıda 71’i göster:
  Enables_Reg = 0xFC (0b11111100: en sağdaki iki sayıyı etkinleştir)
  Digits_Reg = 0x71
  Çevirici: li t0, 0x80001038
  li t1, 0xFC
  li t2, 0x71
  sw t1, 0(t0)
  sw t2, 4(t0)

## Slide 80: RVfpga Deney 7: 7-Kesimli Ekran Donanımı
8-Sayı 7-Kesimli Ekranlar
Bütün sayılar birer yaygın anottur (o sayının LEDlerinin anotları birbirine bağlıdır)
  Anot sinyalleri etkinleştirme olarak davranır (AN0 - AN7)
  Sayıyı etkinleştirmek için düşüğe sür (AN0 - AN7 LED’e baselenmeden önce tersleyiciden geçer (gösterilmemiştir))
Sayılar için bütün kesimler birbirlerine bağlıdır
  Kesimler açmak için düşüğe sürülür
  AN0 - AN7 sinyallerinin zaman-çoklayıcılanması sayılarda eşsiz değerlerin gösterilmesini sağlar
  Bir sayının AN sinyali (AN0 - AN7) parlaması için 1-16ms’de bir düşüğe gitmelidir

## Slide 81: RVfpga Deney 7: 7-Kes. Ekr. Alçak-Düzey Gerçekleştirme
3 ana parçaya bölünmüştür
  RVfpga’in karttaki 7-kesimli ekranlara dış bağlantısı (sol taralı bölge)
  7-kesimli ekran modülünün RVfpga’e entegrasyonu (orta taralı bölge)
  7-kesimli ekranlarla SweRV EH1 bağlantısı (sağ taralı bölge)

## Slide 82: RVfpga Deney 7: Dış bağlantı
Dosya rvfpga.xdc: CA-CG (SoC’de Digits_Bits[i] denir) ile AN[i]’nin karttaki 7-kesimli ekranlarla bağlantısını tanımlar

## Slide 83: RVfpga Deney 7: RVfpga’e Entegrasyonu
Dosya swervolf_syscon.v: 7-kesimli ekran denetleyicisinin somutlaması. Modül, saat sinyaliyle (i_clk) sıfırlama sinyalinin (i_rst) üzerine, iki girdi sinyali de - Enables_Reg ile Digits_Reg - alır, ki bunlar önceden tanımlanmış olan iki bellek-eşlenmiş denetleme yazmaçlarıdır. Bu modül iki sinyal çıktısı verir - AN ile Digits_Bits - ki bunlar karttaki 7-kesimli ekranlara bağlıdır.

## Slide 84: RVfpga Deney 7: RVfpga’e Entegrasyonu
SevSegDisplays_Controller da bu dosyada gerçekleştirilmiştir. Şu alt üniteleri barındırır:
  2ms’de bir AN ile Digits_Bits sinyallerine gönderilecek değeri seçen iki çoklayıcı (modül SevSegMux).
  2ms’lik periyot oluşturan bir sayaç (modül counter).
  Verilen 4-bit onaltılık değer için kesim değerlerini çıkaran bir çözücü (modül SevenSegDecoder).

## Slide 85: Deney 8: Zamanlayıcılar

## Slide 86: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcılar
Zamanlayıcıların tanıtımı
Zamanlayıcı Yazmaçları
Zamanlayıcı Örnekleri

## Slide 87: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcılar
Zamanlayıcılar bir sayacı sabit bir sıklıkta arttırır ya da azaltır
Mikrodenetleyicilerde, SoClerde (yongadaki sistem) yaygın olarak bulunur
Kesin zamanlama oluşturmak için kullanılır

## Slide 88: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcılar
RVfpga Zamanlayıcı modülü OpenCores’dandır: https://opencores.org/projects/ptc
Çevre Birimleri

## Slide 89: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcı (PTC) Modülü
Zamanlayıcı modülü (PTC modülü de denir) şunun için kullanılır:
  Timer (Zamanlayıcı) / Counter (Sayaç): saat sinyallerinin kenarlarını sayar (ya da başka sinyallerin kenarlarını, etkinlikler de denir)
  Pulse-width modulation (Darbe-genişlik modülasyonlu) (PWM):
    Bir çıktının vary high duration’ı (duty cycle (görev dönümü) denir)
    Analog voltajın dijital yaklaşımını yapmaki için kullanılır
PWM örneği: 33% görev dönümü (sinyal sürenin 1/3’ünde yüksek). Yüksek düzeyi 3 V ise, analog voltaj (sinyalin ortalama voltajı) 3 V * 0.33 = 1 V eder

## Slide 90: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcı (PTC) Yazmaçlar
Adı | Adresi | Genişliği | Erişim | Tanım
RPTC_CNTR | 0x80001200 | 1-32 | R/W | Ana PTC sayacı
RPTC_HRC | 0x80001204 | 1-32 | R/W | PTC HI Referans/Yakalama yazmacı
RPTC_LRC | 0x80001208 | 1-32 | R/W | PTC LO Referans/Yakalama yazmacı
RPTC_CTRL | 0x8000120C | 9 | R/W | Denetleme yazmacı
RPTC_CNTR: Sayaç (sayacın değeri)
RPTC_HRC: Yüksek referans yakalama - PWM modunda (sıfırlama sonrası) çıktının yükseğe gitmesi gereken dönüm sayısını gösterir
RPTC_LRC: Düşük referans yakalama - sayaç/zamanlayıcı modunda sayma bittiğinde (sıfırlama sonrası) dönüm sayısını gösterir; (sıfırlama sonrası) PWM modunda çıktının düşüğe gitmesi gereken saat dönümü sayısını gösterir.
RPTC_CTRL: Denetleme yazmacı

## Slide 91: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcı (PTC) Denetleme Yazmacı
Bit | Erişim | Sıfır | Adı & Tanımı
0 | R/W | 0 | EN: Ayarlanınca RPTC_CNTR artar.
1 | R/W | 0 | ECLK: Saat sinyalini seçer: dış saat, ptc_ecgt (1) üzerinden, ya da sistem saati(0).
2 | R/W | 0 | NEC: Negatif/pozitif kenarı seçmeyle dış saatin düşük/yüksek periyotunu seçme için kullanılır (ptc_ecgt).
3 | R/W | 0 | OE: PWM çıktı sürücüsünü etkinleştirir.
4 | R/W | 0 | SINGLE: Ayarlanınca RPTC_CNTR, RPTC_LRC değerine ulaştıktan sonra arttırılmaz. Boşaltılınca RPTC_CNTR, RPTC_LRC yazmacındaki değere ulaşınca yeniden başlatılır.
5 | R/W | 0 | INTE: Ayarlanınca RPTC_CNTR değeri RPTC_LRC ya da RPTC_HRC değerine eşitlenince PTC bir kesinti sağlar. Sinyal boşaltılınca kesintiler maskelenir.
6 | R/W | 0 | INT: Okununca bu bit bekleyen kesintiyi gösterir. Ayarlıysa bir kesinti beklemededir. Bu bit ‘1’ ile yazılınca kesinti isteği boşaltılmıştır.
7 | R/W | 0 | CNTRRST: Ayarlanınca RPTC_CNTR sıfırlanır. Boşaltılınca sayaç normal işlem yapar.
8 | R/W | 0 | CAPTE: Ayarlanınca RPTC_CNTR, RPTC_LRC ya da RPTC_HRC yazmaçları içerisine yakalanır. Sıfırlanınca yakalama işlevi maskelenir.

## Slide 92: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcı Örneği
RPTC_LRC’i sayılacak dönümlerin sayısına ayarla
Zamanlayıcıyı yapılandırmak için denetleme bitlerini (RPTC_CTRL) ayarla:
  Sayacı sıfırla, kesintileri sıfırla: RPTC_CTRL = 0xC0 (0b011000000): CNTRRST (bit 7) = 1: sayaç sıfırlanır (RPTC_CNTR = 0); INT (bit 6) = 1: kesnti isteği sıfırlanır.
  Sayaçla kesintileri etkinleştir: RPTC_CTRL = 0x21 (0b000100001): EN (bit 0) = 1: sayaç etkinleştirilir, dolayısıyla RPTC_CNTR artar; INTE (bit 5) = 1: PTC, RPTC_CNTR == RPTC_LRC olunca kesinti sağlar.
Program denetleme yazmacında kesinti bitini (INT, RPTC_CTRL’nin bit 6’sıdır) 1 olana kadar okur (RPTC_CNTR == RPTC_LRC olduğunu gösterir).
Bu algoritma kesintileri kullanmaz, ancak kesinti bitini (INT, RPTC_CTRL’nin bit 6’sı) doğru saat dönüm sayısına erişildiğini belirlemek için kullanır. Kesinti kullanımını Deney 9’da gösteriyoruz.

## Slide 93: RVfpga Deney 8: Zamanlayıcı Alçak Düzeyli Gerçekleştirmesi
2 ana parçaya bölünmüştür
  (Dış bağlantı yok)
  Zamanlayıcı modülünün RVfpga’e entegrasyonu (orta taralı bölge)
  Zamanlayıcıyla SweRV EH1 arasındaki bağlantı (sağ taralı bölge)

## Slide 94: RVfpga Deney 8: RVfpga’e Entegrasyon
Dosya swervolf_core.v: PTC modül somutlama

## Slide 95: Deney 9: Kesinti-Güdümlü I/O

## Slide 96: RVfpga Deney 9: Kesinti-Güdümlü I/O
Kesinti-güdümlü Girdi/Çıktı vs. Programlanmış Girdi/Çıktı
RVfpga’in Kesinti Denetleyicisi
Western Digital’in Çevre Birimi Destek ile Kart Destek Paketlerini (PSP ile BSP) kullanarak kesintiler nasıl yapılandırılır
Kesinti Örneği

## Slide 97: RVfpga Deney 9: Kesinti-Güdümlü I/O Giriş
Programlanmış Girdi/Çıktı:
  İstenilen değer görülene kadar program sürekli bir değeri yoklar (örneğin anahtarı).
  Örneğin bu yöntem önceki deneylerde anahtarları okumak için kullanılmıştı.
  Bu bir değeri sürekli yoklayarak işlemciyi zorlar – başka işe yarar çalışmalar yapmak yerine.
Kesinti-güdümlü Girdi/Çıktı:
  Bir etkinlik (uç sağlaması gibi) işlemcinin kesinti hizmet yordamına (ISR, kesinti yöneticisi de denir) sıçramasına neden olur, bu da plansız bir işlev çağrısı gibidir. ISR kesntiyi yönetir - örneğin anahtarların değerini okur - ardından normal programa döner.
  Bu olay olana kadar işlemci anlamlı işler yapmayı sürdürebilir.

## Slide 98: RVfpga Deney 9: Kesintileri Yönetme
Donanım ya da yazılım kesintilere neden olabilir
Bu deneyde donanım kesintilerine odaklanıyoruz
SweRV EH1 çekirdeği kesintileri RISC-V’ın PLIC (Platform-level interrupt controller (Platform düzeyli kesinti denetleyicisi)) spesifikasyonuna göre yönetir. Buna Programmable Interrupt Controller (Programlanabilir Kesinti Denetleyicisi) (PIC) denir. Şunları vardır:
  255 kesinti kaynağı
  15 öncelik düzeyi

## Slide 99: RVfpga Deney 9: Kesinti Donanımı

## Slide 100: RVfpga Deney 9: Bir-vektör vs. Çoklu-vektör modu
Bir-vektör modu örneği:
Çoklu-vektör modu örneği:

## Slide 101: RVfpga Deney 9: Kesintileri Yönetme
WD’in PSP/BSP’sini kullanarak:
  WD’in PSP/BSP’sini kullanarak kesintileri ilk değerlendir
  255 kesintiden birini ya da daha çoğunu ilk değerlendirip ISR’ın adını sağla
  Kesintiyi tetikleyecek çevre birimi sinyalini kesinti ucuyla bağla.
  Bütün kesintileri etkinleştir
  Dış kesintileri etkinleştir

## Slide 102: RVfpga Deney 9: Kesinti Örneği
Switch[0]’ın değerini okumak için kesintileri kullan – yalnızca yükselen kenarda (01 geçişi)
Adı | Adresi | Genişliği | Erişim | Tanım
RGPIO_IN | 0x80001400 | 1-32 | R | GPIO girdi veri
RGPIO_OUT | 0x80001404 | 1-32 | R/W | GPIO çıktı veri
RGPIO_OE | 0x80001408 | 1-32 | R/W | GPIO çıktı sürücü etkinleştir
RGPIO_INTE | 0x8000140C | 1-32 | R/W | Kesinti etkinleştir
RGPIO_PTRIG | 0x80001410 | 1-32 | R/W | Kesintiyi tetikleyen etkinlik türü
RGPIO_AUX | 0x80001414 | 1-32 | R/W | GPIO çıktılarına yardımcı girdileri çokla
RGPIO_CTRL | 0x80001418 | 2 | R/W | Denetleme yazmacı
RGPIO_INTS | 0x8000141C | 1-32 | R/W | Kesinti durumu
RGPIO_ECLK | 0x80001420 | 1-32 | R/W | RGPIO_IN sürgülemesi için gpio_eclk’yi etkinleştir
RGPIO_NEC | 0x80001424 | 1-32 | R/W | gpio_eclk’nin etkin kenarını seç
Bütün kod için şuraya bak: [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab9/LED-Switch_7SegDispl_Interrupts_C-Lang.c

## Slide 103: RVfpga Deney 9: Kesinti Örneği
Kesintiler için GPIO yazmaçlarını ayarlama:
  RGPIO_INTE = 0x10000 (Switch[0] için kesintiyi etkinleştir)
  RGPIO_PTRIG = 0x10000 (Switch[0] yükselen kenarında kesinti tetiklenir)
  RGPIO_INTS = 0x0 (bütün kesintileri boşaltır)
  RGPIO_CTRL = 0x1 (GPIO kesintilerini etkinleştirir)

## Slide 104: RVfpga Deney 9: Kesinti Örneği
GPIO ISR:
void GPIO_ISR(void) {
unsigned int i;
/* Invert LED value */
i = M_PSP_READ_REGISTER_32(GPIO_LEDs); /* RGPIO_OUT */
i = !i; /* Invert the LEDs */
i = i & 0x1; /* Only keep right-most LED */
M_PSP_WRITE_REGISTER_32(GPIO_LEDs, i) /* RGPIO_OUT */
/* Clear GPIO interrupt */
M_PSP_WRITE_REGISTER_32(RGPIO_INTS, 0x0); /* RGPIO_INTS */
/* Stop the generation of this interrupt (IRQ4) */
bspClearExtInterrupt(4);
}

## Slide 105: RVfpga Deney 9: Kesinti Örneği
Kesinti 4’ü (IRQ4) anahtarın kesintisiyle bağla, hizmet yordamını GPIO_ISR olarak ayarla
Bellek-eşlenmiş yazmaç 0x80001018 = 0x1: GPIO kesintisini RVfpga donanımında IRQ4’e bağlar
Genel kesintileri etkinleştir

## Slide 106: Deney 10: Dizisel Veri Yolları

## Slide 107: RVfpga Deney 10: Dizisel Veri Yolları
Dizisel veri yolları bitleri birer birer yollar
  Buna karşın paralel veri yolları bitleri çoklu yollar
Yaygın dizisel veri yolları
  UART (evrensel eş zamansız alıcı/verici)
  SPI (dizisel çevre birimi arayüzü)
  I2C (entegre devreler arası protokol)
Bu deneyde SPI’a odaklanıyoruz

## Slide 108: RVfpga Deney 10: Dizisel Veri Yolları
Denetleyici: saat yollar, veri yollar & alır
Çevre Birimi: saat alır, veri yollar & alır
Sinyaller:
  SDO: Dizisel Veri Dışarı
  SDI: Dizisel Veri İçeri
  SCK: SPI saati
  CSbar: düşük sağlamalı yonga seçi

## Slide 109: RVfpga Deney 10: Dizisel Veri Yolları
SCK boşta
Denetleyici, SCK’de kenar yolladığında denetleyici de çevre birimi de veriyi örnekleyip yollar. Veri, düşen kenarda değişip (yollanıp) yükselen kenarda örneklenir (ancak bu yapılandırılabilir)

## Slide 110: RVfpga Deney 10: RVfpga’in SPI Modülü
RVfpga’in SPI modülü OpenCores’dandır
https://opencores.org/projects/simple_spi
4-giriş okuma yazma arabellekleri
SPI Yazmaçları:
Adı | Adresi | Genişliği | Erişim | Tanım
SPCR | 0x80001100 | 8 | R/W | Denetleme yazmacı
SPSR | 0x80001108 | 8 | R/W | Durum yazmacı
SPDR | 0x80001110 | 8 | R/W | Veri yazmacı
SPER | 0x80001118 | 8 | R/W | Eklentiler yazmacı
SPCS | 0x80001120 | 8 | R/W | CS yazmacı

## Slide 111: RVfpga Deney 10: ADXL362 İvmeölçer
Nexys A7 kartı bir Analog Devices ADXL362 ivmeölçer içerir. Bütün bilgilere şuradan erişebilirsin:
  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL362.pdf

## Slide 112: RVfpga Deney 6: İvmeölçerin Alçak Düzeyli Gerçekleştirmesi
3 ana parçaya bölünmüştür
  RVfpga’in karttaki ivmeölçerle dış bağlantısı (sol taralı bölge)
  Yeni SPI modülünün RVfpga’e entegrasyonu (orta taralı bölge)
  İvmeölçer ile SweRV EH1 arasında bağlantı (sağ taralı bölge)

## Slide 113: RVfpga Deney 10: Dış Bağlantı
Dosya rvfpga.xdc: SoC’de kullanılan SPI sinyallerinin karşılık gelen karttaki ivmeölçer uçlarıyla bağlantısını tanımlar

## Slide 114: RVfpga Deney 10: RVfpga’e Entegrasyon
Dosya swervolf_core.v: Üç-durumlu arabellekler ile GPIO modül somutlaması