## Slide 1
RVfpga
컴퓨터 아키텍처 이해 과정

## Slide 2: Acknowledgements
Sponsors and Supporters
저자
Prof. Sarah Harris
Prof. Daniel Chaver
Zubair Kakakhel
M. Hamza Liaqat
고문
Prof. David Patterson
기여자
Robert Owen
Olof Kindgren
Prof. Luis Piñuel
Ivan Kravets
Valerii Koval
Ted Marena
Prof. Roy Kravitz
ASSOCIATES
Prof. José Ignacio Gómez
Prof. Christian Tenllado
Prof. Daniel León
Prof. Katzalin Olcoz
Prof. Alberto del Barrio
Prof. Fernando Castro
Prof. Manuel Prieto
Prof. Francisco Tirado
Prof. Román Hermida
Prof Ataur Patwary
Cathal McCabe
Dan Hugo
Braden Harwood
Prof. David Burnett
Gage Elerding
Prof. Brian Cruickshank
Deepen Parmar
Thong Doan
Oliver Rew
Niko Nikolay
Guanyang He

## Slide 3: 소개
RISC-V FPGA (RVfpga)는 아래 과정에 대한 tool 및 LAB을 제공하는 교육 패키지입니다.
  상용 RISC-V SoC 를 FPGA에 적용
  RISC-V SoC 프로그래밍
  RISC-V SoC에 더 많은 기능 추가
  RISC-V 코어 및 메모리 계층 분석 및 수정
이 패키지는 Imagination Technologies와 학교 및 업계 파트너가 개발 중입니다.
RVfpga 시스템은 Western Digital의 RISC-V SweRV EH1 코어를 기반으로 하는 Chips Alliance의 SweRVolf SoC를 기반으로 구축되었습니다.

## Slide 4: RVfpga 개요
RVfpga 패키지는 다음을 제공합니다:
  포괄적이고 자유롭게 배포되는 완전한 RISC-V 과정
  RISC-V 프로세서 및 RISC-V 에코 시스템에 대해 쉽게 공부하고 접근할 수 있는 방법
  저렴한 FPGA를 대상으로 하는 RISC-V 시스템으로 많은 대학과 회사에서 쉽게 적용할 수 있습니다.
RVfpga 과정을 마친 사용자는 RISC-V 프로세서, SoC 및 에코 시스템을 사용하는 방법을 이해하고, 응용할 수 있습니다.

## Slide 5: RVfpga 코스 내용

## Slide 6: RVfpga 내용
시작 가이드
  빠른 시작 가이드
  RISC-V 아키텍처 및 RVfpga 개요
  Tool 설치 (VSCode, PlatformIO, Vivado, Verilator 및 Whisper)
  하드웨어 및 시뮬레이션에서 RVfpga 시스템 실행
Labs
  1-10: Vivado에서 RVfpga 빌드, RVfpga 프로그래밍, 주변 장치를 추가하여 RVfpga 확장 (2020 년 11 월 출시)
  11-20: RVfpga의 RISC-V 코어 및 메모리 시스템 분석 및 수정 (2021 년 4 분기 출시 예정)

## Slide 7: RVfpga 코스
2-4 학기 과정
  학부 (LABS 1-10)
  석사 / 상위(Labs 11-20)
요구되는 사전 지식
  디지털 설계, 고급 프로그래밍 (C 권장), 명령어 세트 아키텍처 및 어셈블리 프로그래밍, 프로세서 마이크로 아키텍처, 메모리 시스템에 대한 기본 이해 (이 자료는 Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition, Harris & Harris, © Elsevier 에서 다룹니다. 2021 년 여름 출판 예정)
  이 주제는 RVfpga 과정 전체에서 LAB 학습을 통해 확장되고 강화됩니다.

## Slide 8: RVfpga를 구하는 방법
IUP (Imagination University Program) 등록 – 전 세계의 교사, 연구원 및 학생용:
https://university.imgtec.com
  업데이트 및 릴리스 알림 받기
  자료 요청 및 다운로드
  지원 포럼: PowerVR, RVfpga 및 AI 포럼; 커리큘럼/교수 토론을 위한 IUP 포럼
소셜 미디어:
  Robert Owen, IUP Director: @UniPgm
  Imagination Technologies: @ImaginationTech
  WeChat & Weibo: ImaginationTech
Scan QR Code for IUP website
Imagination University Programme Website

## Slide 9: RVfpga 필수 소프트웨어 및 하드웨어
소프트웨어
Xilinx Vivado 2019.2 WebPACK
PlatformIO – Microsoft Visual Studio Code의 확장 – Chips Alliance 플랫폼 포함: RISC-V Toolchain, OpenOCD, Verilator HDL Simulator, WD Whisper ISS (명령어 집합 시뮬레이터)
하드웨어*
Digilent Nexys A7 / Nexys 4 DDR FPGA Board
RISC-V 코어 및 SOC
Core: Western Digital의 SweRV EH1
SoC: Chips Alliance의 SweRVolf
$ 265 (교육 할인: $ 199) 인 FPGA 보드를 제외하고 모두 무료입니다.
* 모든 LAB은 시뮬레이션에서만 완료할 수 있습니다. 따라서 이 하드웨어는 권장되지만 필수는 아닙니다.

## Slide 10: 지원 플랫폼
운영체제
  Ubuntu 18.04 (향후 버전도 작동할 가능성이 있음)
  Windows 10
  macOS

## Slide 11: RVfpga 소프트웨어 Tool
Xilinx의 Vivado IDE
  RVfpga 소스 파일 (Verilog/SystemVerilog) 및 계층 보기
  Nexys A7 보드를 대상으로 하는 RVfpga 용 비트 파일 (FPGA 구성 파일) 생성
PlatformIO – Visual Studio Code (VSCode의 확장)
  Nexys A7 보드에 RVfpga 시스템 다운로드
  Rvfpga 시스템에서 C 및 어셈블리 프로그램 컴파일, 다운로드, 실행 및 디버그
Verilator – HDL (하드웨어 설명 언어) 시뮬레이터
  HDL (low) 수준에서 RVfpga 시스템을 시뮬레이션하여 내부 신호 분석

## Slide 12: Nexys A7-100T FPGA 보드
https://reference.digilentinc.com/ 의 보드 그림
Artix-7 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이 (FPGA)
주변 장치 (예: LED, 스위치, 푸시 버튼, 7 세그먼트 디스플레이, 가속도계, 온도 센서, 마이크 등) 포함
digilentinc.com 및 기타 공급 업체에서 구매 가능

## Slide 13: RISC-V 코어 및 SoCs

## Slide 14: RVfpga Hierarchy

## Slide 15: RVfpga Hierarchy
Name | Description
SweRV EH1 Core | Open-source commercial RISC-V core developed be Western Digital (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV).
SweRV EH1 Core Complex | SweRV EH1 core with added memory (ICCM, DCCM, and instruction cache), programmable interrupt controller (PIC), bus interfaces, and debug unit (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV).
SweRVolfX (Extended SweRVolf) | The System on Chip that we use in the RVfpga course. It is an extension of SweRVolf. SweRVolf (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf): An open-source SoC built around the SweRV EH1 Core Complex. It adds a boot ROM, UART interface, system controller, interconnect (AXI Interconnect, Wishbone Interconnect, and AXI-to-Wishbone bridge), and an SPI controller. SweRVolfX: It adds 4 new peripherals to SweRVolf: a GPIO, a PTC, an additional SPI and a controller for the 8 digit 7-Segment Displays.
RVfpgaNexys | The SweRVolfX SoC targeted to the Nexys A7 board and its peripherals. It adds a DDR2 interface, CDC (clock domain crossing) unit, BSCAN logic (for the JTAG interface), and clock generator. RVfpgaNexys is the same as SweRVolf Nexys (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf), except that the latter is based on SweRVolf.
RVfpgaSim | The SweRVolfX SoC with a testbench wrapper and AXI memory intended for simulation. RVfpgaSim is the same as SweRVolf sim, (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf), except that the latter is based on SweRVolf.

## Slide 16: SweRV EH1 Core and SweRV EH1 Core Complex
그림 출처 https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV/blob/master/docs/RISC-V_SweRV_EH1_PRM.pdf
Western Digital의 오픈 소스 코어
32 비트 (RV32ICM) 슈퍼 스칼라 코어, dual-issue 9-stage pipeline
코어에 밀접하게 결합된 별도의 명령 및 데이터 메모리 (ICCM 및 DCCM)
패리티 또는 ECC 보호 기능이 있는 4 방향 세트 연관 I$
프로그래밍 가능한 인터럽트 컨트롤러
RISC-V 디버그 사양을 준수하는 코어 디버그 장치
시스템 버스: AXI4 또는 AHB-Lite

## Slide 17: SweRVolfX SoC
Chips Alliance의 오픈 소스 SoC (system-on-chip)
SweRVolf는 SweRV EH1 Core를 사용합니다. SweRVolf에는 부팅 ROM, UART, 시스템 컨트롤러 및 SPI 컨트롤러 (SPI1)가 포함됩니다.
SweRVolfX는 다른 SPI 컨트롤러 (SPI2), GPIO (범용 입/출력), 7세그먼트 디스플레이 및 PTC (빨간색으로 표시)로 SweRVolf를 확장합니다.
SweRV EH1 Core는 AXI 버스를 사용하고 주변 장치는 Wishbone 버스를 사용하므로 SoC에는 AXI-Wishbone 브릿지도 있습니다.
System | Address
Boot ROM | 0x80000000 - 0x80000FFF
System Controller | 0x80001000 - 0x8000103F
SPI1 | 0x80001040 - 0x8000107F
SPI2 | 0x80001100 - 0x8000113F
Timer | 0x80001200 - 0x8000123F
GPIO | 0x80001400 - 0x8000143F
UART | 0x80002000 - 0x80002FFF
SweRVolfX 메모리 맵

## Slide 18: RvfpgaNexys
RVfpgaNexys: 주변 장치가 추가된 Nexys A7 FPGA 보드를 대상으로하는 SweRVolfX SoC:
  코어 및 시스템 :
    SweRVolf SoC
    Lite DRAM 컨트롤러
    클럭 생성기, 클럭 도메인 및 JTAG 포트에 대한 BSCAN 로직
  Nexys A7 FPGA 보드에 사용되는 주변 장치 :
    DDR2 메모리
    USB 연결을 통한 UART
    SPI 플래시 메모리
    16 개의 LED 및 16 개의 스위치
    SPI 가속도계
    8 자리 7 세그먼트 디스플레이

## Slide 19: RVfpgaSim
SweRVolfX SoC는 Verilog 래퍼를 포함하여 시뮬레이션을 활성화 할 수도 있습니다.
RVfpgaSim은 HDL 시뮬레이터에서 사용하기 위해 테스트 벤치에 래핑된 SweRVolfX SoC입니다.

## Slide 20: RVfpga 시스템 확장
Rvfpga System 은 Labs 6-10에서 추가로 확장되었습니다:
  온보드 Nexys A7 푸시 버튼과 인터페이스하는 GPIO 컨트롤러
  7 세그먼트 디스플레이 컨트롤러 수정
  온보드 3 색 LED 사용을 위한 새로운 타이머 모듈
  새로운 외부 인터럽트 소스

## Slide 21: RVfpga Labs 개요

## Slide 22: RVfpga Labs
Labs 1-10 (릴리스 날짜: 2020년 11월)
Vivado 프로젝트 및 프로그래밍
I/O 시스템
Labs 11-20 (2021년 4분기 출시 예정)
RISC-V 코어
RISC-V 메모리 시스템
모든 LABS에는 이해도를 높이기 위해 Rvfpga 시스템를 사용하고 수정하는 실습이 포함되어 있습니다.

## Slide 23: RVfpga Labs 1-10
RVfpga 시스템 소스 코드 (Verilog / SV)를 보고 이를 FPGA (Lab 1)에 대상으로 지정하는 방법, RVfpga 용 C 및 어셈블리 프로그램 (Labs 2-5)을 작성하고 RVfpgaNexys/RVfpgaSim 를 수정하여 주변 장치를 추가하는 방법을 (Labs 6-10) 보여줍니다.
Lab 6: I/O 소개
Lab 7: 7 세그먼트 디스플레이
Lab 8: 타이머
Lab 9: 인터럽트 구동 I/O
Lab 10: 직렬 버스
프로그래밍
I/O 시스템
Lab 0: RVfpga Labs 개요
Lab 1: Vivado 프로젝트 생성
Lab 2: C 프로그래밍
Lab 3: RISC-V 어셈블리 언어
Lab 4: 함수 호출
Lab 5: 이미지 처리: C 및 어셈블리

## Slide 24: RVfpga Labs 1-5: Vivado 프로젝트 및 프로그래밍
Lab 1: Vivado 프로젝트 생성: RVfpgaNexys를 FPGA 보드로 타겟팅하고 Verilator에서 RVfpgaSim을 시뮬레이션하는 Vivado 프로젝트를 빌드합니다.
Lab 2: C 프로그래밍: PlatformIO에서 C 프로그램을 작성하고 RVfpgaNexys/RVfpgaSim/Whisper 에서 실행/디버그 합니다. 또한 터미널 인쇄와 같은 작업을 지원하기 위해 Western Digital의 보드 지원 및 플랫폼 지원 패키지 (BSP 및 PSP)를 소개합니다.
Lab 3: RISC-V 어셈블리 언어: PlatformIO에서 RISC-V 어셈블리 프로그램을 작성하고 RVfpgaNexys/RVfpgaSim/Whisper 에서 실행 / 디버그
Lab 4: 함수 호출: 함수 호출 소개, C 라이브러리 및 RISC-V 호출 규칙
Lab 5: 이미지 처리: C 및 어셈블리: C 코드와 어셈블리 코드 포함

## Slide 25: RVfpga Labs 6-10: I/O 및 주변기기
LAB 6: I/O 소개: 메모리 매핑 I/O 및 Rvfpga 시스템의 오픈 소스 GPIO 모듈 소개
LAB 7: 7 세그먼트 디스플레이: 7 세그먼트 디스플레이 디코더를 구축하고 이를 RVfpga 시스템에 통합
LAB 8: 타이머: 타이머 및 타이머 컨트롤러 이해 및 사용
LAB 9: 인터럽트 구동 I/O: RVfpga 시스템 인터럽트 지원 소개 및 인터럽트 구동 I/O 사용
LAB 10: 직렬 버스: 직렬 인터페이스 (SPI, I2C, UART) 소개. SPI 인터페이스를 사용하는 온보드 가속도계 사용

## Slide 26: RVfpga Labs 11-15: The RISC-V Core
2021년 4분기 출시 예정
핵심 구조 이해
파이프 라인 (산술/논리, 메모리, 점프 및 분기)을 통한 명령 흐름 이해
위험요소 파악 및 대처 방법 이해
새로운 명령어 구현 및 FPGA 보드에서 실행
Branch 예측기 이해 및 수정
수퍼 스칼라 처리 이해

## Slide 27: RVfpga Labs 16-20: RISC-V 메모리 시스템
2021 년 4 분기 출시 예정
캐시 적중 및 실패를 포함한 메모리 계층의 작동 이해
캐시 수정: 다양한 캐시 크기, 구성 및 관리 정책 구현
캐시 컨트롤러 이해
메모리 이해: ICCM (명령 밀접 결합 메모리) 및 DCCM (데이터 밀접 결합 메모리)

## Slide 28: RVfpga 타임라인
대상
  전기 공학, 컴퓨터 과학 또는 컴퓨터 공학 학부생
  RISC-V 아키텍처 학습에 관심이 있는 학계 및 산업 전문가
IUP (Imagination University Program) 실적: MIPSfpga 프로그램 개발:
  2015 년 4 월 출시
  800개 대학 참여
  수상자: Elektra Best Educational Support Award, Europe 2015
RVfpga Availability | 
November 2020 | RVfpga Getting Started Guide RVfpga Labs 1-10
Q4 2021 | RVfpga Labs 11-20
June 2021 | Masters-level SoC Design Course
Languages | English & Chinese (Spanish & Japanese to follow)
Textbook | Digital Design & Computer Architecture: RISC-V Edition 2021 by Sarah Harris and David Harris

## Slide 29: RVfpga 빠른 시작 가이드

## Slide 30: 빠른 시작 가이드 개요
VSCode 및 PlatformIO 설치
RVfpgaNexys에서 예제 프로그램 실행

## Slide 31: Install PlatformIO & VSCode
VSCode 설치
  https://code.visualstudio.com/Download
  Ubuntu 및 macOS의 경우 Python을 설치합니다 (Windows에는 이 단계가 필요하지 않음).
VSCode 내에 PlatformIO 확장 설치
Nexys A7 보드 드라이버 설치 (RVfpga 시작 안내서 참조)

## Slide 32: RVfpgaNexys를 보드에 다운로드하고 프로그램 실행
PlatformIO에서:
  스위치 값을 LED에 쓰는 예제 프로그램을 엽니다. 프로그램 위치: [RVfpgaPath]\RVfpga\examples\LedsSwitches_C-Lang
  PlatformIO 초기화 파일 (platformio.ini)에서 RVfpgaNexys bitfile 의 디렉토리 위치 업데이트 – 즉, 다음 행을 platformio.ini에 추가합니다. board_build.bitstream_file = [RVfpgaPath]/RVfpga/src/rvfpga.bit
  Nexys A7 보드에 RVfpgaNexys 다운로드 (프로젝트 작업 → env: swervolf_nexys → 플랫폼 → 비트 스트림 업로드)
  실행 / 디버그 버튼을 눌러 RVfpgaNexys에서 프로그램 컴파일, 다운로드 및 실행:
[RVfpgaPath] 는 컴퓨터에서 RVfpga 폴더의 위치입니다. 이 폴더는 Imagination University Program의 RVfpga 패키지와 함께 제공되었습니다.

## Slide 33: RVfpga Labs 설명

## Slide 34: Lab 1: Vivado 프로젝트

## Slide 35: RVfpga Lab 1: RVfpga Vivado 프로젝트
Vivado는 RVfpga 시스템용 소스 (Verilog) 코드를 보고, 수정하고, 합성하기위한 Xilinx Tool입니다.
Rvfpga 시스템의 소스 코드는 다음 위치에 있습니다.:
[RVfpgaPath]/RVfpga/src
Rvfpga 시스템의 소스 코드가 포함된 Vivado 프로젝트를 만듭니다. Nexys A7 보드를 대상으로 하는 RVfpgaNexys를 합성하고 FPGA를 RVfpgaNexys로 구성하기 위한 정보가 포함된 bitfile(bitstream 파일이라고도 함)을 생성합니다.
HDL 시뮬레이터인 Verilator를 사용하여 Rvfpga 시스템의 소스 코드를 시뮬레이션하고 내부 신호를 검사 할 수도 있습니다 (Verilator 사용 방법에 대한 지침은 Rvfpga 시작 안내서 참조).
Vivado와 Verilator는 Rvfpga 시스템를 수정하고 시뮬레이션하기 위해 RVfpga Labs 6-10에서 광범위하게 사용될 것입니다.

## Slide 36: Lab 2: C 프로그래밍

## Slide 37: RVfpga Lab 2: C 프로그래밍
PlatformIO 프로젝트 만들기
프로젝트에 예제 C 프로그램 추가
Nexys A7 보드에 RVfpgaNexys 다운로드
RVfpgaNexys에 C 프로그램 다운로드 및 프로그램 실행/디버그
LAB 종료시 일부 또는 모든 연습 완료
Verilator (using RVfpgaSim) or Whisper 에 있는 프로그램을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

## Slide 38: RVfpga Lab 2: C 프로그램 예시
// memory-mapped I/O addresses
#define GPIO_SWs 0x80001400
#define GPIO_LEDs 0x80001404
#define GPIO_INOUT 0x80001408
#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)
#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }
int main ( void )
{
int En_Value=0xFFFF, switches_value;
WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);
while (1) {
switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs); // read value on switches
switches_value = switches_value >> 16; // shift into lower 16 bits
WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value); // display switch value on LEDs
}
return(0);
}
이 프로그램은 스위치의 값을 LED에 기록합니다.

## Slide 39: RVfpga Lab 2: 메모리 매핑 된 I/O 주소
Device | Memory-Mapped I/O Address
스위치 (Nexys A7 보드의 16 개) | 0x80001400 (upper 16 bits)
LEDs (Nexys A7 보드의 16 개) | 0x80001404 (lower 16 bits)
GPIO의 입력/출력 (1 = 출력, 0 = 입력) | 0x80001408

## Slide 40: RVfpga Lab 2: Western Digital의 BSP 및 PSP
Western Digital은 다음을 제공합니다:
  PSP: 프로세서 지원 패키지
  BSP: 보드 지원 패키지
이들은 주어진 프로세서 (SweRV EH1 코어) 및 보드 (Nexys A7 FPGA 보드)에 대한 공통 기능을 제공합니다.
예제: printfNexys (C의 printf 함수처럼)

## Slide 41: RVfpga Lab 2: Using UART to Print to Terminal
#if defined(D_NEXYS_A7)
#include <bsp_printf.h>
#include <bsp_mem_map.h>
#include <bsp_version.h>
#else
PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")
#endif
#include <psp_api.h>
#define DELAY 10000000
int main(void) {
int i, j = 0;
// Initialize UART
uartInit();
while (1) {
printfNexys("Hello RVfpga users! Iteration: %d\n", j);
for (i=0; i < DELAY; i++) ; // delay between printf's
j++;
}
}
다음 행을 platform.ini 파일에 추가하십시오.
monitor _speed=115200
프로그램이 실행된 후 창 하단에 있는 버튼을 눌러 PlatformIO 터미널을 엽니다.

## Slide 42: Lab 3: RISC-V 어셈블리

## Slide 43: RVfpga Lab 3: RISC-V 어셈블리
RISC-V 어셈블리 언어 개요
PlatformIO 프로젝트 만들기
프로젝트에 예제 RISC-V 어셈블리 프로그램 추가
Nexys A7 보드에 RVfpgaNexys 다운로드
RISC-V 어셈블리 프로그램을 RVfpga에 다운로드하고 프로그램 실행/디버그
Lab 종료시 일부 또는 모든 연습 완료
Verilator (using RVfpgaSim) or Whisper 에 있는 프로그램을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

## Slide 44: RVfpga Lab 3: RISC-V 조립 지침
일반적인 RISC-V 조립 지침 / Pseudo 지침
RISC-V Assembly | Description | Operation | 
add s0, s1, s2 | Add | s0 = s1 + s2 | 
sub s0, s1, s2 | Subtract | s0 = s1 - s2 | 
addi t3, t1, -10 | Add immediate | t3 = t1 – 10 | 
mul t0, t2, t3 | 32-bit multiply | t0 = t2 * t3 | 
div s9, t5, t6 | Division | t9 = t5 / t6 | 
rem s4, s1, s2 | Remainder | s4 = s1 % s2 | 
and t0, t1, t2 | Bit-wise AND | t0 = t1 & t2 | 
or t0, t1, t5 | Bit-wise OR | t0 = t1 ¦ t5 | 
xor s3, s4, s5 | Bit-wise XOR | s3 = s4 ^ s5 | 
andi t1, t2, 0xFFB | Bit-wise AND immediate | t1 = t2 & 0xFFFFFFFB | 
ori t0, t1, 0x2C | Bit-wise OR immediate | t0 = t1 ¦ 0x2C | 
xori s3, s4, 0xABC | Bit-wise XOR immediate | s3 = s4 ^ 0xFFFFFABC | 
sll t0, t1, t2 | Shift left logical | t0 = t1 << t2 | 
srl t0, t1, t5 | Shift right logical | t0 = t1 >> t5 | 
sra s3, s4, s5 | Shift right arithmetic | s3 = s4 >>> s5 | 
slli t1, t2, 30 | Shift left logical immediate | t1 = t2 << 30 | 
srli t0, t1, 5 | Shift right logical immediate | t0 = t1 >> 5 | 
srai s3, s4, 31 | Shift right arithmetic immediate | s3 = s4 >>> 31 | 

## Slide 45: RVfpga Lab 3: RISC-V 어셈블리 설명서
일반적인 RISC-V 조립 지침 / Pseudo 지침 (계속)
RISC-V Assembly | Description | Operation | 
lw s7, 0x2C(t1) | Load word | s7 = memory[t1+0x2C] | 
lh s5, 0x5A(s3) | Load half-word | s5 = SignExt(memory[s3+0x5A]15:0) | 
lb s1, -3(t4) | Load byte | s1 = SignExt(memory[t4-3]7:0) | 
sw t2, 0x7C(t1) | Store word | memory[t1+0x7C] = t2 | 
sh t3, 22(s3) | Store half-word | memory[s3+22]15:0 = t315:0 | 
sb t4, 5(s4) | Store byte | memory[s4+5]7:0 = t47:0 | 
beq s1, s2, L1 | Branch if equal | if (s1==s2), PC = L1 | 
bne t3, t4, Loop | Branch if not equal | if (s1!=s2), PC = Loop | 
blt t4, t5, L3 | Branch if less than | if (t4 < t5), PC = L3 | 
bge s8, s9, Done | Branch if not equal | if (s8>=s9), PC = Done | 
li s1, 0xABCDEF12 | Load immediate | s1 = 0xABCDEF12 | 
la s1, A | Load address | s1 = Memory address where variable A is stored | 
nop | Nop | no operation | 
mv s3, s7 | Move | s3 = s7 | 
not t1, t2 | Not (Invert) | t1 = ~t2 | 
neg s1, s3 | Negate | s1 = -s3 | 
j Label | Jump | PC = Label | 
jal L7 | Jump and link | PC = L7; ra = PC + 4 | 
jr s1 | Jump register | PC = s1 | 

## Slide 46: RVfpga Lab 3: RISC-V 레지스터
32 비트 레지스터 32 개
Name | Register Number | Use
zero | x0 | Constant value 0
ra | x1 | Return address
sp | x2 | Stack pointer
gp | x3 | Global pointer
tp | x4 | Thread pointer
t0-2 | x5-7 | Temporary variables
s0/fp | x8 | Saved variable / Frame pointer
s1 | x9 | Saved variable
a0-1 | x10-11 | Function arguments / Return values
a2-7 | x12-17 | Function arguments
s2-11 | x18-27 | Saved variables
t3-6 | x28-31 | Temporary variables

## Slide 47: RVfpga Lab 3: RISC-V 어셈블리 프로그램의 예
// memory-mapped I/O addresses
# GPIO_SWs = 0x80001400
# GPIO_LEDs = 0x80001404
# GPIO_INOUT = 0x80001408
.globl main
main:
main:
li t0, 0x80001400 # base address of GPIO memory-mapped registers
li t1, 0xFFFF # set direction of GPIOs
# upper half = switches (inputs) (=0)
# lower half = outputs (LEDs) (=1)
sw t1, 8(t0) # GPIO_INOUT = 0xFFFF
repeat:
lw t1, 0(t0) # read switches: t1 = GPIO_SWs
srli t1, t1, 16 # shift val to the right by 16 bits
sw t1, 4(t0) # write value to LEDs: GPIO_LEDs = t1
j repeat # repeat loop
이 프로그램은 스위치의 값을 LED에 기록합니다.

## Slide 48: Lab 4: 함수 호출

## Slide 49: RVfpga Lab 4: 함수 호출
함수 호출로 C 프로그램 작성
  함수는 프로시저라고도 합니다.
C 라이브러리 사용
RISC-V (절차) 호출 규칙

## Slide 50: RVfpga Lab 4: 함수가 있는 예제 프로그램
// memory-mapped I/O addresses
#define GPIO_SWs 0x80001400
#define GPIO_LEDs 0x80001404
#define GPIO_INOUT 0x80001408
#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)
#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }
void IOsetup();
unsigned int getSwitchVal();
void writeValtoLEDs(unsigned int val);
int main ( void ) {
unsigned int switches_val;
IOsetup();
while (1) {
switches_val = getSwitchVal();
writeValtoLEDs(switches_val);
}
return(0);
}

## Slide 51: RVfpga Lab 4: 함수가 있는 예제 프로그램
void IOsetup()
{
int En_Value=0xFFFF;
WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);
}
unsigned int getSwitchVal()
{
unsigned int val;
val = READ_GPIO(GPIO_SWs); // read value on switches
val = val >> 16; // shift into lower 16 bits
return val;
}
void writeValtoLEDs(unsigned int val)
{
WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, val); // display val on LEDs
}

## Slide 52: RVfpga Lab 4: C 라이브러리
라이브러리
  일반적으로 사용되는 기능 모음
  공통 기능을 쉽게 사용할 수 있도록 제공 (프로그래밍 시간 절약)
C 라이브러리 예제:
  math.h (math 라이브러리): sqrt (제곱근), cos (코사인) 등과 같은 함수를 포함합니다.
  stdio.h (표준 I/O 라이브러리): 화면에 값 출력 (printf), 사용자로부터 값 읽기 (scanf) 등의 기능을 포함합니다.
  stdlib.h (표준 라이브러리): 난수 (rand)를 생성하는 함수를 포함합니다.
  기타 등등… (구글 C 라이브러리)

## Slide 53: RVfpga Lab 4: C 라이브러리를 사용한 예제 프로그램
#include <stdlib.h>
...
int main(void) {
unsigned int val;
volatile unsigned int i;
IOsetup();
while (1) {
val = rand() % 65536;
writeValtoLEDs(val);
for (i = 0; i < DELAY; i++)
;
}
return(0);
}
이 프로그램은 0에서 65535 사이의 임의의 숫자를 LED에 씁니다.

## Slide 54: RVfpga Lab 4: RISC-V 호출 규칙
함수 호출
  jal function_label
함수에서 반환
jr ra
인수
  레지스터에 배치 a0-a7
반환 값
  레지스터에 배치 a0

## Slide 55: RVfpga Lab 4: RISC-V 호출 규칙 예
C 코드
int main() {
...
  int y = y + func1(1, 2, 3)
  y++;
  ...
  }
  int func1(int a, int b, int c) {
  int sum;
  sum = a + b + c;
  return sum;
  }
RISC-V 어셈블리
  # y is in s0
  main:
  ...
  addi a0, zero, 1 # put values in argument registers
  addi a1, zero, 2
  addi a2, zero, 3
  jal func1 # call function func1
  add s0, s0, a0 # y = y + return value
  addi s0, s0, 1 # y = y++
  ...
  # sum is in s0
  func1:
  add s0, a0, a1 # sum = a + b
  add s0, s0, a2 # sum = a + b + c
  addi a0, s0, 0 # return value = sum
  jr ra # return

## Slide 56: RVfpga Lab 4: 스택
레지스터 값을 저장하는 데 사용되는 메모리의 스크래치 공간
스택 포인터 (sp)는 스택 맨 위의 주소를 보유합니다.
스택은 메모리에서 아래쪽으로 커집니다. 예를 들어 스택에 4 단어 (16 바이트)를 위한 공간을 만들기 위해 다음 코드가 사용됩니다.
addi sp, sp, -16
두 가지 범주의 레지스터:
  보존된 레지스터: 레지스터 내용은 함수 호출간에 보존되어야 합니다 (즉, 함수 호출 전후에 동일한 값을 포함).
  보존되지 않은 레지스터: 레지스터 내용은 함수 호출간에 보존되지 않아야 합니다 (즉, 레지스터가 함수 호출 전후에 동일할 필요는 없음).
  저장된 레지스터 (s0-s11), 반환 주소 레지스터 (ra) 및 스택 포인터 (sp)는 보존된 레지스터입니다. 다른 모든 레지스터는 보존되지 않습니다.

## Slide 57: RVfpga Lab 4: 보존 / 비 보존 레지스터
Name | Register Number | Use | Preserved
zero | x0 | Constant value 0 | -
ra | x1 | Return address | Yes
sp | x2 | Stack pointer | Yes
gp | x3 | Global pointer | -
tp | x4 | Thread pointer | -
t0-2 | x5-7 | Temporary variables | No
s0/fp | x8 | Saved variable / Frame pointer | Yes
s1 | x9 | Saved variable | Yes
a0-1 | x10-11 | Function arguments / Return values | No
a2-7 | x12-17 | Function arguments | No
s2-11 | x18-27 | Saved variables | Yes
t3-6 | x28-31 | Temporary variables | No

## Slide 58: RVfpga Lab 4: 스택 – 수정 된 어셈블리 코드
C 코드
int main() {
...
  int y = y + func1(1, 2, 3)
  y++;
  ...
  }
  int func1(int a, int b, int c) {
  int sum;
  sum = a + b + c;
  return sum;
  }
RISC-V 어셈블리
  # y is in s0
  main: ...
  addi a0, zero, 1 # put values in argument registers
  addi a1, zero, 2
  addi a2, zero, 3
  jal func1 # call function func1
  add s0, s0, a0 # y = y + return value
  addi s0, s0, 1 # y = y++
  ...
  # sum is in s0
  func1:addi sp, sp, -4 # make room on stack
  sw s0, 0(sp) # save s0 on stack
  add s0, a0, a1 # sum = a + b
  add s0, s0, a2 # sum = a + b + c
  addi a0, s0, 0 # return value = sum
  lw s0, 0(sp) # restore s0 from stack
  addi sp, sp, 4 # restore stack pointer
  jr ra # return

## Slide 59: Lab 5: C 및 어셈블리

## Slide 60: RVfpga Lab 5: C와 어셈블리 결합
예: 이미지 처리 프로그램
C로 작성된 일부 함수와 어셈블리로 작성된 일부 함수

## Slide 61: RVfpga Lab 5: 이미지 처리 프로그램
컬러 이미지를 그레이 스케일로 변환

## Slide 62: RVfpga Lab 5: 이미지 처리 프로그램
3 개의 8 비트 색상으로 저장된 각 픽셀: R = 빨간색, G = 녹색, B = 파란색
R, G 및 B 값을 변경하여 모든 색상을 만들 수 있습니다.
이미지를 8 비트 회색조 (grey)로 변환하기 위해 각 픽셀은 다음과 같이 변환됩니다:
grey = (306*R + 601*G + 117*B) >> 10
RGB 가중치의 합은 1024 (306 + 601 + 117 = 1024)가 되므로 8 비트 범위 (0-255)로 돌아가려면 결과를 1024로 나눕니다. (즉, 10 비트 오른쪽으로 이동: >> 10)
알고리즘에 대한 자세한 내용은:
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/rgb2gray.html

## Slide 63: RVfpga Lab 5: 어셈블리 기능
.globl ColourToGrey_Pixel
.text
ColourToGrey_Pixel:
li x28, 306 # a0 = R * 306
mul a0, a0, x28
li x28, 601 # a1 = G * 601
mul a1, a1, x28
li x28, 117 # a2 = B * 117
mul a2, a2, x28
add a0, a0, a1 # grey = a0 + a1 + a2
add a0, a0, a2
srl a0, a0, 10 # grey = grey / 1024
ret # return
.end
grey = (306*R + 601*G + 117*B) >> 10
.globl은 CoulourToGrey_Pixel 기능을 프로젝트의 모든 파일에 표시합니다.

## Slide 64: RVfpga Lab 5: 구조체와 배열
typedef struct {
unsigned char R;
unsigned char G;
unsigned char B;
} RGB;
extern unsigned char VanGogh_128x128[]; // 1D array of individual RGB values
RGB ColourImage[N][M]; // 2D array of RGB struct (colour image)
unsigned char GreyImage[N][M]; // 2D array of greyscale image
// VanGogh_128.c
unsigned char VanGogh_128x128[] = { 157, // R (pixel [0][0])
182, // G (pixel [0][0])
161, // B (pixel [0][0])
171, // R (pixel [0][1])
195, // G (pixel [0][1])
173, // B (pixel [0][1])
173, // R (pixel [0][2])
... }

## Slide 65: RVfpga Lab 5: 주요 기능
int main(void) {
// Create an N x M matrix using the input image
initColourImage(ColourImage);
// Transform Colour Image to Grey Image
ColourToGrey(ColourImage,GreyImage);
...
}
void ColourToGrey(RGB Colour[N][M], unsigned char Grey[N][M]) {
int i,j;
for (i=0; i<N; i++)
for (j=0; j<M; j++)
Grey[i][j] = ColourToGrey_Pixel(Colour[i][j].R, Colour[i][j].G,
Colour[i][j].B);
}

## Slide 66: Lab 6: I/O 소개

## Slide 67: RVfpga Lab 6: I/O 소개
입출력 (I/O) 시스템 – 주변 장치라고도 함
범용 I/O (GPIO)
GPIO 컨트롤러

## Slide 68: RVfpga Lab 6: I/O가있는 일반 프로세서

## Slide 69: RVfpga Lab 6: I/O가있는 프로세서
Peripherals
SweRVolfX 주변 장치:
  부팅 ROM
  시스템 컨트롤러
  SPI1 플래시 메모리
  UART
  GPIO LED 및 스위치
  타이머
  SPI2 가속도계
  7 세그먼트 디스플레이
  (시스템 컨트롤러: Sys-Con)

## Slide 70: RVfpga Lab 6: 범용 I/O (GPIO)
주변기기
범용 I/O:
  프로세서가 주변 장치 (예: 스위치 및 LED)에 연결된 핀을 읽고 쓸 수 있습니다.
  각 핀은 3 상태를 사용하여 입력 또는 출력으로 구성할 수 있습니다.
3 개의 메모리 매핑 레지스터:
  읽기 레지스터: 핀에서 읽은 값
  쓰기 레지스터: 핀에 쓸 값
  레지스터 활성화: 1 = 출력, 0 = 입력

## Slide 71: RVfpga Lab 6: 메모리 매핑 레지스터
레지스터 | 메모리 매핑 주소
레지스터 읽기 | 0x80001400
레지스터 쓰기 | 0x80001404
등록 활성화 | 0x80001408
GPIO의 비트 15:0을 출력으로, 31:16을 입력으로 구성:
li t0, 0x80001400 # t0 = 0x80001400
li t1, 0xFFFF # 1 = output, 0 = input
sw t1, 8(t0) # [15:0] = outputs, [31:16] = inputs
I/O 읽기:
lw t2, 0(t0) # t2 = value of GPIO pins
I/O 쓰기:
sw t3, 4(t0) # GPIO pins = t3

## Slide 72: RVfpga Lab 6: RVfpga GPIO 모듈
OpenCores의 GPIO 모듈
https://opencores.org/projects/gpio
최대 32 개의 GPIO 핀 허용
  모든 핀은 개별적으로 입력 (활성화 = 0) 또는 출력 (활성화 = 1)으로 구성할 수 있습니다.
  프로그램 전체에 걸쳐 구성 변경 가능
레지스터 | 메모리 매핑 주소
레지스터 읽기 | 0x80001400
레지스터 쓰기 | 0x80001404
등록 활성화 | 0x80001408

## Slide 73: RVfpga Lab 6: 메모리 매핑 레지스터
LED 및 스위치를 GPIO 핀에 매핑:
  LED: 핀 [15:0] (프로세서 출력)
  스위치: 핀 [31:16] (프로세서에 대한 입력)
GPIO 구성:
  레지스터 활성화 = 0x0000FFFF (1 = 출력, 0 = 입력)
li t0, 0x80001400
li t1, 0xFFFF
sw t1, 8(t0) # Enable Register = 0xFFFF
LED 쓰기 :
  [15: 0]의 값을 0x80001404 주소에 씁니다.
  sw t3, 4(t0) # LEDs = [t3]15:0
읽기 스위치:
  주소 0x80001400에서 비트 [31:16]의 읽기 스위치
  16 비트만큼 오른쪽으로 이동하여 하위 16 비트에 값을 넣습니다.
  lw t5, 0(t0) # [t5]31:16 = switch values
  srli t5, t5, 16 # [t5]15:0 = switch values
figure of board from https://reference.digilentinc.com/

## Slide 74: RVfpga Lab 6: GPIO 초급 수준 구현
3 개의 주요 부분으로 나뉩니다.
  온보드 LED/스위치에 대한 RVfpgaNexys의 외부 연결 (왼쪽 음영 영역)
  GPIO 모듈을 SweRVolfX에 통합 (중간 음영 영역)
  GPIO와 SweRV EH1 (오른쪽 음영 영역) 간의 연결

## Slide 75: RVfpga Lab 6: 외부 연결
파일 rvfpganexys.xdc: 온보드 스위치가 있는 i_sw [15: 0] 및 온보드 LED가 있는 o_led [15: 0]의 연결을 정의합니다.

## Slide 76: RVfpga Lab 6: RVfpga에 통합
파일 swervolf_core.v: Tri-state 버퍼 및 GPIO 모듈 인스턴스화

## Slide 77: RVfpga Lab 6: SweRV EH1과 연결
파일 wb_intercon.v: 7-1 Multiplexer 구현

## Slide 78: Lab 7: 7 세그먼트 디스플레이

## Slide 79: RVfpga Lab 7: 7 세그먼트 디스플레이
7 세그먼트 디스플레이 개요
7 세그먼트 디스플레이 하드웨어

## Slide 80: RVfpga Lab 7: 7 세그먼트 디스플레이 개요
A
B
C
F
E
G
D
7 개의 LED 세그먼트: A-G
특정 숫자를 만들기 위한 세그먼트 조명
  1: 세그먼트 B 및 C
  2: 세그먼트 A, B, D, E, G
  3: 세그먼트 A, B, C, D, G
  기타

## Slide 81: RVfpga Lab 7: Nexys A7의 7 세그먼트 디스플레이
figure of board from https://reference.digilentinc.com/
8 자리 7 세그먼트 디스플레이
메모리 매핑 액세스:
  Enables_Reg: 0x80001038
  Digits_Reg: 0x8000103C
Enables는 low-asserted 입니다
예: 맨 오른쪽 두 자리에 71 표시:
  Enables_Reg = 0xFC (0b11111100: 맨 오른쪽 두 자리 활성화)
  Digits_Reg = 0x71
  어셈블리: li t0, 0x80001038
  li t1, 0xFC
  li t2, 0x71
  sw t1, 0(t0)
  sw t2, 4(t0)

## Slide 82: RVfpga Lab 7: 7 세그먼트 디스플레이 하드웨어
8 자리 7 세그먼트 디스플레이
각 숫자는 공통 양극 (해당 숫자 LED의 양극이 서로 연결됨)
  양극 신호가 활성화 (AN0-AN7) 역할을 합니다.
  숫자를 활성화하려면 low 드라이브 (AN0-AN7은 LED에 공급되기 전에 인버터 (표시되지 않음)를 통과 함)
모든 숫자에 대한 각 세그먼트는 함께 묶여 있음
  세그먼트를 켜기 위해 low로 구동됩니다.
  AN0-AN7 신호의 Time-multiplexing를 통해 각 숫자에 고유한 값을 표시할 수 있습니다.
  숫자의 AN 신호 (AN0-AN7)는 1-16ms마다 작아야 밝아집니다.

## Slide 83: RVfpga Lab 7: 7 세그먼트Disp. 초급 수준의 구현
3 개의 주요 부분으로 나뉩니다.
  온보드 7 세그먼트에 대한 RVfpgaNexys의 외부 연결. 디스플레이 (왼쪽 음영 영역)
  7 세그먼트 디스플레이 통합 모듈을 SweRVolfX (중간 음영 영역) 안으로 구현
  7 세그먼트 디스플레이와 SweRV EH1 연결 (오른쪽 음영 영역)

## Slide 84: RVfpga Lab 7: 외부 연결
파일 rvfpganexys.xdc: 온보드 7 세그먼트 디스플레이와 CA-CG (SoC에서 Digits_Bits [i]라고 함) 및 AN [i]의 연결을 정의합니다.

## Slide 85: RVfpga Lab 7: SweRVolfX에 통합
파일 swervolf_syscon.v: 7세그먼트는 컨트롤러 인스턴스화를 표시합니다. 모듈은 클럭 신호 (i_clk) 및 리셋 신호 (i_rst) 외에도 앞에서 설명한 두 개의 메모리 매핑 제어 레지스터인 두 개의 입력 신호 Enables_Reg 및 Digits_Reg를 수신합니다. 이 모듈은 보드의 7 세그먼트 디스플레이에 연결된 두 개의 신호 AN 및 Digits_Bits를 출력합니다.

## Slide 86: RVfpga Lab 7: SweRVolfX에 통합
SevSegDisplays_Controller도 이 파일에서 구현됩니다. 여기에는 다음과 같은 하위 단위가 포함됩니다.
  2ms마다 AN 및 Digits_Bits 신호로 보낼 값을 선택하는 두 개의 멀티플렉서 (모듈 SevSegMux).
  2ms 주기를 생성하는 카운터 (모듈 카운터).
  지정된 4 비트 16 진수 값에 대한 세그먼트 값을 출력하는 디코더 (모듈 SevenSegDecoder).

## Slide 87: Lab 8: 타이머

## Slide 88: RVfpga Lab 8: 타이머
타이머 개요
타이머 레지스터
타이머 예제

## Slide 89: RVfpga Lab 8: 타이머
타이머는 고정된 주파수로 카운터를 증가 또는 감소시킵니다.
마이크로 컨트롤러 및 SoC에서 일반적으로 발견
정확한 타이밍 생성에 사용

## Slide 90: RVfpga Lab 8: 타이머
Timer 모듈은 OpenCores에서 제공합니다. https://opencores.org/projects/ptc
주변기기

## Slide 91: RVfpga Lab 8: 타이머 (PTC) 모듈
타이머 모듈 (PTC 모듈이라고도 함)은 다음에 사용됩니다.
  타이머(T) / 카운터(C): 클럭 에지 (또는 이벤트라고도 하는 다른 신호의 에지)를 계산합니다.
  펄스(P) 폭 변조 (PWM):
    출력의 높은 지속 시간 (듀티 사이클이라고 함) 변경
    아날로그 전압을 디지털 방식으로 근사화하는데 사용
PWM 예: 33 % 듀티 사이클 (신호는 시간의 1/3이 높음). 하이 레벨이 3V이면 아날로그 전압 (신호의 평균 전압)은 3V * 0.33 = 1V입니다.

## Slide 92: RVfpga Lab 8: 타이머 (PTC) 레지스터
Name | Address | Width | Access | Description
RPTC_CNTR | 0x80001200 | 1-32 | R/W | Main PTC counter
RPTC_HRC | 0x80001204 | 1-32 | R/W | PTC HI Reference/Capture register
RPTC_LRC | 0x80001208 | 1-32 | R/W | PTC LO Reference/Capture register
RPTC_CTRL | 0x8000120C | 9 | R/W | Control register
RPTC_CNTR: 카운터 (카운터 값)
RPTC_HRC: 하이 레퍼런스 캡처(High reference capture) – PWM 모드에서 출력이 high로 전환되어야 하는 사이클 수 (리셋 후)를 나타냅니다.
RPTC_LRC: 낮은 레퍼런스 캡처(Low reference capture) – 카운터/타이머 모드에서 카운트가 완료되었을 때 (리셋 후) 사이클 수를 나타냅니다. PWM 모드에서 출력이 낮아야 할 때 (리셋 후) 클럭 사이클 수를 나타냅니다.
RPTC_CTRL: 제어 레지스터

## Slide 93: RVfpga Lab 8: 타이머 (PTC) 제어 레지스터
Bit | Access | Reset | Name & Description
0 | R/W | 0 | EN: 설정시 RPTC_CNTR이 증가합니다..
1 | R/W | 0 | ECLK: 클럭 신호를 선택합니다: 외부 클럭, ptc_ecgt (1) 또는 시스템 클럭 (0)을 통해.
2 | R/W | 0 | NEC: 외부 클럭 (ptc_ecgt)의 네거티브/포지티브 에지 및 low/high 기간을 선택하는 데 사용됩니다.
3 | R/W | 0 | OE: PWM 출력 드라이버를 활성화합니다.
4 | R/W | 0 | SINGLE: 설정된 경우 RPTC_CNTR은 RPTC_LRC 값과 동일한 값에 도달한 후 증가하지 않습니다. 해제되면 RPTC_CNTR이 RPTC_LCR 레지스터의 값에 도달한 후 다시 시작됩니다.
5 | R/W | 0 | INTE: 설정되면 PTC는 RPTC_CNTR 값이 RPTC_LRC 또는 RPTC_HRC의 값과 같을 때 인터럽트를 실행합니다. 신호가 지워지면 인터럽트가 마스킹됩니다.
6 | R/W | 0 | INT: 읽을때 이 비트는 보류중인 인터럽트를 나타냅니다. 설정되면 인터럽트가 보류됩니다. 이 비트를 '1'로 쓰면 인터럽트 요청이 해제됩니다.
7 | R/W | 0 | CNTRRST: 설정되면 RPTC_CNTR이 재설정됩니다. 지워지면 카운터가 정상적으로 작동합니다.
8 | R/W | 0 | CAPTE: 설정되면 RPTC_CNTR이 RPTC_LRC 또는 RPTC_HRC 레지스터로 캡처됩니다. 해제되면 캡처 기능이 마스킹됩니다.

## Slide 94: RVfpga Lab 8: 타이머 예제
RPTC_LRC를 카운트할 사이클 수로 설정
타이머를 구성하려면 제어 비트 (RPTC_CTRL)를 설정하십시오.
  카운터 재설정 및 인터럽트 지우기: RPTC_CTRL = 0xC0 (0b011000000): CNTRRST (비트 7) = 1: 카운터가 재설정 됨; (RPTC_CNTR = 0); INT (비트 6) = 1: 인터럽트 요청이 해제 되었습니다.
  카운터 및 인터럽트 활성화: RPTC_CTRL = 0x21 (0b000100001): EN (비트 0) = 1: 카운터가 활성화되어 RPTC_CNTR이 증가합니다. INTE (비트 5) = 1: PTC는 RPTC_CNTR == RPTC_LRC 일 때 인터럽트를 실행합니다.
프로그램은 제어 레지스터 (INT는 RPTC_CTRL의 비트 6)에서 인터럽트 비트를 1 (RPTC_CNTR == RPTC_LRC를 나타냄)이 될 때까지 읽습니다.
이 알고리즘은 인터럽트를 사용하지 않지만 인터럽트 비트 (INT, RPTC_CTRL의 비트 6)를 읽어 정확한 클럭 사이클 수에 도달한 시기를 결정합니다. Lab 9에서 인터럽트를 사용하는 방법을 보여줍니다.

## Slide 95: RVfpga Lab 8: 타이머 초급 수준 구현
2 개의 주요 부분으로 나뉩니다.
  (외부 연결 없음)
  타이머 모듈을 SweRVolfX에 통합 (왼쪽 음영 영역)
  타이머와 SweRV EH1 간의 연결 (오른쪽 음영 영역)

## Slide 96: RVfpga Lab 8: SweRVolfX에 통합
파일 swervolf_core.v: PTC 모듈 인스턴스화

## Slide 97: Lab 9: 인터럽트 구동 I/O

## Slide 98: RVfpga Lab 9: 인터럽트 구동 I/O
인터럽트 구동 I/O vs. 프로그래밍 된 I/O
Rvfpga 시스템의 인터럽트 컨트롤러
Western Digital의 주변기기 지원 및 보드 지원 패키지 (PSP 및 BSP)를 사용하여 인터럽트를 구성하는 방법
인터럽트 예제

## Slide 99: RVfpga Lab 9: 인터럽트 기반 I/O 소개
프로그래밍된 I/O:
  프로그램은 원하는 값이 표시 될 때까지 값 (예: 스위치)을 지속적으로 폴링 합니다.
  예를 들어,이 방법은 이전 LAB에서 스위치를 읽는 데 사용되었습니다.
  이것은 다른 유용한 작업을 수행할 수 있는 대신 지속적으로 값을 폴링하여 프로세서를 묶습니다.
인터럽트 구동 I/O:
  이벤트 (예: 핀 설정)는 프로세서가 예약되지 않은 함수 호출과 유사한 인터럽트 서비스 루틴 (ISR, 인터럽트 핸들러라고도 함)으로 점프하게 합니다. ISR은 인터럽트를 처리합니다. 예를 들어 스위치 값을 읽은 다음 일반 프로그램으로 돌아갑니다.
  해당 이벤트가 발생할 때까지 프로세서는 유용한 작업을 계속할 수 있습니다.

## Slide 100: RVfpga Lab 9: 인터럽트 처리
중단은 하드웨어 또는 소프트웨어로 인해 발생할 수 있습니다.
이 LAB에서는 하드웨어 인터럽트에 중점을 둡니다.
SweRV EH1 코어는 RISC-V의 PLIC (플랫폼 수준 인터럽트 컨트롤러) 사양 이후에 인터럽트를 처리합니다. 이를 PIC (Programmable Interrupt Controller)라고 합니다.
  255 개의 인터럽트 소스
  15 가지 우선 순위 수준

## Slide 101: RVfpga Lab 9: 인터럽트 하드웨어

## Slide 102: RVfpga Lab 9: 단일 벡터 vs.다중 벡터 모드
단일 벡터 모드 예 :
다중 벡터 모드 예 :

## Slide 103: RVfpga Lab 9: 인터럽트 처리
WD’s PSP/BSP 사용:
  WD ’S PSP / BSP를 사용하여 인터럽트 초기화
  255 개 인터럽트 중 하나 이상을 초기화하고 ISR 이름 제공
  인터럽트를 트리거해야 하는 주변 신호를 인터럽트 핀으로 연결합니다.
  모든 인터럽트 활성화
  외부 인터럽트 활성화

## Slide 104: RVfpga Lab 9: 인터럽트 예제
인터럽트를 사용하여 Switch [0]의 값 읽기 – 상승 에지에서만 (01 전환)
Name | Address | Width | Access | Description
RGPIO_IN | 0x80001400 | 1-32 | R | GPIO input data
RGPIO_OUT | 0x80001404 | 1-32 | R/W | GPIO output data
RGPIO_OE | 0x80001408 | 1-32 | R/W | GPIO output driver enable
RGPIO_INTE | 0x8000140C | 1-32 | R/W | Interrupt enable
RGPIO_PTRIG | 0x80001410 | 1-32 | R/W | Type of event that triggers an interrupt
RGPIO_AUX | 0x80001414 | 1-32 | R/W | Multiplex auxiliary inputs to GPIO outputs
RGPIO_CTRL | 0x80001418 | 2 | R/W | Control register
RGPIO_INTS | 0x8000141C | 1-32 | R/W | Interrupt status
RGPIO_ECLK | 0x80001420 | 1-32 | R/W | Enable gpio_eclk to latch RGPIO_IN
RGPIO_NEC | 0x80001424 | 1-32 | R/W | Select active edge of gpio_eclk
전체 코드는 다음을 참조하십시오:
[RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab9/LED-Switch_7SegDispl_Interrupts_C-Lang.c

## Slide 105: RVfpga Lab 9: 인터럽트 예제
인터럽트 용 GPIO 레지스터 설정:
  RGPIO_INTE = 0x10000 (스위치 [0]에 대한 인터럽트 활성화)
  RGPIO_PTRIG = 0x10000 (Switch [0]의 상승 에지에서 인터럽트가 트리거 됨)
  RGPIO_INTS = 0x0 (모든 인터럽트 지우기)
  RGPIO_CTRL = 0x1 (GPIO 인터럽트 활성화)

## Slide 106: RVfpga Lab 9: 인터럽트 예제
GPIO ISR:
void GPIO_ISR(void) {
unsigned int i;
/* Invert LED value */
i = M_PSP_READ_REGISTER_32(GPIO_LEDs); /* RGPIO_OUT */
i = !i; /* Invert the LEDs */
i = i & 0x1; /* Only keep right-most LED */
M_PSP_WRITE_REGISTER_32(GPIO_LEDs, i) /* RGPIO_OUT */
/* Clear GPIO interrupt */
M_PSP_WRITE_REGISTER_32(RGPIO_INTS, 0x0); /* RGPIO_INTS */
/* Stop the generation of this interrupt (IRQ4) */
bspClearExtInterrupt(4);
}

## Slide 107: RVfpga Lab 9: 인터럽트 예제
인터럽트 4 (IRQ4)를 스위치의 인터럽트와 연결하고 인터럽트 서비스 루틴을 GPIO_ISR로 설정합니다.
메모리 매핑 레지스터 0x80001018 = 0x1: GPIO 인터럽트를 IRQ4에 연결합니다.
Global 인터럽트 활성화

## Slide 108: Lab 10: 직렬 버스

## Slide 109: RVfpga Lab 10: 직렬 버스
직렬 버스는 한 번에 1 비트 전송
  반대로 병렬 버스는 한 번에 여러 비트를 전송합니다.
공통 직렬 버스
  UART (범용 비동기 수신기 / 송신기)
  SPI (직렬 주변기기 인터페이스)
  I2C (통합 회로 프로토콜)
이 Lab에서는 SPI에 중점을 둡니다.

## Slide 110: RVfpga Lab 10: 직렬 버스
컨트롤러: 클럭을 보내고 데이터를 보내고 받습니다.
주변 장치: 클럭 수신, 데이터 송수신
신호:
  SDO: 직렬 데이터 출력
  SDI: 직렬 데이터 입력
  SCK: SPI 클럭
  CSbar: active low 칩 선택

## Slide 111: RVfpga Lab 10: 직렬 버스
SCK 유휴
컨트롤러가 SCK에서 에지를 보내면 컨트롤러와 주변 장치 모두 샘플링하고 데이터를 보냅니다. 데이터는 하강 edge에서 변경 (전송)되고 상승 edge에서 샘플링 됩니다 (설정이 가능하지만).

## Slide 112: RVfpga Lab 10: Rvfpga 시스템의 SPI 모듈
Rvfpga 시스템의 SPI 모듈은 OpenCores에서 제공됩니다.
https://opencores.org/projects/simple_spi
4 개 항목 읽기 및 쓰기 버퍼
SPI 레지스터:
Name | Address | Width | Access | Description
SPCR | 0x80001100 | 8 | R/W | Control register
SPSR | 0x80001108 | 8 | R/W | Status register
SPDR | 0x80001110 | 8 | R/W | Data register
SPER | 0x80001118 | 8 | R/W | Extensions register
SPCS | 0x80001120 | 8 | R/W | CS register

## Slide 113: RVfpga Lab 10: ADXL362 가속도계
Nexys A7 보드에는 Analog Devices ADXL362 가속도계가 포함되어 있습니다. 전체 정보는 다음에서 찾을 수 있습니다.
  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL362.pdf

## Slide 114: RVfpga Lab 10: 가속도계. 초급 수준의 구현
3 개의 주요 부분으로 나뉩니다.
  온보드 가속도계에 대한 RVfpgaNexys의 외부 연결 (왼쪽 음영 영역)
  새로운 SPI 모듈을 SweRVolfX에 통합 (중간 음영 영역)
  가속도계와 SweRV EH1 (오른쪽 음영 영역) 간의 연결

## Slide 115: RVfpga Lab 10: 외부 연결
파일 rvfpganexys.xdc: SoC에서 사용되는 SPI 신호와 해당 온보드 가속도계 핀의 연결을 정의합니다.

## Slide 116: RVfpga Lab 10: SweRVolfX에 통합
파일 swervolf_core.v: Tri-state 버퍼 및 GPIO 모듈 인스턴스화