## Slide 1
RVfpga
Um Curso Completo para Compreender Arquiteturas de Computadores

## Slide 2: RVfpga Introdução

## Slide 3: Agradecimentos
Patrocinadores e Apoiantes
AUTORES
Prof. Sarah Harris
Prof. Daniel Chaver
Zubair Kakakhel
M. Hamza Liaqat
ORIENTADOR
Prof. David Patterson
COLABORADORES
Robert Owen
Olof Kindgren
Prof. Luis Piñuel
Ivan Kravets
Valerii Koval
Ted Marena
Prof. Roy Kravitz
ASSOCIADOS
Prof. José Ignacio Gómez
Prof. Christian Tenllado
Prof. Daniel León
Prof. Katzalin Olcoz
Prof. Alberto del Barrio
Prof. Fernando Castro
Prof. Manuel Prieto
Prof. Francisco Tirado
Prof. Román Hermida
Prof Ataur Patwary
Cathal McCabe
Dan Hugo
Braden Harwood
Prof. David Burnett
Gage Elerding
Prof. Brian Cruickshank
Deepen Parmar
Thong Doan
Oliver Rew
Niko Nikolay
Guanyang He

## Slide 4: Introdução
RISC-V FPGA (RVfpga) é um curso que mostra como:
  Realizar um core RISC-V comercial SweRV & um System-on-Chip (SoC) numa FPGA
  Programar o SoC RISC-V
  Adicionar funcionalidades extra ao SoC RISC-V
  Analisar e modificar o núcleo do RISC-V e a hierarquia de memoria
O material didático está a ser desenvolvido pela Imagination Technologies e pelos parceiros académicos e industriais.
Depois de concluírem o Curso RVfpga, os participantes terão um processador RISC-V comercial, SoC e ecossistema que compreendem e sabem como utilizar e modificar
Esta secção de slides abrange o material da Secção 1 do Guia de Introdução (GSG).

## Slide 5: Dois cursos RVfpga
A Imagination Technologies oferece dois cursos baseados na arquitetura RISC-V:
  RVfpga: o curso abordado nestes diapositivos, sobre o núcleo RISC-V, o sistema de memória e os periféricos
  RVfpga-SoC: um segundo curso que mostra como:
    Construir um SoC RISC-V a partir de blocos base
    Instalar o RTOS (sistema operativo em tempo real) Zephyr
    Executar programas no Zephyr
    Executar programas Tensorflow simples
    (RVfpga-SoC não é abordado nestes slides)

## Slide 6: Descarregar o Material da Imagination Technologies
Ambos os cursos (RVfpga e RVfpga-SoC) estão disponíveis em downloads separados (gratuitos após inscrição) em:
https://university.imgtec.com/rvfpga/
O resto destes slides centram-se no Curso RVfpga.

## Slide 7: RVfpga Audiência e Historial
Público-alvo
  Estudantes de licenciatura e de mestrado em engenharia eletrotécnica, ciências informáticas ou engenharia informática
  Académicos e profissionais da indústria interessados em aprender a arquitetura RISC-V
Historial do Programa Universitário da Imagination (IUP): Desenvolveu o programa MIPSfpga:
  Lançado em Abril de 2015
  Envolveu 800 universidades
  Vencedor: Prémio para o Melhor Apoio Educativo Elektra, Europa 2015

## Slide 8: Conteúdo do Curso RVfpga

## Slide 9: Curso RVfpga
Curso de 2-3 Semestres
  Licenciatura (Labs 1-10)
  Mestrado ou mais avançado (Labs 11-20)
Conhecimentos Prévios Desejados
  Projeto de sistemas digitais
  Programação de alto nível (de preferência C)
  Arquitetura de conjuntos de instruções e programação Assembly
  Microarquiteturas de processadores
  Sistemas de memória
  Este material é coberto em Design Digital e Arquitetura de Computadores: Edição RISC-V, Harris & Harris, © Elsevier, publicação prevista: Verão 2021)
  Estes tópicos serão alargados e solidificados com a aprendizagem prática ao longo do curso RVfpga
Esta secção de slides cobre o material da Secção 1 do Guia de Introdução (GSG).

## Slide 10: Livro de Estudo
Leitura recomendada antes de iniciar o curso RVfpga: Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition, Harris & Harris, © Elsevier, 2021

## Slide 11: Sistema RVfpga
Núcleo de código aberto da Western Digital
Núcleo super-escalar de 2-vias
Pipeline de 9 andares
Execução ordenada (in-order)
RV32IMC

## Slide 12: Software e Hardware Necessários para o RVfpga
Todos são gratuitos, exceto a placa FPGA, que custa $265 (preço académico: $199)
SOFTWARE
Xilinx Vivado 2019.2 WebPACK
PlatformIO – uma extensão do Visual Studio Code da Microsoft - com a plataforma Chips Alliance, que inclui: RISC-V Toolchain, OpenOCD, Verilator HDL Simulator, WD Whisper simulador de conjunto de instruções (ISS)
HARDWARE*
Placa FPGA Nexys A7 / Nexys 4 DDR da Digilent
CORE RISC-V & SOC
Core: SweRV EH1** da Western Digital
SoC: SweRVolf** da Chips Alliance
*Opcional: Todos os laboratórios podem ser completados apenas em simulação; por isso, este hardware é recomendado mas não é necessário.
**Open-source - e fornecido no material RVfpga.

## Slide 13: Placa FPGA Nexys A7-100T: Opcional
Figura da placa de https://reference.digilentinc.com/
Contém uma matriz de portas programáveis em campo (FPGA) Artix-7
Inclui periféricos (LEDs, interruptores, botões de pressão, mostradores de 7 segmentos, acelerómetro, sensor de temperatura, microfone, etc.)
Disponível para compra em digkey.com, digilentinc.com, e outros fornecedores
Em breve, iremos suportar a placa FPGA Basys3.

## Slide 14: Plataformas suportadas
Sistemas operativos
  Ubuntu 18.04 e 20.04
  Windows 10
  macOS

## Slide 15: Cores e SoCs RISC-V

## Slide 16: Introdução
O sistema RVfpga é uma extensão do SoC SweRVolf da Chips Alliance, que se baseia no núcleo RISC-V SweRV EH1 da Western Digital.
O código-fonte do SoC e do núcleo é fornecido com o download do RVfpga da Imagination Technologies.
O sistema RVfpga é também designado simplesmente por "RVfpga".
Esta secção de diapositivos abrange o material da Secção 1 do Guia de Iniciação.

## Slide 17: Hierarquia RVfpga
SweRV EH1 Core / Core Complex
  Inclui processador, memória e barramento de interface
SoC SweRVolfX
  Versão estendida do SweRVolf
  Adiciona periféricos
Sistema RVfpga
  RVfpgaNexys: SweRVolfX direccionado para hardware (placa FPGA Nexys A7, com memória integrada, relógio, etc.)
  RVfpgaSim: SweRVolfX direccionado para a simulação

## Slide 18: Hierarquia RVfpga
Nome | Descrição
SweRV EH1 Core | Núcleo comercial de código aberto RISC-V desenvolvido pela Western Digital (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV).
SweRV EH1 Core Complex | SweRV EH1 core com memória adicional (ICCM, DCCM, e cache de instruções), controlador de interrupção programável (PIC), interfaces de barramentos, e unidade de depuração (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV).
SweRVolfX (Extended SweRVolf) | System-on-a-Chip utilizado no curso de RVfpga. É uma extensão do SweRVolf. SweRVolf (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf): Um SoC de código aberto construído em torno do SweRV EH1 Core Complex. Adiciona uma ROM de arranque, interface UART, controlador de sistema, interligação (AXI Interconnect, Wishbone Interconnect, e ponte AXI-para-Wishbone), e um controlador SPI. SweRVolfX: Adiciona 4 novos periféricos ao SweRVolf: um GPIO, um PTC, um SPI adicional e um controlador para os 8 mostradores de 7 segmentos.

## Slide 19: Hierarquia RVfpga
Nome | Descrição
RVfpgaNexys | O SoC SweRVolfX foi concebido para a placa Nexys A7 e os seus periféricos. Acrescenta uma interface DDR2, unidade CDC (clock domain crossing), lógica BSCAN (para a interface JTAG) e gerador de relógio. RVfpgaNexys é o mesmo que SweRVolf Nexys (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf), excepto que este último é baseado no SweRVolf.
RVfpgaSim | O SoC SweRVolfX com um encapsulamento de banco de ensaio (testbench wrapper) e memória AXI destinado à simulação. RVfpgaSim é o mesmo que SweRVolf sim, (https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRVolf), exceto que este último é baseado no SweRVolf.

## Slide 20: SweRV EH1 Core e SweRV EH1 Core Complex
Figura de https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV/blob/master/docs/RISC-V_SweRV_EH1_PRM.pdf
Núcleo de código aberto da Western Digital
Núcleo superescalar de 32 bits (RV32ICM), com pipeline de 9 fases e dupla emissão de instruções
Memórias de Instruções e dados separadas (ICCM e DCCM) e acopladas diretamente ao núcleo
Cache de Instruções I$ associativa de 4 vias com paridade ou proteção ECC
Controlador de Interrupção Programável
Unidade de Depuração Central em conformidade com a especificação RISC-V Debug
System Bus: AXI4 ou AHB-Lite

## Slide 21: SweRVolfX SoC
System-on-chip (SoC) de código-aberto da Chips Alliance
SweRVolf usa o núcleo SweRV EH1. O SweRVolf inclui uma Boot ROM, UART, um Controlador de Sistema e um controlador SPI (SPI1)
SweRVolfX estende o SweRVolf com outro controlador SPI (SPI2), e GPIO (General Purpose Input/Output), 8 mostradores de 7-Segmentos e um PTC (a vermelho).
SweRV EH1 Core usa um barramento AXI e os periféricos usam um barramento Wishbone bus, pelo que o SoC também tem uma ponte AXI-Wishbone
Sistema | Endereço
Boot ROM | 0x80000000 - 0x80000FFF
System Controller | 0x80001000 - 0x8000103F
SPI1 | 0x80001040 - 0x8000107F
SPI2 | 0x80001100 - 0x8000113F
Timer | 0x80001200 - 0x8000123F
GPIO | 0x80001400 - 0x8000143F
UART | 0x80002000 - 0x80002FFF
Mapa de Memória do SweRVolfX

## Slide 22: RVfpgaNexys
RVfpgaNexys: SweRVolfX SoC para a placa FPGANexys A7 com os periféricos:
  Core & Sistema:
    SweRVolfX SoC
    Controlador DRAM Lite
    Gerador de sinal e domínio de relógio, e lógica BSCAN para o porto JTAG
  Periféricos usados na placa FPGA Nexys A7 :
    Memória DDR2
    Ligação UART via USB
    Memória Flash SPI
    16 LEDs e 16 interruptores
    Acelerómetro SPI
    8 mostradores de 7-segmentos

## Slide 23: RVfpgaSim
RVfpgaSim é o SweRVolfX SoC acoplado a um banco de ensaio (testbench) para ser utilizado por simuladores HDL.

## Slide 24: Extensões do Sistema RVfpga
O Sistema Rvfpga é aprofundado nos laboratórios 6-10 :
  Um controlador GPIO adicional para fazer interface com os botões na placa Nexys A7
  Modificação do controlador dos mostradores de 7 segmentos
  Novos módulos temporizadores para utilização dos LEDs tricolores existentes na placa
  Novas fontes de interrupção externa

## Slide 25: Panorama dos Labs RVfpga

## Slide 26: Panorama dos Labs RVfpga
Parte 1: Labs 1-10
Projeto e Programação com o Vivado
Sistemas de E/S
Parte 2: Labs 11-20
Core do RISC-V
Sistemas de Memória do RISC-V
Desempenho do RISC-V
Todos os laboratórios incluem exercícios de utilização e/ou modificação do Sistema RVfpga para aumentar a compreensão através da concepção prática. O RVfpga inclui programas e soluções de exemplo em C e Assembly

## Slide 27: RVfpga Labs 1-4: Programação
Lab 1: Programação em C: Escrever um programa em C no PlatformIO e execute-o / depure-o no RVfpgaNexys/RVfpgaSim/Whisper. Introduz também os pacotes de suporte de placa e de suporte de plataforma (BSP e PSP) da Western Digital para operações de suporte, como a impressão no terminal.
Lab 2: Linguagem Assembly RISC-V : Escrever um programa em Assembly RISC-V no PlatformIO e executá-lo/depurá-lo no RVfpgaNexys/ RVfpgaSim/ Whisper.
Lab 3: Chamadas a Funções: Introdução às chamadas de função, às bibliotecas C e à convenção de chamadas do RISC-V.
Lab 4: Processamento de Imagem: C & Assembly: Incorporar código Assembly com código C.

## Slide 28: RVfpga Labs 5-10: E/S & Periféricos
Lab 5: Criando um projeto no Vivado: Criar um projeto no Vivado para implementar o RVfpgaNexys numa placa FPGA e simular o RVfpgaSim no Verilator.
Lab 6: Introdução às E/S: Introdução às E/S mapeadas na memória e ao módulo GPIO de código-aberto do sistema RVfpga.
Lab 7: Mostradores de 7 segmentos: Construir um descodificador de mostrador de 7 segmentos e integrá-lo no sistema RVfpga.
Lab 8: Temporizadores: Compreender e utilizar temporizadores e um controlador de temporizador.
Lab 9: E/S Orientadas à Interrupção: Introdução ao suporte de interrupções do sistema RVfpga e à utilização de E/S acionadas por interrupções.
Lab 10: Barramentos Série: Introdução às interfaces de série (SPI, I2C e UART). Mostrar como utilizar o acelerómetro integrado na placa que utiliza uma interface SPI.

## Slide 29: RVfpga Labs 11-20: O Núcleo RISC-V
Lab 11: Compreender a configuração do SweRV EH1, a estrutura do núcleo e a monitorização de desempenho.
Labs 12, 13, 16: Examinar o fluxo de instruções através do pipeline (aritmética/lógica, memória, e saltos condicionais e incondicionais).
Labs 14-16: Compreender os conflitos e como lidar com eles.
Lab 16: Compreender e modificar o preditor de saltos.
Lab 17: Explorar a execução superescalar.
Lab 18: Adição de novas instruções e contadores de hardware.
Lab 19: Compreender a hierarquia da memória e I$.
Lab 20: Ativar ICCM e DCCM (memórias de instruções e dados estreitamente acopladas) e comparar desempenhos com benchmarks.

## Slide 30: Hierarquia das Pastas

## Slide 31: Hierarquia das Pastas dos Materiais RVfpga
RVfpga/Documents: Documentos (GSG, Slides, Labs, …).
  LabInstructions:
    Instruções para cada laboratório + Figuras utilizadas nas instruções de cada laboratório.
RVfpga/verilatorSIM: Fontes para o simulador Verilator
RVfpga/src folder: Fontes Verilog para o SoC
RVfpga/examples: projetos PlatformIO para os exemplos GSG
RVfpga/Labs:
  Lab1,…, Lab20: Recursos a utilizar durante a realização dos laboratórios.
  RVfpgaLabsSolutions: Soluções de exercícios para os laboratórios.
    ProgramsAndDocuments: Soluções para as tarefas e exercícios propostos.
    Modified_RVfpgaSystem: Sistema RVfpga modificado conforme orientado pelos exercícios dos Labs 6-10 e Lab 18. Soluções para os exercícios + Instruções.

## Slide 32: Instalação das Ferramentas RVfpga

## Slide 33: Ferramentas de Software RVfpga (Sec. 5 GSG)
Vivado IDE da Xilinx
  Ver ficheiros fonte RVfpga (Verilog / SystemVerilog) e hierarquia do projeto
  Criar um bitfile (ficheiro de configuração da FPGA) para o RVfpga na Nexys A7
Visual Studio Code (VSCode) + PlatformIO
  PlatformIO: uma extensão do VSCode
  Configurar o sistema RVfpga na placa Nexys A7
  Compilar, descarregar, executar e depurar programas C e Assembly no sistema RVfpga
Verilator –simulador HDL (linguagem de descrição de hardware)
  Simular o sistema RVfpga a baixo-nível (HDL) para analisar os seus sinais internos
GTKWave – visualizador de formas de ondas
Esta secção de slides abrange o material das Secções 2 e 5 do Guia de Iniciação (GSG).

## Slide 34: Instalação mínima de ferramentas (Sec. 2 GSG)
VSCode
  Descarregar o VSCode para Linux, Windows ou MacOS
  Instalar no seu sistema
Instalar o PlatformIO dentro do VSCode
  No Linux: Instalar os utilitários python3
  Ícone de Extensões: Procure por PlatformIO e instale-o
  Instalar os drivers da Nexys A7 :
    Linux: Utilizar a pasta fornecida
    Windows: Utilizar a aplicação Zadig (ver Apêndice)
    Mac OS: Não é necessário
Instale o GTKWave seguindo as instruções para seu SO

## Slide 35: Exemplos Iniciais

## Slide 36: LEDs-Switches – Execução na Placa (Secções 6.A e 6.E do GSG)
Ligar a placa Nexys A7.
Abrir o VSCode e o PlatformIO.
Clique em File → Open Folder e selecionar:
[RVfpgaPath]\RVfpga\examples\LedsSwitches_C-Lang
Analisar o código fonte do programa: src/LedsSwitches_C-Lang.c.
Na primeira vez que um exemplo RVfpga é aberto no PlatformIO, a plataforma Chips Alliance é instalada automaticamente. Ela inclui as ferramentas RISC-V pré-construídas, o OpenOCD, o simulador Verilator, etc.
Descarregar o RVfpgaNexys para a placa Nexys A7. Primeiro, é necessário atualizar o caminho. Pode ser necessário atualizar a janela Project Tasks.
Descarregar e executar o exemplo LEDs-Switches.
Esta secção de slides cobre o material das Secções 6-8 do Guia de Iniciação (GSG).

## Slide 37: Exemplo AL_Operations – Execução na Placa (Sec. 6.B do GSG)
Se ainda não estiver aberto, abra o VSCode e o PlatformIO
Clique em File → Close Folder no menu ficheiro no topo. Em seguida, clique em File → Open Folder e selecione:
[RVfpgaPath]\RVfpga\examples\AL_Operations
Analisar o código fonte do programa
Se necessário, configure o RVfpgaNexys na placa Nexys A7.
Descarregar, executar e depurar exemplos de AL_Operations.

## Slide 38: Exemplo AL_Operations – Simulação no Whisper (Sec. 8 do GSG)
Clique em File → Open File e faça duplo clique em [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/AL_Operations/platformio.ini, e defina whisper como a ferramenta de depuração, descomentando a linha 17.
Lançar o depurador como habitualmente
Agora pode depurar o programa exactamente como fez na Secção 6.B, mas desta vez o programa está a ser executado em simulação no Whisper em vez de na placa FPGA Nexys A7.

## Slide 39: Exemplo AL_Operations – Simulação no Verilator (Sec. 7 do GSG)
Abrir o ficheiro platformio.ini. Definir o caminho para o RVfpgaSim.
Executar a simulação clicando no ícone PlatformIO
Expandir Project Tasks → env:swervolf_nexys → Platform e clicar em Generate Trace
Alguns segundos após o passo anterior, o ficheiro trace.vcd deve ter sido gerado e pode abri-lo com o GTKWave
Adicionar sinais: clique em File – Read Tcl Script File e selecionar [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/AL_Operations/test.tcl

## Slide 40: Exemplo HelloWorld (Sec. 6.F do GSG)
Abra o VSCode e o PlatformIO. Clique em File → Close Folder. Clique em File → Open Folder no menu de ficheiro superior e seleccionar:
[RVfpgaPath]\RVfpga\examples\HelloWorld_C-Lang
Configurar o sistema:
  Monitor série do PlatformIO: Usar o parâmetro monitor_speed no ficheiro platformio.ini
  Em Linux, adicione-se aos grupos dialout, tty e uucp
Descarregar e executar o exemplo HelloWorld. Quando o programa começar a ser executado, abra o monitor de série, clicando no botão de ligação disponível na parte inferior do VS Code.

## Slide 41: HelloWorld – Simulação no Whisper (Sec. 8 do GSG)
Clique em File → Open File e fazer duplo clique em [RVfpgaPath]/RVfpga/examples/HelloWorld_C-Lang/platformio.ini, e definir o whisper como a ferramenta de depuração descomentando a linha 17.
Inicie o depurador como habitualmente. Pode agora depurar o programa exactamente como fez na Secção 6.B, mas desta vez o programa está a ser executado em simulação no Whisper em vez de na placa FPGA Nexys A7.
Dado que este programa usa a função printfNexys no Whisper, não deve abrir o monitor de série PlatformIO, uma vez que as mensagens são mostradas na consola DEBUG.

## Slide 42: Lab 1: Programação em C

## Slide 43: RVfpga Lab 1: Programação em C
Criar um projeto no PlatformIO
Adicionar o programa em C de exemplo ao projeto
Configurar o RVfppgaNexys na placa Nexys A7
Descarregar o programa em C para o RVfpgaNexys e executar/depurar o programa
Completar alguns ou todos os exercícios no final do Lab
Lembre-se que também pode simular o programa em Verilator (com o RVfpgaSim) ou Whisper.

## Slide 44: RVfpga Lab 1: Exemplo de Programa em C
// Endereços de E/S mapeados em memória
#define GPIO_SWs 0x80001400
#define GPIO_LEDs 0x80001404
#define GPIO_INOUT 0x80001408
#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)
#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }
int main ( void )
{
int En_Value=0xFFFF, switches_value;
WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);
while (1) {
switches_value = READ_GPIO(GPIO_SWs); // ler valor nos interruptores
switches_value = switches_value >> 16; // deslocar para 16 bits inferiores
WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, switches_value); // mostrar o valor dos interruptores nos LEDs
}
return(0);
}
Este programa escreve o valor dos interruptores nos LEDs.

## Slide 45: RVfpga Lab 1: Endereços de E/S Mapeados em Memória
Dispositivo | Endereço de E/S mapeado em memória
Interruptores (16 na placa Nexys A7) | 0x80001400 (16 bits superiores)
LEDs (16 na placa Nexys A7) | 0x80001404 (16 bits inferiores)
Entrada/Saída do GPIO (1 = saída, 0 = entrada) | 0x80001408

## Slide 46: RVfpga Lab 1: BSP & PSP da Western Digital
A Western Digital fornece:
  PSP: Processor Support Package - pacote de apoio ao processador
  BSP: Board Support Package - pacote de apoio à placa
Estes fornecem funções comuns para um determinado processador (core SweRV EH1) e a placa FPGA (Nexys A7).
  Exemplo: printfNexys (tal como a função printf em C)

## Slide 47: RVfpga Lab 1: escrever num terminal via UART
#if defined(D_NEXYS_A7)
#include <bsp_printf.h>
#include <bsp_mem_map.h>
#include <bsp_version.h>
#else
PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")
#endif
#include <psp_api.h>
#define DELAY 10000000
int main(void) {
int i, j = 0;
// Initialize UART
uartInit();
while (1) {
printfNexys("Hello RVfpga users! Iteration: %d\n", j);
for (i=0; i < DELAY; i++) ; // delay between printf's
j++;
}
}
Adicione esta linha ao ficheiro platform.ini :
monitor_speed = 115200
Depois do programa começar a correr, abrir o terminal do PlatformIO premindo este botão na parte inferior da janela:

## Slide 48: RVfpga Lab 1: Exemplos de exercícios – E/S
Exercício 1. Escreva um programa em C que faça piscar o valor dos interruptores nos LEDs. O valor deve ser ativado e desativado de forma suficientemente lenta para que uma pessoa possa ver a intermitência.
Exercício 2. Escreva um programa em C que mostre o valor inverso dos interruptores nos LEDs. Por exemplo, se os interruptores forem (em binário): 01010101010101010101, então os LEDs devem mostrar: 101010101010101010; se os interruptores forem: 111100001111110000, então os LEDs devem exibir : 0000111100001111...
Exercício 4. Escreva um programa em C que mostre a adição sem sinal de 4 bits dos 4 bits menos significativos dos interruptores e dos 4 bits mais significativos dos interruptores. Mostre o resultado nos 4 bits menos significativos (mais à direita) dos LEDs. O quinto bit dos LEDs deve acender-se quando ocorre um overflow sem sinal (ou seja, quando o carry out é 1).

## Slide 49: RVfpga Lab 1: Exemplos de exercícios – Algoritmos
Exercício 5. Escreva um programa em C que encontre o maior divisor comum de dois números, a e b, de acordo com o algoritmo de Euclides. Os valores a e b devem ser variáveis definidas estaticamente no programa.
Exercício 9. Implemente o algoritmo bubble sort em C. Este algoritmo ordena os elementos de um vector por ordem crescente através do seguinte procedimento:
  Percorrer o vector repetidamente até terminar.
  Trocar qualquer par de elementos adjacentes se V(i) > V(i+1).
  O algoritmo pára quando todos os pares de elementos consecutivos estão em ordem.
Exercício 10. Escreva um programa em C que calcule o factorial de um dado número não negativo, n, através de multiplicações iterativas. Embora deva testar o seu programa para vários valores de n, a sua apresentação final deve ser para n = 7. O programa deve imprimir o valor de factorial(n) no final do programa. n deve ser uma variável definida estaticamente no programa.

## Slide 50: Lab 2: Assembly RISC-V

## Slide 51: RVfpga Lab 2: Assembly RISC-V
Crie um projeto no PlatformIO de raiz
Adicionar exemplo de programa de Assembly RISC-V ao projeto
  LedsSwitches
Executar e depurar o programa:
  Na placa Nexys A7
  No Whisper
Realize os exercícios no final do lab
Crie um projeto de raiz

## Slide 52: RVfpga Lab 3: Instruções do Assembly RISC-V
Instruções/Pseudoinstruções comuns do Assembly RISC-V
Assembly RISC-V | Descrição | Operação | 
add s0, s1, s2 | Adição | s0 = s1 + s2 | 
sub s0, s1, s2 | Subtracção | s0 = s1 - s2 | 
addi t3, t1, -10 | Adição com constante | t3 = t1 – 10 | 
mul t0, t2, t3 | Multiplicação a 32 bits | t0 = t2 * t3 | 
div s9, t5, t6 | Divisão | t9 = t5 / t6 | 
rem s4, s1, s2 | Resto (ou módulo) | s4 = s1 % s2 | 
and t0, t1, t2 | AND bit-a-bit | t0 = t1 & t2 | 
or t0, t1, t5 | OR bit-a-bit | t0 = t1 ¦ t5 | 
xor s3, s4, s5 | XOR bit-a-bit | s3 = s4 ^ s5 | 
andi t1, t2, 0xFFB | AND bit-a-bit com constante | t1 = t2 & 0xFFFFFFFB | 
ori t0, t1, 0x2C | OR bit-a-bit com constante | t0 = t1 ¦ 0x2C | 
xori s3, s4, 0xABC | XOR bit-a-bit com constante | s3 = s4 ^ 0xFFFFFABC | 
sll t0, t1, t2 | Deslocamento lógico para a esquerda | t0 = t1 << t2 | 
srl t0, t1, t5 | Deslocamento lógico para a direita | t0 = t1 >> t5 | 
sra s3, s4, s5 | Deslocamento aritmético para a direita | s3 = s4 >>> s5 | 
slli t1, t2, 30 | Deslocação lógica à esquerda com constante | t1 = t2 << 30 | 
srli t0, t1, 5 | Deslocamento lógico para a direita com constante | t0 = t1 >> 5 | 
srai s3, s4, 31 | Deslocamento aritmético para a direita com constante | s3 = s4 >>> 31 | 

## Slide 53: RVfpga Lab 3: Instruções do Assembly RISC-V
Instruções/Pseudoinstruções comuns do Assemby RISC-V (continuação)
Assembly RISC-V | Descrição | Operação | 
lw s7, 0x2C(t1) | Carregar palavra | s7 = memory[t1+0x2C] | 
lh s5, 0x5A(s3) | Carregar meia-palavra | s5 = SignExt(memory[s3+0x5A]15:0) | 
lb s1, -3(t4) | Carregar byte | s1 = SignExt(memory[t4-3]7:0) | 
sw t2, 0x7C(t1) | Guardar palavra | memory[t1+0x7C] = t2 | 
sh t3, 22(s3) | Guardar meia-palavra | memory[s3+22]15:0 = t315:0 | 
sb t4, 5(s4) | Guardar byte | memory[s4+5]7:0 = t47:0 | 
beq s1, s2, L1 | Saltar se igual | if (s1==s2), PC = L1 | 
bne t3, t4, Loop | Saltar se diferente | if (s1!=s2), PC = Loop | 
blt t4, t5, L3 | Saltar se for menor | if (t4 < t5), PC = L3 | 
bge s8, s9, Done | Saltar se for maior ou igual | if (s8>=s9), PC = Done | 
li s1, 0xABCDEF12 | Carregar constante | s1 = 0xABCDEF12 | 
la s1, A | Carregar endereço | s1 = Memory address where variable A is stored | 
nop | Instrução nula (Nop) | no operation | 
mv s3, s7 | Copiar valor de registo | s3 = s7 | 
not t1, t2 | Negação bit (Inverter bit-a-bit) | t1 = ~t2 | 
neg s1, s3 | Negar | s1 = -s3 | 
j Label | Saltar | PC = Label | 
jal L7 | Saltar e guardar enderelço de retorno | PC = L7; ra = PC + 4 | 
jr s1 | Saltar para o endereço no registo | PC = s1 | 

## Slide 54: RVfpga Lab 3: Registos RISC-V
32 registos de 32 bits
Nome | Número de Registo | Uso
zero | x0 | Valor constante 0
ra | x1 | Endereço de retorno
sp | x2 | Ponteiro da pilha
gp | x3 | Ponteiro global
tp | x4 | Ponteiro de thread
t0-2 | x5-7 | Variáveis temporárias
s0/fp | x8 | Variável preservada/Ponteiro da frame
s1 | x9 | Variável preservada
a0-1 | x10-11 | Argumentos de função/Valores de retorno
a2-7 | x12-17 | Argumentos de função
s2-11 | x18-27 | Variável preservada
t3-6 | x28-31 | Variável temporária

## Slide 55: RVfpga Lab 2: Exemplo de programa Assembly RISC-V
// Endereços de E/S mapeados em memória
# GPIO_SWs = 0x80001400
# GPIO_LEDs = 0x80001404
# GPIO_INOUT = 0x80001408
.globl main
main:
main:
li t0, 0x80001400 # endereço base dos registos de GPIO mapeados em memória
li t1, 0xFFFF # definir direcção dos GPIOs
# metade superior = interruptores (entradas) (=0)
# metade inferior = saídas (LEDs) (=1)
sw t1, 8(t0) # GPIO_INOUT = 0xFFFF
repeat:
lw t1, 0(t0) # ler interruptores: t1 = GPIO_SWs
srli t1, t1, 16 # desloca val para a direita em 16 bits
sw t1, 4(t0) # escreve valor para os LEDs: GPIO_LEDs = t1
j repeat # repete o ciclo
Este programa escreve o valor dos interruptores nos LEDs.
Localização da pasta: [RVfpgaPath]\RVfpga\Labs\Lab02

## Slide 56: RVfpga Lab 2: Os mesmos exercícios do laboratório 1 - Exemplo
Exercício 4. Escreva um programa em C que apresente a soma de 4 bits sem sinal dos 4 bits menos significativos dos interruptores e dos 4 bits mais significativos dos interruptores. Mostre o resultado nos 4 bits menos significativos (mais à direita) dos LEDs. O quinto bit dos LEDs deve acender-se quando ocorre um overflow sem sinal (ou seja, quando o carry out é 1).

## Slide 57: Lab 3: Chamadas a Funções

## Slide 58: RVfpga Lab 3: Chamadas a Funções
Escrever programas em C com chamadas a funções (procedimentos)
Escrever programas em C com chamadas a funções em bibliotecas:
  Usando bibliotecas standard
  Usando as bibliotecas da WD, específicas para o RVfpga
Convenção de chamada de funções (procedimentos) no RISC-V

## Slide 59: RVfpga Lab 3: Exemplo de Programa com Funções
// Endereços de E/S mapeados em memória
#define GPIO_SWs 0x80001400
#define GPIO_LEDs 0x80001404
#define GPIO_INOUT 0x80001408
#define READ_GPIO(dir) (*(volatile unsigned *)dir)
#define WRITE_GPIO(dir, value) { (*(volatile unsigned *)dir) = (value); }
void IOsetup();
unsigned int getSwitchVal();
void writeValtoLEDs(unsigned int val);
int main ( void ) {
unsigned int switches_val;
IOsetup();
while (1) {
switches_val = getSwitchVal();
writeValtoLEDs(switches_val);
}
return(0);
}

## Slide 60: RVfpga Lab 3: Exemplo de Programa com Funções
void IOsetup()
{
int En_Value=0xFFFF;
WRITE_GPIO(GPIO_INOUT, En_Value);
}
unsigned int getSwitchVal()
{
unsigned int val;
val = READ_GPIO(GPIO_SWs); // ler valor dos interruptores
val = val >> 16; // deslocar para os 16 bits menos significativos
return val;
}
void writeValtoLEDs(unsigned int val)
{
WRITE_GPIO(GPIO_LEDs, val); // apresentar val nos LEDs
}

## Slide 61: RVfpga Lab 3: Bibliotecas C
Bibliotecas
  Recolha de funções de uso corrente
  Providenciado para que as funções comuns estejam disponíveis prontamente (poupar tempo de programação)
Exemplo de bibliotecas C:
  math.h (biblioteca matemática): inclui funções tais como sqrt (raiz quadrada), cos (cosseno), etc.
  stdio.h (biblioteca de E/S comum): inclui funções para fazer a impressão de valores no ecrã (printf), leitura de valores dos utilizadores (scanf), etc.
  stdlib.h (biblioteca standard): inclui funções para gerar números aleatórios (rand), e conversão de dados (atoi,atof,atol,strtod,strtol).
  Muitas outras… (pesquisar “C libraries”)

## Slide 62: RVfpga Lab 3: Exemplo de programa com Biblioteca C
#include <stdlib.h>
...
int main(void) {
unsigned int val;
volatile unsigned int i;
IOsetup();
while (1) {
val = rand() % 65536;
writeValtoLEDs(val);
for (i = 0; i < DELAY; i++)
;
}
return(0);
}
Este programa escreve um número aleatório entre 0 e 65535 para os LEDs.

## Slide 63: RVfpga Lab 3: Bibliotecas WD
Já usámos a printfNexys em muitos programas
Lab 9: Utilização de funções WD para o tratamento de interrupções

## Slide 64: RVfpga Lab 3: Convenção de Chamadas em RISC-V
Chamar uma função
  jal function_label
Retorno de uma função
jr ra
Argumentos
  colocados nos registos a0-a7
Valor de retorno
  colocado no registo a0

## Slide 65: RVfpga Lab 3: Exemplo da Convenção de Chamadas em RISC-V
Código C
int main() {
...
  int y = y + func1(1, 2, 3)
  y++;
  ...
  }
  int func1(int a, int b, int c) {
  int sum;
  sum = a + b + c;
  return sum;
  }
Assembly RISC-V
  # y está em s0
  main:
  ...
  addi a0, zero, 1 #valores em registos de argumentos
  addi a1, zero, 2
  addi a2, zero, 3
  jal func1 # chamar função func1
  add s0, s0, a0 # y = y + valor de retorno
  addi s0, s0, 1 # y = y++
  ...
  # sum está em s0
  func1:
  add s0, a0, a1 # sum = a + b
  add s0, s0, a2 # sum = a + b + c
  addi a0, s0, 0 # valor de retorno = sum
  jr ra # retornar

## Slide 66: RVfpga Lab 3: A Pilha (Stack)
Espaço de rascunho em memória utilizado para guardar valores de registo
O Stack Pointer (sp) contém o endereço do topo da pilha
A pilha cresce para baixo na memória. Assim, por exemplo, para criar espaço para 4 palavras (16 bytes) na pilha é utilizado o seguinte código:
addi sp, sp, -16
Duas categorias de registos:
  Registos preservados: o conteúdo do registo deve ser preservado entre chamadas de funções (i.e., contêm o mesmo valor antes e depois de uma chamada de função)
  Registos não preservados: o conteúdo do registo não deve ser preservado nas chamadas de função (ou seja, o registo não precisa de ser o mesmo antes e depois de uma chamada da função))
  Registos salvos (s0-s11), o registo do endereço de retorno (ra), e o ponteiro da pilha (sp) são registos preservados. Todos os outros registos não são preservados.

## Slide 67: RVfpga Lab 4: Registos Preservados/Não Preservados
Nome | Número de Registo | Uso | Preservado
zero | x0 | Valor constante 0 | -
ra | x1 | Endereço de retorno | Sim
sp | x2 | Ponteiro da pilha | Sim
gp | x3 | Ponteiro global | -
tp | x4 | Ponteiro de thread | -
t0-2 | x5-7 | Variáveis temporárias | Não
s0/fp | x8 | Variável preservada/Ponteiro da frame | Sim
s1 | x9 | Variável preservada | Sim
a0-1 | x10-11 | Argumentos de função/Valores de retorno | Não
a2-7 | x12-17 | Argumentos de função | Não
s2-11 | x18-27 | Variável preservada | Sim
t3-6 | x28-31 | Variável temporária | Não

## Slide 68: RVfpga Lab 4: A Pilha – Código Assembly Revisto
Código C
int main() {
...
  int y = y + func1(1, 2, 3)
  y++;
  ...
  }
  int func1(int a, int b, int c) {
  int sum;
  sum = a + b + c;
  return sum;
  }
Assembly RISC-V
  # y is in s0
  main: ...
  addi a0, zero, 1 # por valores nos registos de args
  addi a1, zero, 2
  addi a2, zero, 3
  jal func1 # função de chamada func1
  add s0, s0, a0 # y = y + valor de retorno
  addi s0, s0, 1 # y = y++
  ...
  # sum is in s0
  func1:addi sp, sp, -4 # reservar espaço na pilha
  sw s0, 0(sp) # guardar s0 na pilha
  add s0, a0, a1 # sum = a + b
  add s0, s0, a2 # sum = a + b + c
  addi a0, s0, 0 # valor de retorno = sum
  lw s0, 0(sp) # recuperar s0 da pilha
  addi sp, sp, 4 # recuperar o ponteiro da pilha
  jr ra # retornar

## Slide 69: RVfpga Lab 3: Exemplos de exercícios - Programas em C
Exercício 3. Escreva um programa em C que meça o tempo de reacção. O seu programa deve medir o tempo que uma pessoa demora a ligar o interruptor mais à direita (SW[0]) depois de todos os LEDs se acenderem. Utilize a função rand() da biblioteca stdlib.h para gerar um período de tempo aleatório entre cada tentativa do utilizador para testar o seu tempo de reacção.

## Slide 70: RVfpga Lab 3: Exemplos de exercícios - Programas em C
Exercício 8. Escreva um programa RISC-V em assembly chamado Filter.S (o programa deve estar em conformidade com o modelo de gestão de funções estudado anteriormente). Pode utilizar o seguinte pseudo-código:
    #define N 6
    int i, j=0, A[N]={48,64,56,80,96,48}, B[N];
    for (i=0; i<(N-1); i++){
    if( (myFilter(A[i],A[i+1])) == 1){
    B[j]=A[i]+ A[i+1] + 2;
    j++;
    }
    }
Escreva o código Assembly RISC-V equivalente, incluindo quaisquer directivas necessárias para reservar espaço de memória e declarando as secções correspondentes (.data, .bss e .text). A função myFilter retorna o valor 1 se o primeiro argumento for múltiplo de 16 e o segundo for maior que o primeiro; caso contrário, retorna 0.
Escreva o código Assembly da função myFilter.

## Slide 71: Lab 4: C e Assembly

## Slide 72: RVfpga Lab 4: Combinando C e Assembly
Exemplo: Programa de processamento de imagem
Algumas funções escritas em C e outras em Assembly
Converter uma imagem a cores noutra em escala de cinza

## Slide 73: RVfpga Lab 4: Programa de Processamento de Imagem
Cada pixel é armazenado como três cores com 8 bits : R = vermelho (red), G = verde (green), B = azul (blue)
Qualquer cor pode ser criada através da variação dos valores R, G, e B
Para converter a imagem para uma escala de cinzentos de 8 bits (grey), cada pixel é transformado da seguinte forma :
grey = (306*R + 601*G + 117*B) >> 10
Os pesos RGB somam até 1024 (306 + 601 + 117 = 1024), para voltar à gama de 8 bits (0-255), o resultado é dividido por 1024 (i.e., deslocado para a direita por 10 bits : >> 10)
Para mais detalhes sobre o algoritmo, ver:
https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/rgb2gray.html

## Slide 74: RVfpga Lab 4: Funções em Assembly
.globl ColourToGrey_Pixel
.text
ColourToGrey_Pixel:
li x28, 306 # a0 = R * 306
mul a0, a0, x28
li x28, 601 # a1 = G * 601
mul a1, a1, x28
li x28, 117 # a2 = B * 117
mul a2, a2, x28
add a0, a0, a1 # grey = a0 + a1 + a2
add a0, a0, a2
srl a0, a0, 10 # grey = grey / 1024
ret # return
.end
grey = (306*R + 601*G + 117*B) >> 10
.globl torna a função CoulourToGrey_Pixel visível a todos os ficheiros no projeto

## Slide 75: RVfpga Lab 4: Estruturas (Structs) e Arrays
typedef struct {
unsigned char R;
unsigned char G;
unsigned char B;
} RGB;
extern unsigned char VanGogh_128x128[]; // Array 1D com valores individuais RGB
RGB ColourImage[N][M]; // Array 2D da estrutura RGB (imagem a cores)
unsigned char GreyImage[N][M]; // Array 2D da Imagem em escala de cinzentos
// VanGogh_128.c
unsigned char VanGogh_128x128[] = { 157, // R (pixel [0][0])
182, // G (pixel [0][0])
161, // B (pixel [0][0])
171, // R (pixel [0][1])
195, // G (pixel [0][1])
173, // B (pixel [0][1])
173, // R (pixel [0][2])
... }

## Slide 76: RVfpga Lab 4: Função Principal (Main)
int main(void) {
// Criar uma matriz N x M usando a imagem de entrada
initColourImage(ColourImage);
// Transformar imagem colorida em imagem cinzenta
ColourToGrey(ColourImage,GreyImage);
...
}
void ColourToGrey(RGB Colour[N][M], unsigned char Grey[N][M]) {
int i,j;
for (i=0; i<N; i++)
for (j=0; j<M; j++)
Grey[i][j] = ColourToGrey_Pixel(Colour[i][j].R, Colour[i][j].G,
Colour[i][j].B);
}

## Slide 77: RVfpga Lab 4: Projeto e Exercícios Fornecidos
Exercício 1. Executar o programa numa imagem de entrada diferente.
Exercício 2. Crie uma função C que conte o número de pixels próximos do branco (>235) e próximos do preto (<20) na imagem em escala de cinzentos de VanGogh. Imprima os dois números na consola série.
Exercício 3. Transformar a sub-rotina Assembly ColourToGrey_Pixel numa função C, e a função C ColourToGrey numa sub-rotina Assembly que invoca a função em C ColourToGrey_Pixel.
Exercício 4. Aplicar um filtro de desfocagem (Blur) à imagem a cores de VanGogh.

## Slide 78: Lab 5: Projeto em Vivado

## Slide 79: RVfpga Lab 5: Projeto RVfpga em Vivado
Vivado é uma ferramenta da Xilinx para visualizar, modificar e sintetizar o código fonte (Verilog) do sistema RVfpga.
O código fonte do sistema RVfpga está em :
[RVfpgaPath]/RVfpga/src
Neste laboratório, os utilizadores criam um projeto em Vivado que contém o código-fonte do sistema RVfpga, sintetize o RVfpgaNexys destinado à placa Nexys A7 e crie um bitfile que contém informações para configurar a FPGA como RVfpgaNexys.
O Vivado (e o Verilator) são utilizados extensivamente nos Labs 6-20 para modificar e simular o sistema RVfpga.

## Slide 80: Lab 6: Introdução às E/S

## Slide 81: RVfpga Lab 6: Introdução às E/S
Principais características de um sistema de E/S de uso geral e do sistema utilizado no sistema RVfpga
Versão teórica simplificada de um controlador GPIO genérico
Controlador GPIO utilizado no SoC SweRVolfX:
  Analisamos primeiro a sua especificação de alto nível e introduzimos exercícios elementares
  Em seguida, analisamos a sua implementação de baixo nível, simulando o RVfpgaSim no Verilator e introduzindo exercícios avançados

## Slide 82: RVfpga Lab 6: Processador Genérico com E/S
controlador do dispositivo (possui vários registos)

## Slide 83: RVfpga Lab 6: E/S de uso geral (GPIO)
Periféricos
E/S de uso geral :
  Permite ao processador ler/escrever em pinos ligados a periféricos (interruptores e LEDs)
  Cada pino pode ser configurado como entrada ou saída usando um buffer de três estados (tri-state)
Três registos mapeados em memória :
  Registo de Leitura: valor lido a partir do pino
  Registo de Escrita: valor a escrever num pino
  Registo de ativação: 1 = saída, 0 = entrada

## Slide 84: RVfpga Lab 6: Módulo GPIO SweRVolfX
Módulo GPIO do OpenCores
https://opencores.org/projects/gpio
Permite até 32 pinos de GPIO
  Todos os pinos podem ser configurados individualmente como entradas (enable = 0) ou saídas (enable = 1)
  A configuração pode mudar ao longo do programa
Registo | Endereço Mapeado em Memória
Registo de Leitura | 0x80001400
Registo de Escrita | 0x80001404
Registo de Ativação | 0x80001408

## Slide 85: RVfpga Lab 6: Registos Mapeados em Memória
Mapeamento de LEDs e interruptores para pinos GPIO:
  LEDS: pinos [15:0] (saídas do processador)
  Interruptores: pinos [31:16] (entradas para o processador)
Configure o GPIO :
  Registo de ativação = 0x0000FFFF (1 = saída, 0 = entrada)
li t0, 0x80001400
li t1, 0xFFFF
sw t1, 8(t0) # Enable Register = 0xFFFF
Escrita nos LEDs:
  Escrever valor em [15:0] no endereço 0x80001404
  sw t3, 4(t0) # LEDs = [t3]15:0
Leitura dos interruptores:
  Ler os interruptores nos bits [31:16] do endereço 0x80001400
  Deslocar 16 bits para a direita para colocar o valor nos 16 bits mais baixos
  lw t5, 0(t0) # [t5]31:16 = valor dos interruptores
  srli t5, t5, 16 # [t5]15:0 = valor dos interruptores
Figura da placa de https://reference.digilentinc.com/

## Slide 86: RVfpga Lab 6: Exercícios elementares - Exemplo
Exercício 1. Escreva um programa em Assembly RISC-V e um programa em C que mostre um bloco de quatro LEDs acesos que se move repetidamente de um lado para o outro nos 16 LEDs disponíveis na placa. Inclua também dois interruptores que controlam a velocidade e a direção. O Switch[0] altera a velocidade e o Switch[1] altera a direção tal que:
  Se o Switch[0] estiver ON (nível alto), os LEDs acesos devem mover rapidamente. Caso contrário, os LEDs acesos devem mover lentamente. Pode definir o que é "rápido" e "lento", mas qualquer uma das velocidades deve ser visível e a diferença na velocidade detectada olhando para os LEDs.
  Se o Switch[1] estiver ON, os LEDs acesos devem mover repetidamente da direita para a esquerda (voltam à direita quando alcançam o LED mais à esquerda). Caso contrário, os LEDs acesos devem mover repetidamente da esquerda para a direita.

## Slide 87: RVfpga Lab 6: Implementação de Baixo Nível do GPIO
Dividido em 3 partes principais
  Ligação externa do RVfppgaNexys aos LEDs/Switches da placa (região sombreada à esquerda)
  Integração do módulo GPIO no SweRVolfX (região sombreada no meio)
  Ligação entre a GPIO e a SweRV EH1 (região sombreada à direita)

## Slide 88: RVfpga Lab 6: Ligação Externa
Ficheiro rvfpganexys.xdc: Define a ligação de i_sw[15:0] com os interruptores da placa e o_led[15:0] com os LEDs da placa

## Slide 89: RVfpga Lab 6: Integration into RVfpga
Ficheiro swervolf_core.v: Instanciação do módulo GPIO e buffers de três estados

## Slide 90: RVfpga Lab 6: Connection with SweRV EH1
Ficheiro wb_intercon.v: Implementação do Multiplexer 7-1

## Slide 91: RVfpga Lab 6: Exercícios Avançados - Exemplos
Exercício 3. Expanda o RVfpgaNexys para suportar os cinco botões de pressão existentes na placa. Os botões de pressão são mostrados na Figura 22. Os cinco botões são designados de acordo com a sua localização: cima, baixo, esquerda, direita e centro – BTNU, BTND, BTNL, BTNR, BTNC.
Exercício 5. Escreva um programa RISC-V em Assembly e um programa C que apresente uma contagem binária crescente nos LEDs, começando em 1. Utilize BTNC para alterar a velocidade da contagem e BTNU para reiniciar a contagem quando for premido.

## Slide 92: Lab 7: Mostradores de 7-Segmentos

## Slide 93: RVfpga Lab 7: Mostradores de 7-Segmentos
Descreve como o sistema RVfpga foi expandido para funcionar com mostradores de 7 segmentos e mostra como modificar o controlador do mostrador de 7 segmentos.
Começamos por descrever o funcionamento do controlador do mostrador de 7 segmentos
Em seguida, analisamos a especificação de alto nível do controlador do mostrador de 8 dígitos de 7 segmentos incluído no sistema RVfpga e fornecemos alguns exercícios elementares.
Por fim, analisamos a implementação de baixo nível deste controlador, efectuamos uma simulação no Verilator e fornecemos exercícios adicionais em que se modifica e experimenta a implementação do controlador.

## Slide 94: RVfpga Lab 7: Revisão dos Mostradores de 7-Segmentos
A
B
C
F
E
G
D
7 segmentos LED: A-G
Iluminar segmentos para criar dígitos específicos
  1: segmentos B e C
  2: segmentos A, B, D, E, G
  3: segmentos A, B, C, D, G
  etc.

## Slide 95: RVfpga Lab 7: Mostradores de 7-Segmentos na Nexys A7
Figura da placa de https://reference.digilentinc.com/
8 mostradores de 7-segmentos
Acesso por memória mapeada:
  Enables_Reg: 0x80001038
  Digits_Reg: 0x8000103C
Habilitações são a nível zero
Exemplo: Mostrar 71 nos dois dígitos mais à direita:
  Enables_Reg = 0xFC (0b11111100: ativar os dois dígitos mais à direita)
  Digits_Reg = 0x71
  Assembly: li t0, 0x80001038
  li t1, 0xFC
  li t2, 0x71
  sw t1, 0(t0)
  sw t2, 4(t0)

## Slide 96: RVfpga Lab 7: Circuito dos Mostradores de 7-Segmentos
8 Mostradores de 7-Segmentos
Os dígitos têm ânodo comum (os ânodos dos LED's de cada dígito estão ligados entre si)
  Os sinais de ânodo atuam como ativadores (AN0 - AN7)
  Coloque a zero para ativar o dígito (AN0 - AN7 passam por um inversor, não mostrado, antes de ser alimentado por LED)
Os mesmos segmentos estão ligados juntos
  Os segmentos são ativados a zero
  Multiplexagem-temporal dos sinais AN0 - AN7 permite que valores únicos sejam exibidos em cada dígito
  O sinal de AN de cada dígito (AN0 - AN7) deve ir a zero a cada 1-16 ms para brilhar

## Slide 97: RVfpga Lab 7: Exercícios Elementares - Exemplos
Exercício 1. Escreva um programa Assembly RISC-V e um programa C que mostrem o valor dos interruptores nos quatro dígitos mais à direita dos mostradores de 7-segmentos.
Exercício 2. Escreva um programa em Assembly RISC-V e um programa em C que mostre "0-1-2-3-4-5-6-7-8" a mover-se da direita para a esquerda dos mostradores de 8 dígitos de 7-segmentos.

## Slide 98: RVfpga Lab 7: Implementação de Baixo-Nível dos Mostradores de 7-Segmentos
3 partes principais:
  A ligação aos mostradores de 7-segmentos na placa
  Descodificador de mostradores de 7 segmentos no System Control (Sys-Con)
  Interface ao barramento do SweRV EH1

## Slide 99: RVfpga Lab 7: Ligação Externa
Ficheiro rvfpganexys.xdc: Define a ligação de CA-CG (chamados Digits_Bits[i] no SoC) e AN[i] com os mostradores de 7 segmentos na placa

## Slide 100: RVfpga Lab 7: Integração no SweRVolfX
Ficheiro swervolf_syscon.v: instanciação do controlador de mostradores de 7-segmentos.
  Entradas: i_clk (sinal do relógio), i_rst (sinal de reset)
  Memory-mapped inputs: Enables_Reg (que dígitos da placa estão ativados) e Digits_Reg (número a mostrar)
  Saídas: AN (dígito a ativar) e Digits_Bits (que segmentos a ativar)

## Slide 101: RVfpga Lab 7: Exercícios Avançados - Exemplos
Exercício 3. Modifique o controlador descrito neste Lab para que os mostradores de 8 dígitos de 7 segmentos possam mostrar qualquer combinação de LEDs ON/OFF.
Exercício 4. Utilizar o novo controlador para exibir o seguinte no mostrador de 8 dígitos de 7 segmentos: "I SAY HI". Como de costume, implemente as versões Assembly RISC-V e C do programa.

## Slide 102: Lab 8: Temporizadores

## Slide 103: RVfpga Lab 8: Temporizadores
Gerar temporização precisa: Os temporizadores incrementam ou decrementam um contador a uma frequência fixa, que é normalmente configurável, e interrompem o processador quando o contador atinge zero ou um valor predefinido.
Temporizadores mais sofisticados também podem executar outras funções, como gerar formas de onda moduladas por largura de pulso (PWM) para controlar a velocidade de um motor ou o brilho de uma luz.
Neste laboratório, começamos por descrever a especificação de alto nível do temporizador incluído no sistema RVfpga e, em seguida, explicamos a sua implementação de baixo nível. São propostos exercícios elementares e avançados que mostram como utilizar e modificar um temporizador.

## Slide 104: RVfpga Lab 8: Módulo Temporizador (PTC)
O módulo temporizador utilizado é da OpenCores: https://opencores.org/projects/ptc
O módulo temporizador (também chamado módulo PTC) é utilizado para :
  Temporizador/Contador: conta as transições do relógio (ou de outro sinal, também chamados eventos)
  Modulação por largura de Pulso (PWM):
    Varia a largura do pulso (ou ciclo de trabalho)
    Usado para aproximar uma tensão analógica digitalmente
    Exemplo PWM: 33% duty cycle (o sinal é activo 1/3rd do tempo). Se o nível alto for 3 V, tensão analógica (tensão média do sinal) é 3 V * 0.33 = 1 V

## Slide 105: RVfpga Lab 8: Registos do Temporizador (PTC)
Nome | Endereço | Largura | Acesso | Descrição
RPTC_CNTR | 0x80001200 | 1-32 | L/E | Contador principal do PTC
RPTC_HRC | 0x80001204 | 1-32 | L/E | Registo Referencia/Captura PTC HI
RPTC_LRC | 0x80001208 | 1-32 | L/E | Registo Referencia/Captura PTC LO
RPTC_CTRL | 0x8000120C | 9 | L/E | Registo de Controlo
RPTC_CNTR: Contador (valor do contador)
RPTC_HRC: Captura de referência elevada - indica o número de ciclos (após reposição) quando a saída deve ser ativa no modo PWM
RPTC_LRC: Captura de referência baixa – indica o número de ciclos (após reposição) quando a contagem está completa no modo contador/timer; indica o número de ciclos do relógio (após reposição) quando a saída deve ser zero no modo PWM.
RPTC_CTRL: Registo de Controlo

## Slide 106: RVfpga Lab 8: Exemplo de Uso do Temporizador
Definir RPTC_LRC para o número de ciclos a contar
Definir bits de controlo (RPTC_CTRL) para configurar o temporizador:
  Repor o contador e limpar as interrupções: RPTC_CTRL = 0xC0 (0b011000000): CNTRRST (bit 7) = 1: o Contador é reposto (RPTC_CNTR = 0); INT (bit 6) = 1: o pedido de interrupção é limpo.
  Habilitar contador e interrupções: RPTC_CTRL = 0x21 (0b000100001): EN (bit 0) = 1: o contador está ativado, então o RPTC_CNTR incrementa; INTE (bit 5) = 1: PTC estabelece uma interrupção quando RPTC_CNTR == RPTC_LRC.
Programa lê bit de interrupção no registo de controlo (INT é o bit 6 de RPTC_CTRL) até que seja 1 (indicando que RPTC_CNTR == RPTC_LRC).
Este algoritmo não utiliza interrupções, mas lê o bit de interrupção (INT, bit 6 de RPTC_CTRL) para determinar quando foi atingido o número correto de ciclos de relógio. Mostramos como utilizar as interrupções no Lab 9.

## Slide 107: RVfpga Lab 8: Exercícios Elementares - Amostra
Exercício 1. Escreva um programa que mostre uma contagem crescente nos mostradores de 8 dígitos de 7 segmentos. O valor deve mudar cerca de uma vez por segundo e, para criar este atraso, deve utilizar o módulo temporizador.
  Primeiro, escreva o programa em linguagem assembly RISC-V e execute-o na placa Nexys A7.
  Em seguida, efectue uma simulação no Verilator com o mesmo programa.
  Agora escreva o programa em C e execute-o na placa Nexys A7.
  Simule o seu programa C no Verilator, como na parte (b) para o programa Assembly RISC-V.

## Slide 108: RVfpga Lab 8: Implementação de baixo nível do temporizador
Dividido em 2 partes principais
  (Nenhuma ligação externa)
  Integração do módulo temporizador no SweRVolfX (região sombreada à esquerda)
  Ligação entre o temporizador e o SweRV EH1 (região sombreada à direita)

## Slide 109: RVfpga Lab 8: Integração no SweRVolfX
Ficheiro swervolf_core.v: instanciação do módulo PTC

## Slide 110
Exercício 2. Modificar o RVfpgaNexys para ligar o sinal de saída PWM do temporizador (pwm_pad_o) a um dos dois LED tricolores disponíveis na placa Nexys A7.
Exercício 3. Implementar um programa que utilize o novo periférico para controlar o LED tricolor, utilizando o valor fornecido pelos 16 interruptores.
RVfpga Lab 8: Exercícios Avançados - Exemplo

## Slide 111: Lab 9: E/S com Interrupções

## Slide 112: RVfpga Lab 9: E/S com Interrupções
E/S com Interrupções vs E/S programadas
Controlador de Interrupção do Sistema Rvfpga
Como configurar as interrupções usando os Pacotes de Suporte de Periféricos e Suporte de Placas da Western Digital (PSP e BSP)
Exemplo de uso de Interrupções

## Slide 113: RVfpga Lab 9: Introdução a E/S com Interrupções
E/S programadas:
  Um programa testa continuamente o valor de um sinal (por exemplo, um interruptor) até que um valor desejado seja observado.
  O processador fica ocupado neste processo - em vez de fazer outro trabalho útil.
E/S com interrupções:
  Um evento (como a asserção de um interruptor) faz com que o processador salte para uma rotina de serviço de interrupção - interrupt service routine (ISR, também chamada de "interrupt handler"), que trata do evento e depois regressa ao programa normal.
  Até que esse evento ocorra, o processador pode realizar outro trabalho útil.

## Slide 114: RVfpga Lab 9: Tratamento de Interrupções
As interrupções podem ser causadas por hardware ou software
Neste lab, concentramo-nos nas interrupções por hardware
O núcleo SweRV EH1 interrompe após a indicação do PLIC o controlador de interrupção a nível de plataforma (platform-level interrupt controller) do RISC-V. É conhecido como o Controlador de Interrupção Programável (PIC). Ele tem:
  255 fontes de interrupção
  15 níveis de prioridade

## Slide 115: RVfpga Lab 9: Interrupções por Hardware

## Slide 116: RVfpga Lab 9: Funções PSP/BSP da WD para tratamento de interrupções

## Slide 117: RVfpga Lab 9: Exemplo de Interrupção Com o PSP/BSP da WD
Utilizar interrupções para ler o valor de Switch[0] - apenas na transição ascendente (transição 01)
Passos para configurar o sistema utilizando as funções do PSP/BSP:
  Inicializar o sistema de interrupções
  Inicializar a linha de interrupção externa IRQ4 e ligá-la ao GPIO
  Inicializar os registos GPIO para utilizar as interrupções :
    RGPIO_INTE = 0x10000 (ativar a interrupção para Switch[0])
    RGPIO_PTRIG = 0x10000 (interrupção despoletada na transição ascendente de Switch[0])
    RGPIO_INTS = 0x0 (limpa todas as interrupções)
    RGPIO_CTRL = 0x1 (ativa as interrupções do GPIO)
  Ativar as interrupções globais
GPIO_ISR (ver o próximo slide): Invocado quando uma interrupção é acionada no GPIO
  O estado atual dos LEDs é lido
  Os LEDs são invertidos e mascarados
  Os LEDs são escritos com o novo valor
  A interrupção GPIO é limpa
  A interrupção externa IRQ4 é limpa
Código completo: [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab9/LED-Switch_7SegDispl_Interrupts_C-Lang.c

## Slide 118: RVfpga Lab 9: Exemplo de ISR para inverter o LED à direita se SW 01
void GPIO_ISR(void) {
unsigned int i;
/* Invert LED value */
i = M_PSP_READ_REGISTER_32(GPIO_LEDs); // RGPIO_OUT
i = !i; // Inverter os LEDs
i = i & 0x1; // Apenas altera o LED da direita
M_PSP_WRITE_REGISTER_32(GPIO_LEDs, i) // RGPIO_OUT
/* Limpar a interrupção do GPIO */
M_PSP_WRITE_REGISTER_32(RGPIO_INTS, 0x0); // RGPIO_INTS
/* Limpar esta interrupção (IRQ4) */
bspClearExtInterrupt(4);
}

## Slide 119: RVfpga Lab 9: Exercícios - Exemplos
Exercício 1. Modificar o programa LED-Switch_7SegDispl_Interrupts_C-Lang para adicionar uma segunda fonte de interrupção, neste caso gerada pelo temporizador.
Exercício 2. Modifique o RVfpgaNexys para incluir uma terceira fonte de interrupção proveniente do segundo GPIO que concebeu no Lab 6 para controlar os botões de pressão da placa (GPIO2).
Exercício 3. Utilize a versão alargada do RVfpgaNexys que concebeu no exercício anterior para implementar um programa C que apresenta uma contagem binária crescente nos LEDs, começando em 1.
  Criar um atraso com o temporizador, utilizando interrupções, entre cada valor incrementado, de modo a que os valores sejam visíveis ao olho humano.
  Ler BTNC e utilizá-lo para alterar a velocidade da contagem.
  Ler Switch[0] e utilizá-lo para reiniciar a contagem sempre que for premido.

## Slide 120: Lab 10: Barramentos Série

## Slide 121: RVfpga Lab 10: Barramentos Série
Começamos por descrever o funcionamento dos barramentos série
  Os barramentos série enviam um bit de cada vez
  Em contraste, os barramentos paralelos enviam vários bits ao mesmo tempo
Barramentos série mais comuns
  UART (universal asynchronous receiver/transmitter)
  SPI (serial peripheral interface)
  I2C (inter-integrated circuit protocol)
Concentramo-nos no acelerómetro SPI disponível na placa Nexys A7:
  Análise da especificação de alto nível + exercícios elementares
  Análise da implementação de baixo nível + exercícios avançados
Exercícios mais avançados com UART e I2C

## Slide 122: RVfpga Lab 10: Barramentos Série - SPI
Controlador: envia sinal de relógio, envia e recebe dados
Periférico: recebe sinal de relógio, envia & recebe dados
Sinais:
  SDO: Serial Data Out - Saída de dados em série
  SDI: Serial Data In - Entrada de dados em série
  SCK: SPI clock - Relógio de sincronização SPI
  CSbar: low-asserted chip select – ativação de nível baixo do periférico

## Slide 123: RVfpga Lab 10: Barramentos Série
SCK inativo
Quando o controlador envia uma transição do SCK, tanto o controlador como o periférico amostram e enviam dados. Os dados são trocados (enviados) na transição descendente e amostrados na transição ascendente (embora esta seja configurável)

## Slide 124: RVfpga Lab 10: Módulo SPI do Sistema Rvfpga
Módulo SPI do Sistema Rvfpga é proveniente do OpenCores https://opencores.org/projects/simple_spi
buffers de leitura e escrita com 4 entradas
Registos SPI :
Nome | Endereço | Largura | Acesso | Descrição
SPCR | 0x80001100 | 8 | R/W | Registo de Controlo
SPSR | 0x80001108 | 8 | R/W | Registo de Status
SPDR | 0x80001110 | 8 | R/W | Registo de Dados
SPER | 0x80001118 | 8 | R/W | Registo de Extensões
SPCS | 0x80001120 | 8 | R/W | Registo CS

## Slide 125: RVfpga Lab 10: Acelerómetro ADXL362 SPI
A placa Nexys A7 inclui um acelerómetro analógico ADXL362. Pode encontrar a informação completa em:
  https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXL362.pdf

## Slide 126
Exercício 1. Crie um programa Assembly RISC-V que leia os oito bits mais significativos dos dados de aceleração dos eixos X, Y e Z e, em seguida, exiba esses valores no mostrador de 8 dígitos de 7 segmentos.
RVfpga Lab 10: Exercícios Elementares - Exemplo

## Slide 127: RVfpga Lab 10: Implementação do Acelerómetro
Dividida em 3 partes principais
  Ligação externa do RVfpgaNexys ao acelerómetro na placa (região sombreada à esquerda)
  Integração do novo módulo SPI no SweRVolfX (região sombreada média)
  Ligação entre o acelerómetro e o SweRV EH1 (região sombreada à direita)

## Slide 128: RVfpga Lab 10: Ligação externa
Ficheiro rvfpganexys.xdc: Define a ligação dos sinais SPI utilizados no SoC com os correspondentes pinos do acelerómetro na placa

## Slide 129: RVfpga Lab 10: Integração no SweRVolfX
Ficheiro swervolf_core.v: Buffers de três estados (tri-state buffers) e instância do módulo GPIO

## Slide 130
Exercício 2. A UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) é um módulo de comunicação serial assíncrono. Primeiro, analise a implementação de baixo nível deste módulo no Rvfpga. Em seguida, crie um programa em Assembly RISC-V que imprima uma mensagem para o terminal do PlatformIO através da porta série.
Exercício 3. Implemente as três funções seguintes na linguagem C:
  char uart_getchar(void): Esta função espera que o teclado envie um carácter através da UART para a placa Nexys A7 e, em seguida, devolve esse carácter como valor de retorno.
  int uart_putchar(char c): Esta função recebe um carácter como argumento de entrada e apresenta-o na consola de série através da UART.
  int SevSegDispl(char c): Esta função recebe um carácter como argumento de entrada e apresenta-o no dígito mais à direita dos mostradores de 7 segmentos, deslocando os restantes dígitos uma posição para a esquerda (o dígito mais à esquerda perde-se).
RVfpga Lab 10: Exercícios Avançados - Exemplos

## Slide 131: Labs 11-20 Compreender o Núcleo e os Sistemas de Memória

## Slide 132: RVfpga Panorâmica dos Labs 11-20
Os Labs 11-20 descem ao nível microarquitetónico e analisam como funciona o processador SweRV EH1 e a hierarquia cache/memória.
Cada laboratório está dividido em duas partes :
  Explicação teórica dos conceitos
  Ilustração dos conceitos utilizando figuras e uma simulação Verilator de um programa de exemplo para ilustrar o conceito.
Também fornecemos exercícios para aprofundar a compreensão e ganhar experiência com os conceitos descritos.

## Slide 133: RVfpga SweRVref
Para além destes 10 laboratórios, que descrevemos a seguir, o documento RVfpga_SweRVref fornece instruções adicionais sobre os seguintes tópicos :
  Secção 1: Sigasi Studio
  Secção 2: Configuração do processador SweRV EH1
  Secção 3: RVfpga Hierarquia de módulos do sistema e seus sinais mais relevantes
  Secção 4: Principais estruturas/tipos de agrupamento de bits de controlo
  Secção 5: Instruções comprimidas RISC-V
  Secção 6: Indicadores de desempenho (Benchmarks) reais

## Slide 134: Lab 11: Configuração, Organização, e Monitorização do Desempenho do SweRV EH1

## Slide 135: RVfpga Lab 11: O Processador SweRV EH1
Neste laboratório, começamos a analisar o processador SweRV EH1. Especificamente:
  Começamos por descrever a organização RTL em Verilog e os pormenores de cada andar do pipeline.
  Em seguida, mostramos como utilizar os contadores de desempenho do SweRV EH1 para analisar o desempenho do processador.

## Slide 136: RVfpga Lab 11: Módulos Verilog do SweRV EH1
Módulo swerv : CPU.
Módulo mem (hierarquia de memória): memórias de instruções/dados estreitamente acopladas ICCM, DCCM, e cache de instruções I$.

## Slide 137: RVfpga Lab 11: O Pipeline SweRV EH1
SweRV EH1 é um processador superescalar de 32 bits com 2 vias e pipeline com 9 andares de processamento em ordem.

## Slide 138: RVfpga Lab 11: Andares de Fetch (FC1 e FC2) e Align
Os três primeiros andares: dois andares de Fetch (FC1 e FC2) e um de Align

## Slide 139: RVfpga Lab 11: Andares de Fetch (FC1 e FC2)
No RVfpga, a Memória de Instruções consiste em:
  Cache de Instruções 16 KiB
  Memória externa 128 MiB DDR
Andares de Fetch: ler instruções da Memória de Instruções
  FC1: Calcula o endereço da instrução (ifc_fetch_addr_f1)
  FC2: Lê instruções do I$, DDR Memória Externa, ou ICCM. (O I$ apenas armazena a memória dentro da gama de endereços da Memória Principal)
O andar de Align executa duas tarefas principais:
  Fornece duas instruções de 32 bits por ciclo para o andar de Decode: Extrai duas instruções por ciclo dos pacotes de 128 bits fornecidos pela Memória de Instruções e atribui-as a cada uma das duas vias disponíveis no SweRV EH1.
  Descomprime instruções: o andar de Align descomprime instruções de 16 bits em instruções de 32 bits

## Slide 140: RVfpga Lab 11: Andares de Decode, EX1/2/3, Commit e WB
A figura do próximo slide mostra as últimas seis fases do pipeline: o andar de Decode, três fases de execução (Execution), o andar de Commit e o andar de Writeback (WB).

## Slide 142: RVfpga Lab 11: Andar de Decode
O andar de Decode executa duas tarefas principais:
  Descodificar as instruções e gerar os sinais de controlo (realizado pela Unidade de Controlo)
  Distribuir as instruções e operandos pelos canais apropriados:
    Canais (pipes):
      2 canais de inteiros: I0 e I1
      Canal de Multiplicação
      Canal Leitura/Escrita (L/E)
      Divisor de 34 ciclos “fora do pipeline”
    Vários Multiplexers seleccionam entre possíveis operandos, que podem ser provenientes de:
      Lógica de desvio (bypass)
      Valor Imediato
      Register File

## Slide 143: RVfpga Lab 11: Andares de Execute – 3 Pipes e um Divisor
Pipes I0/I1: Dois canais de inteiros têm três fases (EX1, EX2, e EX3). EX1 realiza a operação da ALU.
Pipe de Multiplicação: O canal de multiplicação contém um multiplicador inteiro de 3 ciclos usando três andares (M1, M2, e M3).
Pipe de Leitura/Escrita (L/E) : O canal de L/E executa instruções de leitura e escrita.
Divisor: O divisor é um divisor de inteiros de 34 ciclos, fora-do-pipeline.
No final do terceiro andar de execução (EX3/DC3/M3), o resultado das instruções é selecionado a partir do canal adequado (I0/I1, MUL, ou L/S) utilizando dois Multiplexers 3:1, um para cada via. O Divisor tem o seu próprio caminho para o Ficheiro de Registo.

## Slide 144: RVfpga Lab 11: Andares de Commit e WriteBack
Andar de Commit: Seleciona o resultado para ser escrito para o Register File.
Andar de Writeback: Escreve os resultados no Register File utilizando os Portos 0 e 1. Os Registos de Controlo de Pipeline fornecem os identificadores de registo e os sinais de ativação (que foram gerados no andar de Decode).

## Slide 145: RVfpga Lab 11: Programa de Exemplo - Simulação no Verilator
li x28, 0x1
li x29, 0x2
li x30, 0x4
li x31, 0x1
REPEAT:
mul x28, x29, x29 # x28 = 2*2 = 4 (later iterations: 3*3=9, ...)
add x30, x30, x31 # x30 = 4+1 = 5 (later iterations: 5+1=6, ...)
INSERT_NOPS_10
add x29, x29, 1 # x29 = x29 + 1
INSERT_NOPS_10
beq zero, zero, REPEAT # Repete o ciclo

## Slide 146: RVfpga Lab 11: Simulação – Andares FC1, FC2, e Align

## Slide 147: RVfpga Lab 11: Análise da Simulação
FC1: Calcula o endereço da instrução mul:
  ifc_fetch_addr_f1_ext = 0x000000F0
FC2: Extrai duas instruções (mostradas a vermelho) do pacote de 128 bits da Memória de Instrução:
  ifu_fetch_data = 0x000000130000001301FF0F3303DE8E33
Align: As duas instruções são extraídas e distribuídas às duas vias do SweRV EH1.
  Via 0: ifu_i0_instr = 0x03DE8E33 (instrução mul)
  Via 1: ifu_i1_instr = 0x01FF0F33 (instrução add)

## Slide 148
Simulação: - Descodificação - EX1/2/3 - Commit - Writeback

## Slide 149: RVfpga Lab 11: Análise da Simulação
Decode: Os operandos das instruções são lidos do Register File e fornecidos aos canais Mult e I1.
EX1/2/3 e Commit: A adição e a multiplicação são computadas.
  i0_result_e4 = exu_mul_result_e3 = 0x6A * 0x6A = 0x2BE4
  i1_result_e4 = i1_result_e3 = 0x6C + 0x01 = 0x6D
WriteBack: Os resultados são escritos de volta para o Register File.
  waddr0 = 0x1C wd0 = 0x2BE4
  waddr1 = 0x1E wd1 = 0x6D

## Slide 150: RVfpga Lab 11: Contadores Internos (Hardware)
Os contadores internos são um conjunto de registos de uso especial incluídos na maioria dos processadores atuais para registar as métricas apresentadas na tabela.

## Slide 151: RVfpga Lab 11: Utilização dos Contadores de Desempenho via PSP da Western Digital
#if defined(D_NEXYS_A7)
#include <bsp_printf.h>
#include <bsp_mem_map.h>
#include <bsp_version.h>
#else
PRE_COMPILED_MSG("no platform was defined")
#endif
#include <psp_api.h>
extern void Test_Assembly(void);
int main(void)
{
int cyc_beg, cyc_end;
int instr_beg, instr_end;
int BrCom_beg, BrCom_end;
int BrMis_beg, BrMis_end;
/* Initialize Uart */
uartInit();
pspEnableAllPerformanceMonitor(1);
pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER0, E_CYCLES_CLOCKS_ACTIVE);
pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER1, E_INSTR_COMMITTED_ALL);
pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER2, E_BRANCHES_COMMITTED);
pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER3, E_BRANCHES_MISPREDICTED);
cyc_beg = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER0);
instr_beg = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER1);
BrCom_beg = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER2);
BrMis_beg = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER3);
Test_Assembly();
cyc_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER0);
instr_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER1);
BrCom_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER2);
BrMis_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER3);
printfNexys("Cycles = %d", cyc_end-cyc_beg);
printfNexys("Instructions = %d", instr_end-instr_beg);
printfNexys("BrCom = %d", BrCom_end-BrCom_beg);
printfNexys("BrMis = %d", BrMis_end-BrMis_beg);
while(1);
}

## Slide 152: RVfpga Lab 11: Tarefas - Exemplos
TAREFA. O Register File é implementado no módulo dec_gpr_ctl e é instanciado no módulo dec. Analise o código Verilog e a simulação dos principais sinais do módulo dec_gpr_ctl para compreender o seu funcionamento.
TAREFA. Execute o programa da figura 13 na placa Nexys A7 como explicado no GSG. Medir outros eventos nos Contadores de Hardware para este programa.

## Slide 153: Lab 12: Instruções Aritmética/Lógica: A Instrução add

## Slide 154: RVfpga Lab 12: Introdução
Este laboratório analisa o fluxo das instruções aritméticas e lógicas através do pipeline do SweRV EH1, focando na instrução de soma.
Duas secções:
  Análise básica da instrução add
  Análise avançada da instrução add
As duas análises utilizam o mesmo programa de exemplo, mostrado na página seguinte.

## Slide 155: RVfpga Lab 12: Programa de Exemplo
.globl main
main:
li t3, 0x4 # t3 = 4
li t4, 0x1 # t4 = 1
REPEAT:
INSERT_NOPS_10
add t3, t3, t4 # t3 = t3 + t4
INSERT_NOPS_10
beq zero, zero, REPEAT # Repete o ciclo
.end

## Slide 156: RVfpga Lab 12: Análise Básica - Simulação

## Slide 157: RVfpga Lab 12: Análise Básica – Pipeline SweRV EH1

## Slide 158: RVfpga Lab 12: Análise Básica - Simulação
Ciclo i: Decode: O sinal dec_i0_instr_d contém a instrução da máquina de 32 bits 0x01DE0E33. No RISC-V, os campos para a instrução add são: 00 | rs1 | 000 | rd | 0110011
Neste andar, os sinais de controlo são gerados e o Register File é lido. Além disso, os operandos são propagados para o canal I0.
Ciclo i+1: EX1: A instrução de add é executada. O resultado da adição é fornecido como uma saída da ALU no sinal out = 8.
Ciclo i+5: Writeback: O resultado da adição é escrito de volta para o Register File: wd0 = 0x8, wen0 = 1 e waddr0 = 0x28

## Slide 159: RVfpga Lab 12: Análise Avançada
A figura na página seguinte mostra um diagrama detalhado da instrução de adição a atravessar o canal I0.

## Slide 160
Diagrama detalhado de adição percorrendo o canal I0

## Slide 161: RVfpga Lab 12: Tarefas e Exercícios - Exemplos
TAREFA. No exemplo da Figura 2, substitua a instrução add por uma instrução não A-L (como uma instrução mul). Verifique se o sinal i0_ap tem todos os seus campos iguais a 0 e se isso faz com que a ALU I0 não funcione.
TAREFA. Simule uma sub-instrução semelhante à da Figura 7.
TAREFA. Analise a implementação Verilog do somador/subtrator implementado no módulo exu_alu_ctl.
TAREFA. No código Verilog, analise a forma como os sinais wen0 e waddr0 são gerados no andar de Decode e propagados para o andar de Writeback.
Exercícios 1, 3, 4, 5. Efetue uma análise semelhante à apresentada neste laboratório para outras instruções, tais como: and, or, xor , srl, sra, sll, slt, sltu, addi, andi, ori, xori, srli, srai, slli, slti, e sltui.
Exercícios 2, 6, 7. Exercícios baseados em exercícios dos dois principais livros de referência:
  “Computer Organization and Design – RISC-V Edition”, por Patterson & Hennessy.
  “Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition” por S. Harris and D. Harris.

## Slide 162: Lab 13: Instruções de Memória: Instruções lw e sw

## Slide 163: RVfpga Lab 13: Introdução
Lab 13 analisa a leitura e a escrita na memória.
Três partes:
  Leituras de baixa latência: Estuda o pipe de leitura/escrita na leitura da DCCM de baixa latência (não pára o processador).
  Escritas de baixa latência : Estuda escritas para a DCCM.
  Leituras e Escritas de elevada latência : Repetir análises anteriores ao ler/escrever na memória principal DDR disponível na placa Nexys A7.

## Slide 164: RVfpga Lab 13: Leituras – Programa de Exemplo
.globl main
.section .midccm
A: .space 8
.text
main:
# Register t3 = x28 (register 28)
la t0, A # t0 = addr(A)
li t1, 0x2 # t1 = 2
sw t1, (t0) # A[0] = 2
add t1, t1, 6 # t1 = 8
sw t1, 4(t0) # A[1] = 8
INSERT_NOPS_9
REPEAT:
INSERT_NOPS_1
lw t1, (t0)
INSERT_NOPS_9
INSERT_NOPS_4
lw t1, 4(t0)
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_4
beq zero, zero, REPEAT # Repeat the loop
.end

## Slide 165: RVfpga Lab 13: Leituras de Baixa Latência - Simulação

## Slide 166: RVfpga Lab 13: Leituras de Baixa Latência – Pipeline SweRV EH1

## Slide 167: RVfpga Lab 13: Leituras de Baixa Latência - Análise
Ciclo i: Descodificação: gera os sinais de controlo e lê operandos:
  t0 = 0xF0040000
  Offset = 0x004
Ciclo i+1: DC1:
  Calcula o endereço: full_addr_dc1 = 0xF0040004
  Encontra a região de memória do acesso  confirma dccm_rden
Ciclo i+2: DC2: o DCCM é lido  dccm_data_lo_dc2 = 0x8
Ciclo i+5: Writeback: O valor lido a partir da memória é escrito no Register File:
  wd0 = 0x8
  wen0 = 1
  waddr0 = 0x6

## Slide 168: RVfpga Lab 13: Análise Detalhada de Leituras de Baixa Latência
A figura no slide seguinte mostra um diagrama detalhado dos principais elementos que uma instrução lw atravessa durante a sua execução através do canal I0.
Isto já foi ilustrado no Laboratório 11, mas a nova figura centra-se apenas no canal LSU e fornece detalhes relacionados com a instrução lw.
O documento para o Laboratório 13 fornece explicações detalhadas, não incluídas aqui, sobre cada etapa mostrada na figura para a execução da instrução lw.

## Slide 169
Diagrama detalhado do lw ao atravessar o canal I0

## Slide 170: RVfpga Lab 13: Escritas – Programa de Exemplo
.globl main
.section .midccm
A: .space 4000
.text
main:
la t0, A # t0 = addr(A)
li t1, 0x2 # t1 = 2
li t2, 1000 # t2 = 1000
INSERT_NOPS_2
REPEAT:
sw t1, (t0)
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_4
lw t1, (t0)
INSERT_NOPS_10
add t1,t1,t1
add t0,t0,0x04
add t2,t2,-1
INSERT_NOPS_10
bne t2, zero, REPEAT # Repeat the loop
nop
nop
.end

## Slide 171: RVfpga Lab 13: Escrita de Baixa-Latência – Simulação

## Slide 172: RVfpga Lab 13: Escrita de Baixa-Latência – pipeline do SweRV EH1

## Slide 173: RVfpga Lab 13: Análise Básica da Escrita - Simulação
Ciclo i: Decode: gera os sinais de controlo e lê os operandos:
  t0 = 0xF004000C
  Offset = 0x000
  t1 = 0x10
Ciclo i+1: DC1:
  Calcula o endereço : full_addr_dc1 = 0xF004000C
Ciclo i+6: Escrita DCCM:
  dccm_wr_addr = 0x000C
  dccm_wr_data = 0x10

## Slide 174: RVfpga Lab 13: Leitura da Memória Externa
A figura no diapositivo seguinte mostra o caminho principal que a instrução lw percorre para ler a Memória Principal.
O processador deve parar à espera de dados da Memória Externa.
A Memória Externa é acedida através do barramento AXI, que fornece o endereço ao controlador DRAM Lite e, alguns ciclos mais tarde, alinha e envia os dados pedidos para a etapa DC3.
O multiplexer 2:1 na etapa DC3 seleciona os dados provenientes da Memória Externa, em vez dos dados provenientes do DCCM.

## Slide 176: RVfpga Lab 13: Memória Externa - Programa de Exemplo
.globl main
.data
D: .word 3,5,6,8,7,10,12,2,1,4,11,9
.text
main:
li t2, 0x020
csrrs t1, 0x7F9, t2
la t4, D
li t5, 12
li t6, 0x0
INSERT_NOPS_1
REPEAT:
lw t3, (t4)
add t5, t5, -1
INSERT_NOPS_10
add t6, t3, t6
add t4, t4, 4
INSERT_NOPS_9
bne t5, zero, REPEAT # Repeat the loop
INSERT_NOPS_4
.end

## Slide 177: RVfpga Lab 13: Memória Externa - Simulação

## Slide 178: RVfpga Lab 13: Memória Externa – Análise
No andar de Decode, o endereço, que na quarta iteração do exemplo é 0x00002204.
Depois, o endereço é enviado para a memória externa através do barramento AXI:
  lsu_axi_arvalid = 1
  lsu_axi_araddr = 0x00002200
Alguns ciclos mais tarde, a memória externa devolve dados de 64 bits lidos através do barramento AXI
  lsu_axi_rdata = 0x0000000800000006
  lsu_axi_rvalid = 1
Finalmente, os dados de 32 bits pedidos são extraídos dos dados de 64 bits, inseridos no caminho principal do pipeline, e escritos no Register File.

## Slide 179: RVfpga Lab 13: Tarefas - Exemplos
TAREFA. Incluir o sinal lsu_p na simulação da Figura 4 e analisar os seus bits.
TAREFA. Analisar no código Verilog o caminho seguido pelas duas entradas da LSU (exu_lsu_rs1_d e dec_lsu_offset_d) das origens onde são provenientes. Este processo envolve vários módulos: dec, exu, lsu.
TAREFA. Analise a implementação dos dois somadores do andar DC1, que estão instanciados no módulo lsu_lsc_ctl.
TAREFA. No programa da Figura 2, experimente diferentes tamanhos de acesso (byte, half-word) e acessos não alinhados. Para isso, altere o deslocamento ou o tipo de acesso de lw para lb (load byte) ou lh (load half-word). Por exemplo, se alterar o offset de 4 para 3, a instrução load word efectua um acesso não alinhado aos 32 bits que começam no endereço 0xF0040003, como mostra a Figura 8. Analisar o valor dos sinais lsu_addr_dc1[31:0] (ou full_addr_dc1[31:0]) e end_addr_dc1[31:0] nas diferentes situações.
TAREFA. Analisar as escritas não alinhadas com o DCCM, bem como as escritas de palavras menores: store byte (sb) ou store half-word (sh).
TAREFA. Também pode ser interessante analisar a implementação do barramento AXI para aceder ao controlador DRAM, para o qual pode inspeccionar o módulo lsu_bus_intf.

## Slide 180: Lab 14: Conflitos Estruturais

## Slide 181: RVfpga Lab 14: Introdução
O Lab 14 ilustra dois conflitos estruturais (que têm diferentes compensações entre desempenho e custo).
  Conflito de unidade: duas instruções mul chegam ao andar de Descodificação no mesmo ciclo. O multiplicador é encadeado, pelo que a segunda instrução mul é atrasada apenas por um ciclo. O custo do hardware e a degradação do desempenho (apenas um ciclo) são baixos.
  Conflito de portas de escrita no Register File: Três instruções chegam ao andar de Writeback no mesmo ciclo, sendo uma delas uma leitura não bloqueante executada vários ciclos antes. O SweRV EH1 tem três (em vez de duas) portas de escrita. O conflito estrutural é evitado (resultando em nenhuma perda de desempenho), mas tem um elevado custo de hardware devido à porta extra do Register File.
  Note-se que a instrução div também pode causar conflitos, o que é discutido no Apêndice do laboratório.

## Slide 182: RVfpga Lab 14: 2 Instruções mul – Programa de Exemplo
.globl Test_Assembly
Test_Assembly:
li t2, 0xFFFF
li t3, 0x3
li t4, 0x2
li t5, 0x2
li t6, 0x2
REPEAT:
beq t2, zero, OUT # Permanecer no ciclo?
INSERT_NOPS_9
mul t0, t3, t4 # t0 = t3 * t4
mul t1, t5, t6 # t1 = t5 * t6
INSERT_NOPS_9
add t2, t2, -1
add t0, zero, zero
add t1, zero, zero
j REPEAT
OUT:
.end

## Slide 183: RVfpga Lab 14: 2 Instruções mul – Simulação

## Slide 184: RVfpga Lab 14: 2 Instruções mul – Análise
Ciclo i: As duas instruções mul chegam ao andar de Descodificação no mesmo ciclo. Um Conflito Estrutural impede que a segunda instrução mul avance.
Ciclo i+1: A primeira instrução mul executa no primeiro andar do multiplicador encadeado (M1), enquanto a segunda instrução mul espera no andar de Decodificação.
Ciclo i+2: A primeira instrução mul executa no segundo andar do multiplicador encadeado (M2) e a segunda mul executa na primeira etapa (M1).
Ciclo i+3: A primeira instrução mul obtém o resultado : out = 0x6.
Ciclo i+4: A segunda instrução mul obtém o resultado : out = 0x4.
Ciclo i+6: O Register File é actualizado com o resultado da primeira mul (t0 = 0x6).
Ciclo i+7: O Register File é actualizado com o resultado da segunda mul (t1 = 0x4).

## Slide 185: RVfpga Lab 14: 2 Instruções mul – Diagrama

## Slide 186: RVfpga Lab 14: 3 Escritas Simultâneas – Programa de Exemplo
REPEAT:
lw x28, (x29)
add x30, x30, -1
add x1, x1, 1
add x31, x31, 1
add x3, x3, 1
add x4, x4, 1
add x5, x5, 1
add x6, x6, 1
add x7, x7, 1
add x8, x8, 1
add x9, x9, 1
add x10, x10, 1
add x11, x11, 1
add x12, x12, 1
add x13, x13, 1
add x14, x14, 1
add x15, x15, 1
add x16, x16, 1
add x17, x17, 1
add x18, x18, 1
add x19, x19, 1
add x20, x20, 1
add x21, x21, 1
add x22, x22, 1
add x23, x23, 1
add x24, x24, 1
add x25, x25, 1
add x26, x26, 1
add x27, x27, 1
add x31, x31, 1
add x3, x3, 1
add x4, x4, 1
add x5, x5, 1
add x6, x6, 1
add x25, x25, 1
add x26, x26, 1
add x27, x27, 1
bne x30, zero, REPEAT

## Slide 188: RVfpga Lab 14: 3 Escritas Simultâneas – Análise
Ciclo i-17: A instrução lw está no andar de Descodificação.
Ciclo i-16: O endereço efetivo da memória é calculado e enviado para a Memória Externa através do barramento AXI. A instrução de leitura load aguarda vários ciclos para que a Memória Externa forneça os dados.
Ciclo i-5: As duas instruções add conflituosas são descodificadas.
Ciclo i: A instrução lw e as duas instruções add em conflito prosseguem para o andar de Writeback, onde escrevem no Register File, o que é possível porque o ficheiro de registo tem três portas de escrita.

## Slide 189: RVfpga Lab 14: 3 Escritas Simultâneas – Diagrama

## Slide 190: RVfpga Lab 14: Tarefas e Exercícios – Exemplos
TAREFA: Inspeccione o código Verilog de exu_mul_ctl e veja como a multiplicação é calculada. Lembre-se que o RISC-V inclui 4 instruções de multiplicação (mul, mulh, mulhsu e mulhu), e todas elas devem ser suportadas pelo hardware.
TAREFA : Remova as instruções nop incluídas no ciclo da Figura 1 e meça os diferentes eventos (ciclos, instruções/multiplicação cometidas, etc.) usando os Contadores de Desempenho disponíveis no SweRV EH1, como explicado no Laboratório 11. O número de ciclos é o esperado depois de analisar a simulação da Figura 2? Justifique a sua resposta. Agora reordene o código dentro do ciclo tentando atingir a taxa de transferência ideal. Justifique os resultados obtidos no código original e no código reordenado.
TAREFA : Modifique o programa da Figura 1, substituindo as duas instruções mul por duas instruções lw para o DCCM. Deverá observar um conflito estrutural análogo ao analisado nesta secção e resolvido de forma semelhante.
TAREFA : Compare a simulação apresentada na Figura 6 (leitura não-bloqueante) com a simulação apresentada na Figura 14 do Lab 13 (leitura bloqueante).
Exercício 1. Analise, tanto em simulação como na placa, o conflito estrutural que ocorre entre duas instruções de memória consecutivas (pode analisar qualquer combinação de duas instruções de memória consecutivas, como leituras e escritas) que chegam ao canal L/S no mesmo ciclo.
Exercício 2. Este exercício é baseado no exercício 4.22 do livro “Computer Organization and Design – RISC-V Edition”, by Patterson & Hennessy ([PaHe]).

## Slide 191: Lab 15: Conflitos de Dados

## Slide 192: RVfpga Lab 15: Introdução
O Lab 15 analisa como os conflitos de dados (read-after-write) RAW são resolvidos.
Os conflitos de dados RAW são resolvidos bloqueando o processador ou encaminhando (também chamado por “forwarding” ou "bypassing") o valor de uma instrução executada num andar posterior.
Dois cenários analisados:
  Os conflitos de dados RAW são resolvidos através do forwarding para o andar de Decode (utilizando vários novos multiplexers)
  Conflitos de dados RAW resolvidos no andar de Commit usando duas ALUs adicionais

## Slide 193: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Encaminhamento
O encaminhamento (Forwarding) para o andar de Decode requer a adição de Multiplexers em frente das Unidades Funcionais (ALUs, Multiplicador, e o Somador que calcula o Endereço Efetivo em DC1, etc.) para selecionar os operandos quer do Register File quer dos andares subsequentes.
A figura no slide seguinte mostra os valores transmitidos no andar de Descodificação. A Lógica de Forwarding produz sinais de bypass para cada um dos dois operandos de origem em cada uma das vias.

## Slide 195: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding – Exemplo
.globl Test_Assembly
.text
Test_Assembly:
li t3, 0x3
li t4, 0x2
li t5, 0x1
li t6, 0xFFFF
REPEAT:
INSERT_NOPS_8
add t4, t4, t5 # t4 = t4 + t5 (t4 = 2 + 1)
add t6, t6, -1
add t3, t3, t4 # t3 = t3 + t4 (t3 = 3 + 3)
INSERT_NOPS_9
li t3, 0x3
li t4, 0x2 li t5, 0x1 bne t6, zero, REPEAT # Repete o ciclo
.end

## Slide 196: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding – Diagrama

## Slide 197: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding – Pipeline – Ciclo i

## Slide 198: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding – Simulação

## Slide 199: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding – Análise
Instrução add t4,t4,t5 (0x01ee8eb3):
  Ciclo i: Esta instrução add está no andar EX1 do canal (pipe) I0 (i0_inst_e1 = 0x01ee8eb3). Calcula a seguinte adição na ALU:
    a_ff (2) + b_ff (1) = out (3)
  O resultado é enviado para a Lógica de Forwarding no andar de Decode.
Instrução add t3,t3,t4 (0x01de0e33):
  Ciclo i: Esta instrução add está no andar de Decode na Via 0 (dec_i0_instr_d = 0x01de0e33). A Lógica de Forwarding encaminha o resultado de EX1 (i0_result_e1) para o andar de Decode (i0_rs2_bypass_data_d). Dois multiplexers 3:1 produzem os operandos, em concreto:
    Operando a = 3 (do Register File)
    Operando b = 3 (da saída da ALU na etapa EX1 do canal I0, através da lógica de Forwarding)
  Ciclo i+1: Esta instrução add está no andar EX1 do canal I0 (i0_inst_e1 = 0x01de0e33). Calcula a adição correta na ALU:
    a_ff (3) + b_ff (3) = out (6)

## Slide 200
Diagrama detalhado da lógica de Forwarding

## Slide 201: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding no Andar de Commit
Instruções que necessitam de vários ciclos para obter o resultado (ou seja, uma operação de vários ciclos, como por exemplo lw, mul, e div) não pode avançar para o andar de Decode.
Mas o SweRV EH1 adiciona uma ALU extra (a ALU Secundária) no andar de Commit de cada via. Esta ALU recalcula a operação aritmética-lógica com as entradas adequadas, quando necessário..
Assim, não se perdem ciclos devido à suspensão - mas o custo é de duas ALUs extra (uma por via), bem como sinais de controlo e lógica adicional.

## Slide 202: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados via Forwarding em Commit - Pipeline

## Slide 203: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding em Commit - Exemplo
.globl Test_Assembly
.section .midccm
A: .space 4
.text
Test_Assembly:
la t0, A # t0 = addr(A)
li t1, 0x1 # t1 = 1
sw t1, (t0) # A[0] = 1
li t1, 0x0 li t3, 0x1 li t6, 0xFFFF
REPEAT:
beq t6, zero, OUT # Stay in the loop?
INSERT_NOPS_9
lw t1, (t0)
add t6, t6, -1
add t3, t3, t1 # t3 = t3 + t1
INSERT_NOPS_8
li t1, 0x0
li t3, 0x1
add t4, t4, 0x1
add t5, t5, 0x1
j REPEAT
OUT:
.end

## Slide 204: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding no Commit – Pipeline

## Slide 205: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados por Forwarding no Commit - Simulação

## Slide 206: RVfpga Lab 15: Resolução de Conflitos de Dados via Forwarding no Commit - Simulação
Sinais de Trace
  Cycle i: a instrução add está no andar EX3 da Via 0 (i0_inst_e3 = 0x006E0E33), e a instrução lw está no andar Commit do canal I0 (i0_inst_e4 = 0x0002A303).
  Cycle i+1: a instrução add está no andar Commit da Via 0 (i0_inst_e4 = 0x006E0E33).
Multiplexer 4:1
  Cycle i: o resultado da instrução lw (no andar de Commit), é selecionada:
  i0_rs2_bypass_data_e3 = i0_result_e4_eff = 0x00000001
Multiplexer 2:1
  Cycle i: o valor encaminhado é selecionado devido à dependência entre lw e add:
  i0_rs2_e3_final = i0_rs2_bypass_data_e3 = 0x00000001
Etapa Commit ALU
  Cycle i+1: a operação add é recalculada usando os valores corretos:
    out = a_ff + b_ff = 0x00000001 + 0x00000001 = 0x00000002
Multiplexer 3:1
  Cycle i+1: A saída da ALU secundária é selecionada (exu_i0_result_e4). (Quando não existem dependências, i0_result_e4 é selecionado.)

## Slide 207: RVfpga Lab 15: Tarefas – Exemplos
TAREFA: Remova todas as instruções nop do exemplo da Figura 2. Desenhe uma figura semelhante à Figura 3 para duas iterações consecutivas do ciclo, depois analise e confirme que a figura está correta comparando-a com uma simulação do Verilator e, finalmente, calcule o IPC utilizando os contadores de desempenho enquanto executa o programa na placa.
TAREFA: No exemplo da Figura 2, remova todas as instruções nop e mova a instrução add t6,t6,-1 após a instrução add t3,t3,t4 e, em seguida, reexamine o programa tanto na simulação quanto na placa. Neste programa reordenado, as duas instruções de adição dependentes (add t4,t4,t5 e add t3,t3,t4) chegam à fase de descodificação no mesmo ciclo, o que tem um impacto no desempenho. Explique o impacto destas alterações, utilizando tanto a simulação como a execução na placa.
TAREFA: Compare as equações para o multiplexer 10:1 na lógica de encaminhamento com as equações explicadas para o processador em cadeia do DDCARV.
TAREFA: Remova as instruções nop no exemplo da Figura 11 e obtenha o IPC usando os contadores HW.
TAREFA: Desativar a ALU secundária como explicado no Laboratório 11 e analisar o exemplo da Figura 11 com uma simulação no Verilator e com uma execução na placa.

## Slide 208: RVfpga Lab 15: Exercícios - Exemplos
Exercício 1. Modifique o programa utilizado na Secção 3, acrescentando uma instrução aritmética-lógica extra que depende do resultado da instrução add. Analise a simulação do Verilator e explique como são tratados os conflitos de dados para a nova instrução A-L. Em seguida, remova todas as instruções nop e analise os resultados fornecidos pelos contadores HW.
Exercício 2. Analise a mesma situação que a descrita na Secção 3 para uma instrução mul seguida de uma instrução add que usa o resultado da multiplicação. No programa da Figura 11 pode simplesmente substituir o lw por um mul que escreve no registo t1.
Exercício 5. No programa da Secção 2.C do Laboratório 14, substitua a instrução add x1, x1, 1 por add x28, x1, 1. Isto introduz um conflito WAW entre a instrução add modificada e a leitura não bloqueante no início do ciclo (lw x28, (x29)). Analise em simulação como este conflito é tratado no SweRV EH1, para o qual pode olhar para o valor do sinal wen2 no Register File. Tente compreender como este sinal é calculado na Unidade de Controlo (módulo dec).
Exercício 7. No programa da Secção 2.C do Lab 14, substitua a instrução add x1, x1, 1 por add x1, x28, 1, e a instrução add x7, x7, 1 por add x28, x7, 1. Isto faz com que ocorra um conflito RAW e um conflito WAW. Analise em simulação como estes dois conflitos são tratados.
Exercício 8 - Forwarding de escrita para leitura: Esta é uma situação muito interessante que não analisámos neste laboratório e que irá analisar neste exercício.

## Slide 209: Lab 16: Conflitos de Controlo e Instruções de Salto

## Slide 210: RVfpga Lab 16: Conflitos de Controlo e Saltos
As instruções de salto calculam o endereço da instrução seguinte após o fetch.
Os Conflitos de Controlo podem:
  Parar o pipeline até que o próximo endereço de instrução seja calculado, ou
  Prever se um salto será tomado, e carregar as instruções do caminho previsto.
O SweRV EH1 tem dois preditores de salto ou branch predictors (BPs) possíveis:
  Preditor de Salto Simples (ou Naïve): prevê sempre o salto não tomado. Tem fraco desempenho mas sem custos de circuito.
  Preditor de Salto Gshare: oferece maior desempenho ao custo de circuito adicional.
Este Lab analisa a execução da instrução beq usando os preditores (BPs) naïve e Gshare.

## Slide 211: RVfpga Lab 16: Execução de uma Instrução beq e cálculo do PC

## Slide 212: RVfpga Lab 16: Execução de uma Instrução beq e cálculo do PC– Exemplo
Test_Assembly:
li t2, 0x008 # Disable Branch Predictor
csrrs t1, 0x7F9, t2
li t3, 0xFFFF
li t4, 0x1
li t5, 0x0
li t6, 0x0
LOOP:
add t5, t5, 1
INSERT_NOPS_7
beq t3, t4, OUT
INSERT_NOPS_7
add t4, t4, 1
INSERT_NOPS_7
beq t3, t3, LOOP
INSERT_NOPS_7
OUT:
INSERT_NOPS_8
.end

## Slide 213: RVfpga Lab 16: Execução da Primeira Instrução beq - Simulação

## Slide 214: RVfpga Lab 16: Execução da Primeira Instrução beq – Análise
Ciclo i - Etapa de Decode para a instrução beq: O primeiro beq (0x07DE0063) é descodificado na Via 0. Os sinais de controlo são gerados, o O Register File é lido, e a instrução do salto é encaminhada para o Pipe I0. Os sinais a e b (0xFFFF e 0xC4, respetivamente, neste exemplo) contêm os argumentos para o comparador utilizado na etapa seguinte
Ciclo i+1 - Etapa EX1 para a instrução beq: A instrução beq é executada. Os sinais a_ff e b_ff são comparados. Os dois números (0xFFFF e 0xC4) são diferentes, pelo que o salto não é realizado. Neste exemplo, o indicador Gshare é desativado, pelo que todos os saltos são previstos como não realizados (i0_ap.predict_nt = 1). Assim, o salto foi corretamente previsto, e o pipeline não é descarregado (flush_upper = 0).
Ciclo i+2 – Etapa FC1: Dado que o salto foi previsto e determinado como não tomado, o carregamento das instruções continua sequencialmente. Note-se que exu_flush_final = 0 e ifc_fetch_addr_f1_ext[31:0] = ifc_fetch_addr_f1_raw_ext[31:0] = 0x000001F0. Este endereço aponta para a próxima sequência de instruções de 128 bits.

## Slide 215: RVfpga Lab 16: Execução da Segunda Instrução beq – Simulação

## Slide 216: RVfpga Lab 16: Execução da Segunda Instrução beq – Análise
Ciclo i – Etapa de Decode para a instrução beq: O segundo beq (0xFBCE00E3) é descodificado na Via 0. São gerados sinais de controlo do pipeline, o Register File é lido, e a instrução do salto é encaminhada para o Pipe I0. Os sinais a e b (0xFFFF para ambos, neste exemplo) contêm as entradas para o comparador utilizado na etapa seguinte.
Ciclo i+1 - Etapa EX1 para a instrução beq: A instrução beq é executada. Os sinais a_ff e b_ff são comparados. Os dois números são iguais, pelo que o salto é tomado. No entanto, o Naïve BP prevê todos os ramos como não tomados (i0_ap.predict_nt = 1). Assim, o salto foi mal previsto, e as instruções carregadas devem ser descartadas (flush_upper = 1)..
Ciclo i+2 - FC1 stage: A execução deve continuar no endereço de destino do salto. exu_flush_final = 1 e ifc_fetch_addr_f1_ext = exu_flush_path_final_ext = 0x00000188. Este endereço corresponde ao endereço de destino do salto, que é o endereço da primeira instrução do ciclo.

## Slide 217: RVfpga Lab 16: O preditor de saltos Gshare

## Slide 218: RVfpga Lab 16: O preditor de saltos Gshare para o Segundo beq

## Slide 219: RVfpga Lab 16: O preditor de saltos Gshare para o Segundo beq
Ciclo i: O endereço do pacote que contém o segundo ramo é fornecido à Cache de Instrução : ifc_fetch_addr_f1_ext = 0x000001E0. O Branch Target Buffer (BTB) é lido utilizando este endereço.
Ciclo i+2: Ocorre um hit no BTB: wayhit_f2 = 0x20. O endereço do salto (pc_ext = 0x000001E8) é adicionado ao deslocamento fornecido pelo BTB (offset_ext = 0x1FA0, que é um valor negativo), o que resulta no endereço alvo previsto (ifu_bp_btb_target_f2_ext = 0x00000188). Dado que o salto é previsto pelo BHT (ifu_bp_kill_next_f2 = 1), é utilizado como o Próximo Carregamento do PC (fetch_addr_bf_ext = 0x00000188).
Ciclo i+3: O Endereço de Fetch é o endereço alvo previsto do salto, que foi calculado no ciclo anterior: ifc_fetch_addr_f1_ext = 0x00000188.
Ciclo i+7: O ramo é descodificado na Via 1 (dec_i1_instr_d = 0xFBCE00E3).
Ciclo i+8: O salto executa. A previsão estava correta, pelo que não é necessário ativar a descarga (flush_upper = 0).
Ciclo i+9: A execução continua normalmente através do endereço de destino do salto, dado que a previsão estava correta.

## Slide 220: RVfpga Lab 16: Tarefas e exercícios - Exemplos
TAREFA: No Lab 15, analisámos como os conflitos de dados RAW são resolvidos nó andar de Commit através das ALUs secundárias. À semelhança das instruções A-L que estudámos nesse lab, uma instrução de salto condicional pode ter um conflito de dados RAW com uma operação multi-ciclo anterior que tem de ser resolvido no momento do Commit. Se for determinado que o salto foi mal previsto, o pipeline deve ser descarregado e redirecionado a partir do andar de Commit. Analise esta situação utilizando uma versão ligeiramente modificada do programa da Figura 2.
TAREFA : No exemplo da Figura 2, remova todas as instruções nop e analise a simulação. Em seguida, calcule o IPC com os contadores de desempenho, executando o programa na placa. Active o preditor de ramos utilizado no SweRV EH1 (comentando as duas instruções iniciais da Figura 2) e analise a simulação e a execução na placa. Compare as duas experiências e explique os resultados.
TAREFA: Explicar como o Global History Register é atualizado no módulo ifu_bp_ctl.
Exercício 1) Implemente um Preditor de Salto Bimodal e compare o seu desempenho com o BP Gshare.
Exercício 2) Este exercício é baseado no exercício 4.25 do livro “Computer Organization and Design – RISC-V Edition”, by Patterson & Hennessy ([HePa]).

## Slide 221: Lab 17: Execução Super-escalar

## Slide 222: RVfpga Lab 17: Introdução
O processador SweRV EH1 da Western Digital é um núcleo super escalar de 2 vias de 32 bits com 9 andares de pipeline.
Um processador super-escalar contém múltiplas cópias do circuito para executar múltiplas instruções simultaneamente.
A latência da execução de uma única instrução é a mesma de um processador escalar, mas o processador pode executar e efectivar mais instruções por ciclo, melhorando assim o seu rendimento.
O SweRV EH1 não inclui suporte para escalonamento dinâmico de instruções com execução fora de ordem, excepto para as leituras não bloqueantes. No entanto, é possível reordenar estaticamente o código de modo a explorar melhor os recursos, incluindo as duas vias do pipeline

## Slide 223: RVfpga Lab 17: Introdução
SweRV EH1 é um processador super-escalar de 2 vias.
  Carrega, executa e efectiva até duas instruções por ciclo.
  O Register File multi-portas lê até quatro operandos de entrada e escreve dois valores em cada ciclo (mais um valor proveniente de uma leitura não bloqueante, tal como analisado no Lab 15).
  Cada via contém canais independentes: dois canais para Inteiros, um canal para Multiplicação, um canal para Leitura-Escrita, e um Dividisor (non-pipelined).
Idealmente, num processador super-escalar de 2 vias, o débito (IPC) duplica em comparação com um processador de uma única via. Infelizmente, os programas reais normalmente apresentam melhorias de desempenho de 1,3x-1,5x ao passar de processadores de 1 para 2 vias; no entanto, adicionar a segunda via requer muito mais hardware.
Neste laboratório, analisamos dois programas simples, comparando o comportamento ao utilizar configurações de uma e duas vias de SweRV EH1.

## Slide 224: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes – Exemplo – Single-Issue
.globl Test_Assembly
.text
Test_Assembly:
li t2, 0x400 # Disable Dual-Issue Execution
csrrs t1, 0x7F9, t2
li t0, 0x0
li t1, 0x1
li t2, 0x1
li t3, 0x3
li t4, 0x4
li t5, 0x5
li t6, 0x6
lui t2, 0xF4
add t2, t2, 0x240
REPEAT:
add t0, t0, 1
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_4
add t3, t3, t1
sub t4, t4, t1
or t5, t5, t1
xor t6, t6, t1
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_3
bne t0, t2, REPEAT # Repeat the loop

## Slide 225: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes - Simulação - Single-Issue

## Slide 226: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes – Simulação – Single-Issue
As instruções são recebidas de ambas as vias no momento da descodificação, mas só são enviadas para execução na Via 0, porque a Via 1 está desativada.
  Via 0:
    O sinal dec_i0_decode_d é sempre 1 no nosso exemplo; especificamente, é 1 para as quatro instruções AL em análise.
    A instrução no andar de Decode é propagada para o canal I0 (i0_inst_e1[31:0])
  Via 1:
    O sinal dec_i1_decode_d é sempre 0 no nosso exemplo; especificamente, é 0 para as quatro instruções AL em análise.
    A instrução no andar de Decode NÃO é propagada (i1_inst_e1[31:0]) para o andar de Execute.
Consequentemente, apenas a ALU do canal I0 é utilizada (ver sinais aff, bff e out em ambas as vias) e só é utilizada a porta 0 do Register File (ver sinais waddr, wen e wd em ambas as vias).

## Slide 227: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes - Diagrama - Single-Issue

## Slide 228: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes – Exemplo – Dual-Issue
.globl Test_Assembly
.text
Test_Assembly:
# li t2, 0x400 # Disable Dual-Issue Execution
# csrrs t1, 0x7F9, t2
li t0, 0x0
li t1, 0x1
li t2, 0x1
li t3, 0x3
li t4, 0x4
li t5, 0x5
li t6, 0x6
lui t2, 0xF4
add t2, t2, 0x240
REPEAT:
add t0, t0, 1
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_4
add t3, t3, t1
sub t4, t4, t1
or t5, t5, t1
xor t6, t6, t1
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_3
bne t0, t2, REPEAT # Repeat the loop

## Slide 229: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes - Simulação- Dual-Issue

## Slide 230: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes – Análise – Dual-Issue
Em cada ciclo, duas instruções são descodificadas, uma de cada via, e duas instruções são enviadas para os andares Execute, uma através do canal I0 e a outra através de I1.
  Via 0:
    O sinal dec_i0_decode_d é sempre 1 – sendo verdade para duas das quatro instruções A-L do nosso exemplo (as outras duas instruções A-L são descodificadas na Via 1).
    A instrução no andar de Decode é propagada para o canal I0 (i0_inst_e1[31:0]).
  Via 1:
    O sinal dec_i1_decode_d é sempre 1 – sendo verdade para duas das quatro instruções A-L do nosso exemplo (as outras duas instruções A-L são descodificadas no Caminho 0).
    A instrução no andar de Decode é propagada para o canal I1 (i1_inst_e1[31:0]).
Assim, são utilizadas as ALUs em ambos os canais (I0 e I1) (ver sinais aff, bff, e out em ambas as vias), e são utilizadas as duas portas de escrita do registo de ficheiros (ver sinais waddr, wen e wd em ambas as vias).

## Slide 231: RVfpga Lab 17: Quatro Instruções A-L Independentes - Diagrama - Dual-Issue

## Slide 232: RVfpga Lab 17: Duas Instruções mul Entrelaçadas com Duas Instruções A-L – Exemplo – Dual-Issue
.globl Test_Assembly
.text
Test_Assembly:
# li t2, 0x400 # Disable Dual-Issue Execution
# csrrs t1, 0x7F9, t2
li t3, 0x3
li t4, 0x4
li t5, 0x5
li t6, 0x6
li t0, 0x0
lui t1, 0xF4
add t1, t1, 0x240
REPEAT:
add t0, t0, 1
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_4
mul t3, t3, t1
add t4, t4, t1
mul t5, t5, t1
sub t6, t6, t1
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_3
bne t0, t1, REPEAT # Repeat the loop
.end

## Slide 233: RVfpga Lab 17: Duas Instruções mul Entrelaçadas com Duas Instruções A-L– Simulação – Dual-Issue

## Slide 234: RVfpga Lab 17: Duas Instruções mul Entrelaçadas com Duas Instruções A-L - Análise – Dual-Issue
As instruções são recebidas de ambas as vias no momento da descodificação e são enviadas para os andares de execução de ambas as vias.
  Via 0:
    O sinal dec_i0_decode_d é sempre 1 – para duas das quatro instruções analisadas no nosso exemplo (as outras duas instruções são descodificadas na Via 1).
    A instrução no andar de Decode é enviada para o canal da Multiplicação (i0_inst_e1[31:0])
  Via 1:
    O sinal dec_i1_decode_d é sempre 1 – para duas das quatro instruções analisadas no nosso exemplo (as outras duas instruções são descodificadas na Via 1).
    A instrução em DECODE (dec_i1_instr_d[31:0]) é propagada para o canal I1 (i1_inst_e1[31:0])
Assim, são utilizadas as ALU na Via I1 e o Multiplicador (ver sinais a_ff_e1, b_ff_e1, out, a_ff, b_ff, e out), e são utilizadas as duas portas de escrita de ficheiros de registo (ver sinais waddr, wen, e wd em ambos os sentidos).

## Slide 235: RVfpga Lab 17: Tarefas e exercícios - Exemplos
TAREFA: Remova todas as instruções nop dentro do corpo do ciclo da Figura 2. Repita a simulação da Figura 3. Qual é o IPC esperado para este programa? Execute o programa na placa e verifique se o IPC obtido é o esperado.
Exercício 2) Analise as diferenças entre o processador SweRV EH1 (dual-issue) e o exemplo de processador superescalar proposto na Secção 7.7.4 do livro S. Harris and D. Harris, “Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition” [DDCARV] (mostrado na Figura 1 para maior conveniência).
Exercício 3) Analise o programa da Figura 7.70 na Secção 7.7.4 do DDCARV, que é fornecido num projeto PlatformIO. Execute o programa no SweRV EH1, tanto em simulação como na placa (para esta última, remova as instruções nop). Explique os resultados. Se necessário, reordene o programa tentando obter o IPC óptimo. Em seguida, desative a execução em dual-issue como explicado neste laboratório - e em SweRVref.docx (Secção 2). Compare a simulação e os resultados obtidos na placa quando o dual-issue está ativado.
Exercícios 5, 6 e 7) Estes exercícios são baseados nos exercícios dos livros:
  “Computer Organization and Design – RISC-V Edition”, by Patterson & Hennessy.
  “Digital Design and Computer Architecture: RISC-V Edition”, by S. Harris and D. Harris.

## Slide 236: Lab 18: Adicionando Novas Características: Instruções e Contadores

## Slide 237: RVfpga Lab 18: Adicionar Instruções e Funcionalidades
Neste lab, aplicará os conhecimentos adquiridos em laboratórios anteriores para modificar o processador SweRV EH1 para adicionar as seguintes novas características:
  Adicionar instruções A-L: Adicionar instruções aritmético-lógicas da nova extensão de manipulação de bits disponível na arquitetura RISC-V.
  Adicionar instruções de virgula-flutuante: Adicionar três instruções de vírgula-flutuante: adicionar, multiplicar e dividir. Depois utilizá-las para calcular o algoritmo de bissecção.
  Adicionar Contador HW : Adicionar um novo contador em hardware que conta o número de instruções do tipo I executadas.
Em alguns destes exercícios guiamo-lo através do processo de modificação do núcleo, e em outros descobrirá o que precisa de ser feito. Pode encontrar todos os detalhes no documento do laboratório.

## Slide 238: Lab 19: Cache de Instruções

## Slide 239: RVfpga Lab 19: Introdução
Este laboratório descreve e explora o sistema de memória do Sistema RVfpga. O Sistema de Memória da Rvfpga tem os seguintes elementos:
  Memória principal externa DDR
  Cache de instruções (I$)
  Duas memórias Scratchpad (também chamadas memórias estreitamente acopladas), uma para dados (DCCM) e uma para instruções (ICCM). A ICCM está desativada no sistema base.
Neste laboratório, primeiro descrevemos como os dados são lidos e gravados na memória externa DDR, e depois aprofundamos o funcionamento e a gestão da I$ disponível no sistema RVfpga.

## Slide 240: RVfpga Lab 19: Leitura e escrita de dados na memória - Exemplo
.data
D: .space 40000
.text
Test_Assembly:
li t2, 0x000
csrrs t1, 0x7F9, t2
la t4, D
li t5, 50
li t0, 40000
la t6, D
add t6, t6, t0
REPEAT:
lw t3, (t4)
add t3, t3, t5
sw t3, (t4)
add t4, t4, 4
bne t4, t6, REPEAT

## Slide 241: RVfpga Lab 19: Leitura e escrita de dados na memória - Simulação
O exemplo ilustra um programa que inclui uma instrução load seguida de uma instrução store
Ciclo i – i+8: O processador lê dados da memória externa DDR (quadrado amarelo) em t3, através do barramento.
Ciclo i+16 – i+21: O processador escreve o valor de t3 na memória externa DDR (quadrado vermelho), através do barramento.

## Slide 242: RVfpga Lab 19: Configuração e Funcionamento I$

## Slide 243: RVfpga Lab 19: Gestão de Hits e Misses I$ – Exemplo
Test_Assembly:
INSERT_NOPS_3
INSERT_NOPS_8
INSERT_NOPS_8
li t6, 0x10000
REPEAT:
add t6, t6, -1
add t0, t0, t0
add t1, t1, t1
add t2, t2, t2
add t3, t3, t3
add t4, t4, t4
add t5, t5, t5
add t6, t6, t6
add a7, a7, a7
add t0, t0, t0
add t2, t2, t2
add t1, t1, t1
add t3, t3, t3
add t4, t4, t4
add t6, t6, t6
add t5, t5, t5
add a7, a7, a7
INSERT_NOPS_8
INSERT_NOPS_8
INSERT_NOPS_8
INSERT_NOPS_8
INSERT_NOPS_8
INSERT_NOPS_8
bne t6, zero, REPEAT
ret

## Slide 244: RVfpga Lab 19: Gestão de Misses I$ - Simulação

## Slide 245: RVfpga Lab 19: Gestão de Misses I$ - Análise
A simulação mostra o carregamento das 16 instruções add a primeira vez que são executadas. Dado que estas instruções ainda não estão no I$, um Miss é acionado na I$ e as instruções devem ser copiadas da Memória Externa da DDR para a I$.
  Um Miss de I$ é assinalado em cerca de 29ns (ic_act_miss_f2 = 1), o que desencadeia o pedido do bloco através do barramento AXI (ifu_axi_arvalid = 1).
  Os oito pedaços de 64 bits que compõem o bloco alvo são solicitados sequencialmente através do barramento AXI.
    O sinal ifu_axi_arvalid fica ativo durante 27 ciclos. Este sinal indica que o canal está a sinalizar um endereço de leitura válido e informação de controlo.
    Durante estes 27 ciclos onde ifu_axi_arvalid = 1 os endereços iniciais dos oito pedaços de 64 bits são fornecidos sequencialmente através do bus AXI utilizando o sinal ifu_axi_araddr, que fornece os 8 endereços que devem ser lidos a partir da memória DDR.

## Slide 246: RVfpga Lab 19: Gestão de Misses I$ - Análise
  A figura do meio mostra os oito pedaços de 64 bits que chegam sequencialmente ao processador através do barramento AXI no sinal ifu_axi_rdata.
    O sigal ifu_axi_rvalid, indica que o canal está a sinalizar os dados lidos necessários, vai alto durante um ciclo a cada 7 ciclos.
    Cada um dos oito pedaços de 64 bits (cada um contendo duas instruções) é fornecido no sinal ifu_axi_rdata.
  As duas figuras de baixo mostram que cada um dos oito pedaços de 64 bits está escrito no I$ logo após a sua chegada ao controlador de cache.
  Finalmente, pode-se ver que as quatro instruções são desviadas do controlador I$ para o pipeline, para que este possa reiniciar a execução o mais cedo possível após o Miss de I$. Vários ciclos mais tarde, as quatro instruções chegam à fase de descodificação.

## Slide 247: RVfpga Lab 19: Gestão de Hits I$ - Simulação

## Slide 248: RVfpga Lab 19: Gestão de Hits I$ - Análise
Na simulação anterior pode ver-se um Hit na I$.
  Ciclo i: O endereço da primeira instrução de adição (add t0,t0,t0) é dado no sinal ifc_fetch_addr_f1_ext. Este sinal é passado para o I$ exceto pelos seus dois bits menos significativos, que não são necessários porque as instruções estão alinhadas em 4 bytes (32 bits). Assim, ic_rw_addr = 0x0000070. Os vectores Tag e Data usam um subconjunto do endereço Fetch.
  Ciclo i+1: As quatro etiquetas, uma por via de cache, estão nos sinais TagWay0-TagWay3. Estes são comparados com o campo TAG do endereço Fetch. Neste caso, todas as etiquetas são as mesmas que o campo TAG, contudo apenas uma via (Via 0) é válida (ic_tag_valid = 0001), assim, é sinalizado um Hit na Via 0 : ic_rd_hit = 0001. Além disso, quatro pacotes de 128 bits estão nos sinais DataWay0-DataWay3: ic_rd_data_only = 0x01ce0e33007383b300630333005282b3
  Ciclo i+2: A primeira e a segunda instruções add são extraídas no andar de Align do buffer q1: ifu_i0_instr = 0x005282b3 e ifu_i1_instr = 0x00630333
  Ciclo i+3: A terceira e a quarta instruções add são extraídos no andar de Align e, ao mesmo tempo, a primeira e a segunda instruções add são descodificadas: ifu_i0_instr = 0x007383b3, ifu_i1_instr = 0x01ce0e33, dec_i0_instr_d = 0x005282b3 e dec_i1_instr_d = 0x00630333
  Ciclo i+4: Finalmente, a terceira e quarta instruções add são descodificadas: dec_i0_instr_d = 0x007383b3 e dec_i1_instr_d = 0x01ce0e33

## Slide 249: RVfpga Lab 19: Política de Substituição I$
A maioria das caches associativas tem uma política de substituição dos dados menos recentemente utilizada (LRU). No entanto, o rastreio da forma menos recentemente utilizada torna-se complicado, pelo que as políticas de LRU aproximadas (normalmente chamadas Pseudo LRU) são frequentemente utilizadas e são suficientemente boas na prática.
SweRV EH1 utiliza uma política aproximada chamada Binary Tree Pseudo LRU.
  Requer N-1 bits por Set (a que chamamos Estado LRU) numa cache associativa N-Vias. Isto traduz-se em 3 bits por Set no I$ de SweRV EH1.
Substituição de Bloco
Atualização do Estado LRU
Estado LRU | Via a Substituir
x00 | Way 0
x10 | Way 1
0x1 | Way 2
1x1 | Way 3
Via Escrita | Próximo Estado LRU
Via 0 | -11
Via 1 | -01
Via 2 | 1-0
Via 3 | 0-0

## Slide 250: RVfpga Lab 19: Política de Substituição I$ – Exemplo
Set8_Block1: j Set8_Block2 # This j instruction is at address 0x00000200
INSERT_NOPS_1023
Set8_Block2: j Set8_Block3 # This j instruction is at address 0x00001200
INSERT_NOPS_1023
Set8_Block3: j Set8_Block4 # This j instruction is at address 0x00002200
INSERT_NOPS_1023
Set8_Block4: j Set8_Block5 # This j instruction is at address 0x00003200
INSERT_NOPS_1023
Set8_Block5: j Set8_Block1 # This j instruction is at address 0x00004200
O exemplo abaixo acede a cinco blocos diferentes de I$ dentro de um laço infinito. Todos os cinco blocos mapeiam para o mesmo conjunto de I$: SET = 8.
O loop infinito contém cinco instruções j (salto), onde cada par de instruções j é separado por 1023 nops. A instrução j mais os nops ocupam 4 KiB, o que é igual ao tamanho de cada Via no I$.

## Slide 251: RVfpga Lab 19: Política de Substituição I$ – Evolução do SET 8 da I$

## Slide 252: RVfpga Lab 19: Política de Substituição I$ – 1º Salto
O primeiro endereço do salto (0x200) mapeia o conjunto 8 dos I$. Esse conjunto está inicialmente vazio, portanto, o novo bloco deve ser escrito na Via 0: replace_way_mb_any = ic_wr_en = 0001. O estado do set 8 da LRU é atualizado da seguinte forma : way_status_new = 011.
O bloco I$ é lido a partir da Memória DDR e escrito no I$ em pedaços de 64 bits. A figura ilustra a escrita da etiqueta e as duas primeiras instruções do novo bloco no Set 8:
  ic_rw_addr_q[11:4] = 00100000 (SET 8)
  ic_tag_wr_data[19:0] = 0x0
  ic_wr_data1[31:0] = 0x0000106F (j Set8_Block2)
  ic_wr_data2[31:0] = 0x00000013 (nop)

## Slide 253: RVfpga Lab 19: I$ Política de Substituição – 2º Salto
O endereço do segundo salto (0x1200) também mapeia o Set 8 de I$. Apenas a Via 0 é válida nesse conjunto: tagv_mb_ff = 0001. Assim, o novo bloco deve ser escrito na Via 1: replace_way_mb_any = ic_wr_en = 0010. O estado do Set 8 da LRU é actualizado da seguinte forma: way_status_new = 001.
O bloco I$ é lido a partir da Memória DDR e escrito no I$ em blocos de 64 bits. A figura ilustra a escrita da etiqueta e as duas primeiras instruções do novo bloco no SET 8:
  ic_rw_addr_q[11:4] = 00100000 (SET 8)
  ic_tag_wr_data[19:0] = 0x1
  ic_wr_data1[31:0] = 0x0000106F (j Set8_Block3)
  ic_wr_data2[31:0] = 0x00000013 (nop)

## Slide 254: RVfpga Lab 19: Política de Substituição I$ – 5º Salto
O endereço do quinto salto (0x4200) também mapeia o Set 8 de I$. No entanto, neste caso, o conjunto (Set) está cheio : tagv_mb_ff = 1111. Assim, o novo bloco deve ser escrito no Via 1: replace_way_mb_any = ic_wr_en = 0001. O estado do Set 8 da LRU é actualizado da seguinte forma : way_status_new = 011.
O bloco I$ é lido da Memória DDR e escrito no I$ em pedaços de 64 bits. A figura ilustra a escrita da etiqueta e as duas primeiras instruções do novo bloco no SET 8:
  ic_rw_addr_q[11:4] = 00100000 (SET 8)
  ic_tag_wr_data[19:0] = 0x4
  ic_wr_data1[31:0] = 0x800fc06f (j Set8_Block1)
  ic_wr_data2[31:0] = 0x00008067 (ret)

## Slide 255: RVfpga Lab 19: Tarefas e Exercícios - Exemplos
TAREFA: Usando os contadores HW, meça o número de ciclos, instruções, leituras e escritas no programa da Figura 2. Quanto tempo no total (tanto para leitura como para escrita) é necessário para aceder à memória externa DDR?
TAREFA: Utilize o exemplo de [RVfpgaPath]/RVfpga/Labs/Lab19/LW_Instruction_ExtMem para estimar a latência de leitura da memória externa DDR utilizando os contadores HW.
TAREFA: Um exercício bastante complexo mas muito interessante é analisar o controlador de memória usado no sistema RVfpga. Lembre-se que pode encontrar os módulos que compõem este controlador na pasta [RVfpgaPath]/RVfpga/src/LiteDRAM, e que o módulo de topo está implementado no ficheiro litedram_top.v dentro dessa pasta. Pode começar com a simulação da Figura 3 e adicionar e analisar alguns sinais do controlador LiteDRAM.
Exercício 4) Analise em simulação e na placa outras configurações de I$, como um I$ com um tamanho de bloco diferente. Recorde-se que o número de vias não pode ser modificado.
Exercício 5) Analise a lógica que verifica a correção das informações de paridade do Data Array e do Tag Array.

## Slide 256: Lab 20: ICCM, DCCM, e Benchmarking

## Slide 257: RVfpga Lab 20: ICCM, DDCM e Benchmarking
Memórias Locais (Scratchpad) SPM:
  Memória de instruções estreitamente acoplada - Instruction Closely-Coupled Memory (ICCM)
  Memória de dados estreitamente acoplada - Data Closely-Coupled Memory (DCCM)

## Slide 258: RVfpga Lab 20: Espaço de Endereçamento (Instruções)

## Slide 259: RVfpga Lab 20: Espaço de Endereçamento (Dados)

## Slide 260: RVfpga Lab 20: Configuração e Operação da ICCM

## Slide 261: RVfpga Lab 20: Acesso à ICCM - Exemplo
// Access array
la t4, D
li t5, 50
li t0, 1000
la t6, D
add t6, t6, t0
li t5, 1
REPEAT_Access:
lw t3, (t4)
add t3, t3, t5
sw t3, (t4)
add t4, t4, 4
INSERT_NOPS_10
INSERT_NOPS_10
bne t4, t6, REPEAT_Access

## Slide 262: RVfpga Lab 20: Acesso à ICCM - Exemplo

## Slide 263: RVfpga Lab 20: Acesso à ICCM - Exemplo
Ciclo i: A instrução lw é descodificado na Via #1 : dec_i1_instr_d = 0x000eae03.
Ciclo i+1: O endereço é gerado na etapa DC1 e fornecido ao DCCM :
Como resultado da verificação de endereço, a leitura do DCCM é ativada: dccm_rden = 1. Apenas o segundo banco é lido, pois o acesso é alinhado por palavras: rden_bank = 0x02 (em binário 00000010).
Ciclo i+2: Os dados lidos são obtidos a partir da DCCM e fornecidos ao núcleo.
Ciclo i+8: Depois de adicionar 1 (o imediato) ao valor de leitura (0x00000009 + 1 = 0x0000000A) e atravessar o Store Buffer, como explicado no Laboratório 13, os dados e o endereço são fornecidos ao DCCM e a escrita do banco correcto é ativada.

## Slide 264: RVfpga Lab 20: Benchmarking
Medidas de Desempenho (Benchmarks):
  Executar um conjunto de programas no processador
  Comparar processadores
Dois indicadores comuns:
  CoreMark
  Dhrystone
Benchmarks usam contadores hardware (HW Counters) para medir eventos (como o número de instruções, o número de ciclos).

## Slide 265: Contadores hardware no RISC-V
Registos para fins especiais para registar o desempenho e outros parâmetros (apresentado em baixo).
Tabela 7-2 do Manual de Referência do Programador SweRV EH1: https://github.com/chipsalliance/Cores-SweRV/blob/master/docs/RISC-V_SweRV_EH1_PRM.pdf

## Slide 266: Como Usar e Inicializar Contadores de Hardware
Incluir o PSP (Platform Support Package) da Western Digital:
  #include <psp_api.h>
ativar contadores:
  pspEnableAllPerformanceMonitor(1);
Definir contadores para medir várias métricas :
  pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER0, E_CYCLES_CLOCKS_ACTIVE);
  pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER1, E_INSTR_COMMITTED_ALL);
Ler métricas:
  cyc_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER0);
  instr_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER1);
Impressão de métricas:
  printfNexys("Cycles = %d", cyc_end - cyc_beg);
  printfNexys("Instructions = %d", instr_end - instr_beg);

## Slide 267: Programa de Exemplo com Contadores em Hardware
// Inclui ficheiros header do bsp (board support package) - ver ficheiros Lab 20
#include <psp_api.h>
int main(void) {
int cyc_beg, cyc_end, instr_beg, instr_end;
uartInit();
pspEnableAllPerformanceMonitor(1); // ativar contadores
pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER0, E_CYCLES_CLOCKS_ACTIVE); // atribuir
pspPerformanceCounterSet(D_PSP_COUNTER1, E_INSTR_COMMITTED_ALL); // contadores
cyc_beg = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER0); // ler contadores
instr_beg = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER1);
Test_Assembly();
cyc_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER0); // ler contadores
instr_end = pspPerformanceCounterGet(D_PSP_COUNTER1);
printfNexys("Ciclos = %d", cyc_end-cyc_beg); // imprimir valores
printfNexys("Instruções = %d", instr_end-instr_beg);
}

## Slide 268: RVfpga Lab 20: Métricas
Métricas CoreMark
  O CoreMark executa várias iterações de um ciclo.
  CoreMark Score (CM): O número de iterações que completa por segundo (ou seja, as iterações/segundo).
  CM/MHz: CM dividido pela frequência do relógio em MHz (também designado por Iterat/Sec/MHz ou iterações/segundo/MHz).
Recordar: IPC ideal (instruções por ciclo) é 2 para o SweRV EH1 porque é um super-escalar com 2-vias.

## Slide 269: RVfpga Lab 20: CoreMark Sob Várias Condições
 | Compilador = depuração Memoria Externa | Compilador = depuração DCCM | Compilador = DCCM optimizada
CM/MHz | 0.47 | 1.88 | 3.47
# Instruções | ~0.5 milhões | ~0.5 milhões | 0.309 milhões
# Ciclos | ~2 milhões | ~0.5 milhões | 0.288 milhões
IPC (instruções/ciclos) | 0.25 | ~1 | ~1
Transacções do Barramento de Dados | ~133,000 (todos vão para a memória externa) | 0 (devido a DCCM) | 0 (devido a DCCM)
Transacções do Barramento de Instruções | 392 (devido a I$) | 392 (devido a I$) | 392 (devido a I$)

## Slide 270: RVfpga Lab 20: Tarefas e Exercícios - Exemplos
TAREFA: Usando as instruções fornecidas no Lab 1, implemente um novo sistema RVfpga que inclua uma ICCM de 64 KiB.
TAREFA: Simular uma leitura não alinhada para a DCCM e analisar o modo como esta é tratada no interior da DCCM.
TAREFA: Simular um conflito de banco DCCM modificando o programa da Figura 4.
TAREFA: Modifique o ficheiro platformio.ini para utilizar a DCCM para armazenar a maioria dos dados e a ICCM para armazenar as instruções. Execute o teste de referência CoreMark e compare os resultados com os obtidos nesta secção.
TAREFA: Modificar a optimização de compilação para -O3 e explicar os resultados.
Exercício 1) Faça a mesma análise que foi feita para o CoreMark, mas desta vez usando o benchmark Dhrystone.
Exercício 2) Faça a mesma análise que foi efectuada para o CoreMark, mas desta vez para a aplicação ImageProcessing do Laboratório 4.
Exercício 3) ativar/desativar várias funcionalidades principais. Compare os resultados de desempenho. Execute os três programas (CoreMark, Dhrystone e ImageProcessing) nestes sistemas RVfpga modificados na placa Nexys A7.

## Slide 271: Agradecimentos
Patrocinadores e Apoiantes
AUTORES
Prof. Sarah Harris
Prof. Daniel Chaver
Zubair Kakakhel
M. Hamza Liaqat
ORIENTADOR
Prof. David Patterson
COLABORADORES
Robert Owen
Olof Kindgren
Prof. Luis Piñuel
Ivan Kravets
Valerii Koval
Ted Marena
Prof. Roy Kravitz
Prof. Peng Liu
ASSOCIADOS
Prof. José Ignacio Gómez
Prof. Christian Tenllado
Prof. Daniel León
Prof. Katzalin Olcoz
Prof. Alberto del Barrio
Prof. Fernando Castro
Prof. Manuel Prieto
Prof. Francisco Tirado
Prof. Román Hermida
Prof. Julio Villalba
Prof Ataur Patwary
Cathal McCabe
Dan Hugo
Braden Harwood
Prof. David Burnett
Gage Elerding
Prof. Brian Cruickshank
Deepen Parmar
Thong Doan
Oliver Rew
Niko Nikolay
Guanyang He
Prof. Peng Liu